上饶市市场监督管理局

2020年第二季度产品质量市级监督抽查

成品油产品抽样实施细则

1  范围

本方案适用于2020年第二季度产品质量市级监督抽查。监督抽查产品范围为成品油。本方案内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检。

2  产品分类

2.1 产品分类及代码

汽油产品分类及代码见表1 。

表1   汽油产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 333 | 3331 |
| 分类名称 | 除金属制品、机械和设备外的其他可运输物品 | 石油和从除原油外的沥青矿物中提取的油；其他不另分类的以石油和沥青油为基本成分，含其质量不低千 70 %的石油、沥青油制品 | 汽油 |

柴油产品分类及代码见表2 。

表2   柴油产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 333 | 3336 |
| 分类名称 | 除金属制品、机械和设备外的其他可运输物品 | 石油和从除原油外的沥青矿物中提取的油；其他不另分类的以石油和沥青油为基本成分，含其质量不低千 70 %的石油、沥青油制品 | 柴油 |

3   术语和定义

本规范中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4   检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 17930-2016   车用汽油

GB 19147-2016   车用柴油

GB/T 260-2016   石油产品水含量的测定 蒸馏法

GB/T 6536-2010  石油产品常压蒸馏特性测定法

SH/T 0174-2015  石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检验 博士试验法

GB 259-1988     石油产品水溶性酸及碱测定法

GB/T 1884-2000  原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T 258-2016   轻质石油产品酸度测定法

GB 508-1985     石油产品灰分测定法

GB/T 265-1988   石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T 510-2018   石油产品凝点测定法

GB/T 261-2008   闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

SH/T 0694-2000  中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法）

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示标准及产品明示质量要求

5   抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为生产企业用相同原料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一级别的产品为一批。所抽品种如有多种规格则按随机抽取原则抽取库存产品中的产品。

5.2 抽样方法、数量及注意问题

5.2.1  抽样方法

在经营主体成品库、产品集中存放地或市场上销售的具有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

5.2.2  抽样数量

抽样基数满足抽样数量即可，同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号的产品随机抽取不少于1L（kg）样品2份，一瓶作为检验样品，一瓶作为备用样品。并加贴识别标识（注明生产企业名称、产品名称、等级、批号、采样日期、采样者姓名）。

5.2.3 抽样应注意问题

在油库抽样时，按GB/T4756-2015规定的方法抽取样本；在加油站抽样时，直接在加油机加油枪处抽取样本。

5.3 样品处置

抽样人员在抽样现场应立即对抽取的检验样品及备用样品分别封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品运输时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及被抽单位相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽单位提供的，应在抽样现场获取，并经被抽单位确认。

5.5 样品邮寄

抽样单位应将所抽样品和该样品抽样单、抽样产品的包装袋用纸箱包装后邮寄或送达指定检验机构。

6   检验要求

6.1   检验项目及重要程度分类

6.1.1 车用汽油检验项目及重要程度分类见表2。

表3　车用汽油检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 馏程 | GB 17930-2016 | 强制性 | GB/T 6536-2010 | ● |  |
| 2 | 密度 | GB 17930-2016 | 强制性 | GB/T 1884-2000 |  | ● |
| 3 | 硫醇 | GB 17930-2016 | 强制性 | GB/T29679-2013 |  | ● |
| 4 | 水溶性酸或碱 | GB 17930-2016 | 强制性 | GB 259-1988 |  | ● |
| 5 | 机械杂质和水分 | GB 17930-2016 | 强制性 | 目测 |  | ● |
| A类 极重要质量项目 B类重要质量项目 |

6.1.2 车用柴油检验项目及重要程度分类见表2。

表4　车用柴油检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 馏程 | GB 17930-2016 | 强制性 | GB/T 6536-2010 | ● |  |
| 2 | 密度 | GB 17930-2016 | 强制性 | GB/T 1884-2000 |  | ● |
| 3 | 酸度 | GB 17930-2016 | 强制性 | GB/T 258-2016 |  | ● |
| 4 | 灰分 | GB 17930-2016 | 强制性 | GB 508-1985 |  | ● |
| 5 | 水含量 | GB 17930-2016 | 强制性 | GB/T 260-2016 |  | ● |
| 6 | 运动粘度 | GB 17930-2016 | 强制性 | GB/T 265-1988 |  | ● |
| 7 | 凝点 | GB 17930-2016 | 强制性 | GB/T 510-2018 |  | ● |
| 8 | 闪点 | GB 17930-2016 | 强制性 | GB/T 261-2008 |  | ● |
| 9 | 十六烷指数 | GB 17930-2016 | 强制性 | SH/T 0694-2000 | ● |  |
| A类 极重要质量项目 B类重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉、及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.2 检验应注意的问题

6.2.1   若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性标准的检验项目时，应按本细则中检验项目依据的标准要求检验并判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的推荐性标准的检验项目时，按本细则中检验项目依据的检测方法标准进行检验但不做判定。

6.2.2   检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测样品加贴相应标识后入库。出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。

6.2.3   检验后样品（特别是不合格样品）应妥善保存至所有检验结果公布之后才能退还被抽样企业。如因检验造成破坏或者损耗而无法退还的样品可以不退还，但应当向被抽查单位说明情况。

7 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A 类项目不符合时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不符合时，属于不合格。

8 异议处理

配合市场监管部门对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1   复检需在备用样品上进行，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.2   处理企业异议的市场监管部门认为仍由原承检机构承担复检工作的，则应通知原承检机构按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。启用复检前，应由相关方（异议申诉方、原承检机构等）做好样品的确认工作，特殊情况相关方可书面申请放弃现场确认并认可结果。

8.3    处理企业异议的市场监管部门认为需变更承检机构承担复检工作的，原则上应由承担本次检验任务的其他机构承担，必要时可由其他有资质的检验机构承担复检工作。应通知承担复检工作的承检机构按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。启用复检前，应由相关方（异议申诉方、原承检机构、承担复检任务的机构等）做好样品的移交和确认工作，特殊情况相关方可书面申请放弃现场确认并认可结果。

8.4    不进行复检情况（适用时）不具备检验条件的、法律法规或标准中明确规定不得复检的情况。

上饶市市场监督管理局

2020年4月10日