上饶市市场监督管理局

2020年第二季度产品质量市级监督抽查

餐具洗涤剂产品抽样实施方案

1  范围

本方案适用于2020年第二季度产品质量市级监督抽查。监督抽查产品范围为餐具洗涤剂。本方案内容包括术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检。

2  术语和定义

本规范中未列出的术语和定义同相关引用标准。

3  企业生产规模划分

根据该行业实际情况，生产企业规模以餐具洗涤剂类产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表1。

表1     企业生产规模划分方法

| 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | X≥5000 | 500≤X＜5000 | ＜500 |

4   检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 9985-2000    手洗餐具用洗涤剂

GB 4789.2-2016    食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3-2016    食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB/T 6368-2008    表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

GB/T 13173-2008   表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB 14930.1-2015   食品安全国家标准 洗涤剂

JJF 1070-2005      定量包装商品净含量计量检验规则

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示标准及产品明示质量要求

5   抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为生产企业用相同原料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一级别的产品为一批。所抽品种如有多种规格则按随机抽取原则抽取库存产品中的产品。

5.2 抽样方法、数量

5.2.1  抽样方法

抽样方法：在企业的成品仓内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、保质期内的产品。

5.2.2  抽样数量

同商标、同生产企业、同规格/型号的产品抽取4瓶，3瓶为检验用品，1瓶为备样样品。

5.3 样品处置

抽样人员在抽样现场应立即对抽取的检验样品及备用样品分别封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品运输时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

5.5 样品邮寄

抽样单位应将所抽样品和该样品抽样单、抽样产品的包装袋用纸箱包装后邮寄或送达指定检验机构。

6   检验要求

6.1   检验项目及重要程度分类

6.1.1  餐具洗涤剂检验项目及重要程度分类见表2。

表2　餐具洗涤剂检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观 | GB/T9985-2000 | 推荐性 | GB/T9985-2000 |  | ● |
| 2 | 气味 | GB/T9985-2000 | 推荐性 | GB/T 9985-2000 |  | ● |
| 3 | 稳定性（液体产品） | GB/T9985-2000 | 推荐性 | GB/T 9985-2000 |  | ● |
| 4 | 总活性物含量 | GB/T9985-2000 | 推荐性 | GB/T13173-2008 |  | ● |
| 5 | pH（25℃，1%溶液） | GB/T9985-2000 | 推荐性 | GB/T9985-2000 | ● |  |
| 6 | 荧光增白剂 | GB/T9985-2000 | 推荐性 | GB/T9985-2000 | ● |  |
| 7 | 甲醛含量 | GB/T9985-2000 | 推荐性 | GB/T9985-2000 | ● |  |
| 8 | 砷（1%溶液中以砷计） | GB/T9985-2000 | 推荐性 | GB/T9985-2000 | ● |  |
| 9 | 重金属（1%溶液中以铅计） | GB/T9985-2000 | 推荐性 | GB/T9985-2000 | ● |  |
| 10 | 菌落总数 | GB14930.1-2015 | 强制性 | GB4789.2-2016 | ● |  |
| 11 | 大肠菌群 | GB14930.1-2015 | 强制性 | GB4789.3-2016 | ● |  |
| A类 极重要质量项目 B类重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉、及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.2 检验应注意的问题

6.2.1   若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性标准的检验项目时，应按本细则中检验项目依据的标准要求检验并判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的推荐性标准的检验项目时，按本细则中检验项目依据的检测方法标准进行检验但不做判定。

6.2.2   检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测样品加贴相应标识后入库。出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。

6.2.3   检验后样品（特别是不合格样品）应妥善保存至所有检验结果公布之后才能退还被抽样企业。如因检验造成破坏或者损耗而无法退还的样品可以不退还，但应当向被抽查单位说明情况。

6.2.4  产品含有不完全溶于乙醇的表面活性剂时，总活性物含量按GB/T9985-2000中第A.1章“三氯甲烷萃取法”测定。

6.2.5   微生物指标应采用未开封的样品。

7 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A 类项目不符合时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不符合时，属于不合格。

8 异议处理

配合监管部门对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1   复检需在备用样品上进行，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.2   处理企业异议的市场监管部门认为仍由原承检机构承担复检工作的，则应通知原承检机构按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。启用复检前，应由相关方（异议申诉方、原承检机构等）做好样品的确认工作，特殊情况相关方可书面申请放弃现场确认并认可结果。

8.3    处理企业异议的市场监管部门认为需变更承检机构承担复检工作的，原则上应由承担本次检验任务的其他机构承担，必要时可由其他有资质的检验机构承担复检工作。应通知承担复检工作的承检机构按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。启用复检前，应由相关方（异议申诉方、原承检机构、承担复检任务的机构等）做好样品的移交和确认工作，特殊情况相关方可书面申请放弃现场确认并认可结果。

8.4    不进行复检情况（适用时）不具备检验条件的、法律法规或标准中明确规定不得复检的情况。

上饶市市场监督管理局

2020年3月17日