设备清单

| 1、综合布线改造（医院综合布线升级改造） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络信息模块 | 产品名称：六类90°非屏蔽RJ45模块 参考标准：TIA/EIA 568B,ISO/IEC 11801,YD/T 926.3； 产品说明：适用于设备间与工作区的六类数据通讯插座连接，用通用线序标签清晰标注于模块上，便于准确，快速完成端接。 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线。 接线方式：RJ45模块，使用110工具端接，保证线对自然绞距施工； 频率范围：0～250MHz； 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 额定电流：1.5Amp 绝缘电阻：正常大气压条件下>=200MΩ； 接触电阻：正常大气压条件下<=1mΩ； 插入损耗： 0.4dB@250MHz； 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N； RJ45拔插次数：≥750次； IDC端子端接次数：≥250次； 产品材质：金针（磷青铜镀金50μm）），IDC端子（磷青铜镀镍），塑料（PC）； 使用温度：-40～+70℃； 湿度： 85%（温度85℃±3℃）； 波浪形排金针和IDC端子，提供更好的衰减余量 | 178个 |  |  |
| 2 | 单口网络面板 | 安装：适合于标准86X86的底盒 材料：ABS塑料UL94V-O防火等级 存放溫°：-30℃到+70℃ 面板表面不可见螺钉孔，美观大方 美观时尚，引领潮流；面板设计线条流畅，棱角清晰 扣位式面板设计可防止施工时污染面板 采用优质工程塑料（PC料），防撞阻燃抗冲击，符合UL 94V-0 特有添加剂，确保面板抗老化，永不变色 所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境 固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤 单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面 信息口有标识标签，方便管理 | 178个 |  |  |
| 3 | 电源插座 | 6孔 X86 | 178个 |  |  |
| 4 | 电源线 | 3*2.5 | 13370 |  |  |
| 5 | 底盒 | X86 | 366个 |  |  |
| 6 | 双绞线 | 六类4线对UTP CM电缆(305M/箱) 标准：YD/T 1019-2013; 产品说明：符合六类标准，多用于室内水平布线使用，提供PVC、低烟无卤、阻燃多种规格。 芯数: 4*2；导体直径：0.57±0.05mm；外护套材质：PVC(灰色)；外径：6.3±0.2mm； 特性阻抗：100±15Ω 最小互电容：51pf/m 直流电阻：≤9.3Ω/100m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡 ：2% 防火等级：PVC外护套符合IEC 60332-1相关规定 最小安装半径：4倍电缆外径 最大拉力：100N 操作温度： -15～60℃ 安装温度: 0～50℃ 操作电压： DC 32～72V | 150 |  |  |
| 7 | 24口配线架 | 六非类屏蔽24位RJ45配线架 满足并超过上述标准规定的关于六类系统标准，支持T568A和T568B线序，适用于设备间的水平布线或设备端接， 以及集中点的互配端接。固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理。符合19"机架安装标准， 1U高°。 规格：一体式R45配线架 铁板：铁架，喷塑，黑色 IDC打线端子：磷青铜镀镍 塑料：RJ45模块插座为PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 镀金层厚°：50μm 频率范围：0～250MHz 抗电强度： DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 额定电流 1.5Amp 绝缘电阻 正常大气压条件下>=200MΩ； 插入损耗：0.4dB@250MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ 恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力/拔出力：插入力不大于20N，拔出力不小于20N 连接器连接装置效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 安装高度：1U | 26个 |  |  |
| 8 | 24口理线架 | 金属理线器 用于机柜内水平跳线管理，美观可靠。 黑色喷塑处理，与19寸机架式设备（配线架，网络交换机）配套使用，用于跳线的管理，封闭式盖板美观大方。 规格： 19寸机架式，24档 铁板： 铁架，喷塑，黑色 安装高度 1U 使用温度： -40～+70℃ 湿度： ≤85%（温度85℃±3℃） | 26个 |  |  |
| 9 | 壁挂网络机柜 | 600×600×600 框架结构，承重达60KG； 带快开侧门、方便安装和维修； 带上部和下部走线通道； 带壁挂、落地两种可选安装方式； 带方便快速的挂墙安装方式。 | 6台 |  |  |
| 10 | 网络机柜 | 600×800×2000 1、通风顶盖1个 2、置顶式散热排气风扇4把 3、带锁钢制装拆式侧门一对 4、带锁带通风栅钢质前后门1个 5、6路普通插座1个 6、重型综合底座带4个固定承重脚1个 7、底座活动机架轮4个 | 17台 |  |  |
| 11 | PDU电源 | 10A 8位 额定电压：220V-250V 50-60Hｚ 额定电流：10A 额定功率：2500W. 16A 额定功率：4000W 保护功能：SPD防雷防浪涌、双断开关 输出规格：8位 16A万用孔 进线规格：16A：3*2.5平方 电源线长度2米 内部连接：高导流一体铜带无焊点连接 外壳材料：高强度铝合金 接插件： 磷青铜 阻燃材料：UL94—VO | 23个 |  |  |
| 12 | 干线光缆 | 8芯室内多模 多用途束状室内光缆使用多根&900um阻燃紧套光纤作为光传输介质，外覆一层芳纶作为受力加强单元，最外挤制一层扁平聚氯乙烯（PVC）或低烟无卤材料（LSZH,低烟，无卤，阻燃）护套而成。 | 3600米 |  |  |
| 13 | 桥架 | 镀锌桥架200*100 | 500米 |  |  |
| 14 | 桥架开孔 | 桥架开孔 | 1批 |  |  |
| 15 | PVC管 | φ32 | 3000米 |  |  |
| 16 | PVC管 | φ20 | 2000米 |  |  |
| 17 | 墙面开槽 |  | 1000米 |  |  |
| 二、机房设备 |  |  |  |
| g | 图像监控系统 |  |  |
| 1 | 彩色半球形摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm,6mm,8mm可选)； 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； 宽动态范围：120dB； 帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25%/PoE(802.3af)； 功耗 7W MAX； 红外照射距离 EXIR：20-30米； 防护等级 IP67 | 16台 |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 支持16路1080P高清网络视频输入/2个RJ 45 10M/100M/1000M 网络接口/1个HDMI接口/1个VGA接口/2U高度/可插8块SATA硬盘/单盘最大容量4T/20W(不含硬盘)/ AC220V供电/只能支持网络摄像机 | 1台 |  |  |
| 3 | 硬盘 | 6T | 4块 |  |  |
| 4 | 网络监控交换机 | 24口百兆POE供电交换机 | 1台 |  |  |
| 5 | 4对对绞电缆 | 六类4线对UTPCM电缆(305M/箱) | 2箱 |  |  |
| 6 | 液晶显示器 | 22英寸宽屏 | 1台 |  |  |
| 7 | 液晶监视器 | 46英寸宽屏监视器（吊装） | 1台 |  |  |
| 8 | 监控操作台 | 4联操作台 | 1套 |  |  |
| 三、网络安全等级保护 |  |  |  |
| 1 | 等保一体机（含堡垒机、日志审计和漏洞扫描功能） | 软硬一体式设备，整机设备内存≥96G，硬盘≥4T；提供≥4个10/100/1000Mbps自适应电口业务网口，提供≥4个1000-SX/LX标准SFP接口，≥2个管理口 | 1台 |  |  |
| 2 | 终端准入控制系统 | 内网终端准入控制，500点 | 1套 |  |  |
| 3 | 内网防火墙（含AV防病毒、IPS功能） | 16千兆电+8千兆光+2USB+2个业务扩展槽，1年入侵防御、防病毒、应用识别、URL特征库升级服务；存储：1TB；整机吞吐量≥8Gbps，最大并发连接数≥600万，每秒新建连接数≥50K；VPN性能≥900M，实配IPSecVPN≥3K个、SSL VPN≥100并发用户（最大支持并发≥1K） | 1台 |  |  |
| 4 | 数据中心应用防火墙 | 2U，≥8G内存，≥1T硬盘，≥2个以太网千兆管理接口，≥6个以太网千兆电口，≥8个以太网千兆光口，≥2个接口扩展槽位，具备≥22个以太网千兆接口或4个万兆接口的扩展能力 | 1台 |  |  |
| 5 | 数据中心入侵防御IPS | 千兆电口≥16个，千兆光口≥8个，提供扩展槽位数量≥2个；整机吞吐量≥4G，并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥3万，开启防护策略后应用层吞吐≥1.8G，支持虚拟IPS，数量不少于4个 | 1台 |  |  |
| 6 | 外网入侵防御IPS | 千兆电口≥16个，千兆光口≥8个；扩展槽位数量≥2个；整机吞吐量≥3.5G，并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥2.5万，应用层吞吐≥1.5G，支持虚拟IPS，数量不少于4个 | 1台 |  |  |
| 7 | 外网上网行为管理 | 配置≥12千兆光口，≥12千兆电口，支持断电bypass功能；网络吞吐量≥8Gbps，新建连接数≥10万，最大并发连接数≥200万，功能全开适用带宽≥300M，行为审计和应用控制用户规模≥3000人 | 1台 |  |  |
| 8 | 对外发布防火墙 | 10千兆电+2千兆光+2千兆电bypass口+2USB，≥1年入侵防御、防病毒、应用识别、URL特征库升级服务；存储：≥1TB；整机吞吐量≥3Gbps，最大并发连接数≥200万 | 1台 |  |  |
| 9 | 三级等保评测 | HIS、EMR系统三级评测 | 1项 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |