设备清单

| 序号 | 名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 价格/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | 1屏幕尺寸：4.2336m×2.0412m=8.641㎡ 2模组分辨率：240*135 3像素间距:≤1.26mm 4成像原理：LED主动发光 5每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内； 6驱动方式：恒流驱动 7控制方式：网络同步控制，点点对应 8采用精确色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点12位颜色校正。 9显示单元采用镁合金箱体设计，一次性整体压铸，后盖采用镁合金设计，具有防电磁辐射，抗冲击，无风扇，防尘、静音设计。 10单元噪声≤7DB 11磁力触发主动式前维护系统，实现快达5秒的前维护，模组还原精度更高。 12防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 13均重量≤26Kg/㎡，搬运及安装高效快捷。 14、PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性。 15低亮高灰性能，100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度 16用镀金高性能接插件，提高抗氧化特性 17白平衡亮度： ≥600cd/㎡ 18色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值。 19对比度7000:1 20视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160° 21新频率≥3840HZ 22帧频率：50&60HZ 23组亮度均匀性≥98% 24光点中心距偏差≤1% 25点率≤0.00001，无常亮点 26平整度：≤0.1mm；箱体间缝隙≤0.1mm 27峰值功耗≤630W/㎡ 28产品防尘等级满足IP5X防护等级 29工作温度范围-20℃-40℃ 30存储温度范围-30℃-60℃ | 平方 | 8.641 |  |  |
| 2 | 电源系统 | 1输入电压:200-240Vac, 47-63Hz 2输出功率:200W 3功率因数:0.50@230Vac 4绝缘电压:I/P-O/P:3.0KVac;I/P-FG: 51.5KVac;O/P-FG:0.5Kvac 6泄露电流:0.30mA@230Vac 7保护功能:输入欠压,过载,短路 8工作温度:-30～+60℃ 9存储温度:-40～+100℃ | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 镁铝合金标准箱体（包含接收卡） | 材质：压铸镁铝材质。 特点：具有散热性能好，高精度、重量轻等。 支持前后维护 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 综合播控系统 | 1、能够完成信号的调度和支配使用功能； 2、支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示； 3、系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见及所得； 4、支持在线、离线场景编辑； 5、支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性； 6、支持日志记录，操作可追溯； 7、支持多语言功能，方便切换； 8、C/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高； 9、为了操作的安全性，需要场景设置和设备管理操作分离； 10、需要支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断； 11、支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求； | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 大屏幕控制器 | 1.独立工作；四路网口输出；USB接口控制，可级联多台进行统一控制；最大带载分辨率：1920*1280。 2.4个千兆网口输出，单个网口最大带载230万个像素点； 3.带载分辨率：2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz； 4.DVI、HDMI、VGA多信号输入。 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 多视频拼接器（四画面 | 1、采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统， 2、支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰 3、支持视频的倍频倍线处理功能，支持图像去黑边，裁剪，局部放大，偏移校正 4、支持输入端口EDI编辑功能，支持自定义输出分辨率 5、具有信号自动识别功能，信号的接入和拔出可通过软件界面进行识别 6、支持4K高清信号、网络视频信号采集； 7、支持视频预监和屏幕回显功能； 8、支持信号复制功能，多屏幕共享视频源 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 小间距定制钢结构 | 现场定制 | 平方 | 8.641 |  |  |
| 8 | 配电柜 | 配电柜尺寸:长41CM 高62CM 厚20CM 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.具备手动控制和自动控制切换功能，可兼容多种自动控制设备供电方式，可手动控制开启/关闭 3.具备上电保护功能。 4.具有电源状态指示、运行状态指示 5.多组输出，每组可添加独立控制，具备分布延时启动功能 6.具备分布延时启动功能，掉电保护功能 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 音响 | 1、类型 二分频同轴全频音箱 2、频率响应(-10dB) 50Hz~25kHz 3、额定功率 ≥300W(连续),≥800W(峰值) 4、分频点 3kHz 5、灵敏度(1W@1m) ≥99dB 6、额定阻抗 8Ω 7、最大声压级(@1m)≥129dB（峰值） 8、覆盖角度 80°×80° | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 功放 | 合并功放，数字DSP前级+模拟变压器功放400W,双混响效果，修饰度、低音弹力十足、数字噪声门、免驱动USB连接，免驱动，强大的包围感，界面、调试软件中文版，一款新时代易操作的2通道的合并功放 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 无线手持话筒 | 使用UHF550MHz～980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 接收机采用多级高频放大，具有很高的灵敏度。 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有很好的抗干扰特性。 选用晶片及优质零部件，使本机音质出色。 理想空阔使用范围60米。 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 调音台 | 1、单通道麦克风：≥6路； 2、立体通道：≥4路； 3、立体插入返回：≥2路； 4、主输出：≥2路； 5、编组输出：≥4路； 6、辅助输出：≥4路； 7、支持USB 录音； 8、DSP 效果：≥100种 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 网络机柜 | 高1.2米，宽度0.6米，深度0.8米 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 控制电脑 | I5-10代/16G/512G/2G 15寸 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 综合布线 | 主电源线：4平方三相五线，网线：超五类网线9根（备用2根） | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 装修 | 墙面阻燃板基层打底厚度15MM | 平方 | 8 |  |  |
| 17 |  | 墙面灯阻燃板槽基层打底厚度15MM | 米 | 13 |  |  |
| 18 |  | 线形灯 | 米 | 13 |  |  |
| 19 |  | 蓝色有机玻璃厚度7.5MM | 平方 | 8 |  |  |
| 20 |  | 强电改造/灯具安装 | 项 | 1 |  |  |
| 21 |  | 室内脚手架作业费用 | 项 | 1 |  |  |
| 22 |  | 垃圾搬运费 垃圾外运费 材料搬运费 | 项 | 1 |  |  |
| 23 |  | 工程综合管理费%4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |