设备清单

| 序号 | 简述 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.讯问室设备（5间） |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机、 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: ≥120 dB 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角: 水平视场角≥107.1°，垂直视场角≥57°，对角线视场角：≥127.6° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 不小于25 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.25 A~0.15 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66，IK10 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 特写摄像机 | 200万像素2.5寸红外网络高清mini 支持Wi-Fi功能 传感器类型: 1/2.7＂rogressive scan CMOS 最低照度: 彩色：小于0.5 Lux @ （F1.8，AGC ON）；黑白：小于0.05 Lux @（F1.8，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: ≥120 dB超宽动态 焦距: 2.8~12 mm，大于4倍光学变倍 视场角: ≥100°~25°（广角~望远） 水平范围: ≥水平350° 垂直范围: ≥垂直0°~90° 水平速度: 水平键控速度：≥0.1°~60°/s，速度可设；水平预置点速度：60°/s 垂直速度: 垂直键控速度：≥0.1°~50°/s，速度可设；垂直预置点速度：50°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）; 60 Hz：30 fps（1920 × 1080） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） Wi-Fi指标: 无线标准: IEEE802.11b，802.11g，802.11n 频率范围: 2.4 GHz~2.4835 GHz 信道带宽: 支持20/40 MHz 调制方式: 802.11b：CCK，DQPSK，DBPSK 802.11g：OFDM/64-QAM，16-QAM，QPSK，BPSK 802.11n：OFDM/64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK 加密方式: 64/128-bit WEP，WPA/WPA2，WPA-PSK/WPA2-PSK 传输速率: 802.11b：11，5.5，2，1 Mbps 802.11g：54，48，36，24，18，12，9，6 Mbps 802.11n：mcs0~msc7 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 1路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 内置麦克风，1路音频输入 音频输出: 内置扬声器，1路音频输出 红外照射距离: 不小于25m | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 高保真拾音器 | 灵敏度 >=-41±1dB 动态范围 ≥104dB 过载声压 ≥114dB 信噪比 ≥85dB 传输距离≥ 1000米 拾音范围 R不小于5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 采样率≥ 44.1k（AD/DA处理器） 信号处理 数字音频处理器 音频算法 ANC降噪算法 输出阻抗 ≥600Ω（耳机驱动） 输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL) 输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） 工作电压 DC 9～15V 电源功耗 ≤1.0W @DC12V 保护电路 雷击保护、电源极性错接保护 安装方式 底座卡扣安装 | 个 | 10 |  |  |
| 5 | 温湿度显示器 | 显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 220V 外部接口：485接口 温湿度协议：leicai | 块 | 5 |  |  |
| 6 | 高清审讯机 | 显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 220V 外部接口：485接口 温湿度协议：leicai支持1个HDMI视频信号和1个VGA视频信号输入接口，1个HDMI视频信号和1个VGA视频信号输出接口，支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式。 | 台 | 5 |  |  |
| 7 | 硬盘 | ST6000VX005,6TB,SATA,5900RPM,3.5" | 块 | 5 |  |  |
| 8 | 示证显示器 | 31.5英寸，VGA+HDMI+BNC+AUDIO IN+S_VIDEO，2个喇叭 | 块 | 5 |  |  |
| 9 | 紧急按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔, | 个 | 5 |  |  |
| 10 | 交换机 | 百兆 工业级交换机 | 个 | 5 |  |  |
| 11 | 电脑 | I5-9400/8G/1TB，2G独立显卡，21.5寸显示器 | 台 | 5 |  |  |
| 12 | 打印机 | A4激光一体打印机 | 台 | 5 |  |  |
| 二.候问室、信息采集室、辨认室、醒酒室、财物保管室监控 |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机、 最低照度: 彩色：不大于0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态:≥ 120 dB 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75° 水平视场角：≥107.1°，垂直视场角：≥57°，对角线视场角：≥127.6° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 不小于25m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.25 A~0.15 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66，IK10 | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm | 个 | 7 |  |  |
| 3 | 高保真拾音器 | 灵敏度 -41±1dB 动态范围 ≥104dB 过载声压 ≥114dB 信噪比 ≥85dB 传输距离≥ 1000米 拾音范围 R不小于5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 采样率 44.1k（AD/DA处理器） 信号处理 数字音频处理器 音频算法 ANC降噪算法 输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL) 输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） 工作电压 DC 9～15V 电源功耗 ≤1.0W @DC12V 保护电路 雷击保护、电源极性错接保护 安装方式 底座卡扣安装 | 个 | 7 |  |  |
| 4 | 高清物证摄像机 | 400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: ≥120 dB 焦距&视场角:≥ 4 mm，水平视场角：≥79°，垂直视场角：≥42.4°，对角线视场角：≥93.3°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选） 红外距离: 不小于25 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 报警: 1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 电流及功耗: DC：12 V，0.55 A，最大功耗：6 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.21 A~0.14 A，最大功耗：7 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆头电源接口 供电方式: DC：12 V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 防护: IP66 | 个 | 1 |  |  |
| 三.走廊及其他区域监控 |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: ≥120 dB 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75° 水平视场角：≥107.1°，垂直视场角：≥57°，对角线视场角：≥127.6° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 不小于25m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.25 A~0.15 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66，IK10 | 台 | 24 |  |  |
| 2 | 枪型摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器 智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警 支持联动声音报警 最小照度:不大于0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:6mm, 水平视场角≥81.9°[6mm(50.8°),8mm(38.7°),12mm(24.2°)可选] 宽动态范围:≥120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 | 个 | 7 |  |  |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm | 个 | 31 |  |  |
| 4 | 球型摄像机 | 200万4寸23倍红外网络球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: ≥120 dB超宽动态 焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角: 57.6°~2.7°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：≥0.1°~80°/s，速度可设；水平预置点速度：80°/s 垂直速度: 垂直键控速度：≥0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 补光: 红外照射距离: 不小于100 m 供电方式: DC12 V，PoE+（802.3at） 电源接口类型: 两线式 电流及功耗: 最大功耗：18W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W） 工作温湿度: -30℃~65℃，湿度小于90% 除雾: 加热玻璃除雾 防护: IP66 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 高保真拾音器 | 灵敏度 -41±1dB 动态范围 ≥104dB 过载声压 ≥114dB 信噪比 ≥85dB 传输距离 ≥1000米 拾音范围不小于R5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 采样率 44.1k（AD/DA处理器） 信号处理 数字音频处理器 音频算法 ANC降噪算法 输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL) 输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） 工作电压 DC 9～15V 电源功耗 ≤1.0W @DC12V 保护电路 雷击保护、电源极性错接保护 安装方式 底座卡扣安装 | 个 | 4 |  |  |
| 四、门禁系统 |  |  |
| 1 | 人脸门禁主机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 12、工作温度：-10~45℃。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 人脸门禁一体机电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+45℃； 工作湿度：＜95%； 带机箱 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 防爆型读头 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：金属按键 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室外，IP65 | 个 | 19 |  |  |
| 4 | 专用门禁控制主机 | 处理器：32位处理器 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） | 台 | 4 |  |  |
| 5 | IC发卡器 | USB2.0接口； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 门禁控制管理软件 | 门禁管理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 不锈钢铁门 | 定制上下楼梯铁门 | 套 | 4 |  |  |
| 8 | 磁力锁 | 单门磁力锁280KG | 套 | 9 |  |  |
| 9 | 闭门器 | 适装门重：40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 闭门力量：EN3 开门角度 ≤ 180° 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 | 个 | 9 |  |  |
| 10 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 个 | 11 |  |  |
| 11 | 紧急按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm | 个 | 13 |  |  |
| 12 | 报警主机 | 16路报警主机含2个4路模块 | 台 | 1 |  |  |
| 五.情指中心 |  |  |
| 1 | 高清窄边拼接大屏 | LCD液晶显示单元；京东方面板 尺寸：49英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1； 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1； 功耗：≤149W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 边框宽度：2.3mm(左上),1.2mm(右下)液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60% 液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 | 台 | 9 |  |  |
| 2 | 拼接屏框架+气动支架 | 49寸-气动前维护壁挂支架前维护支架 仅壁挂专用；下单数量=行*列，与屏幕数量相同；厚度230-245mm 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 默认参数 颜色：黑色 弧度：0° LOGO：无 表面处理：静电喷塑 材料：SPCC高强度钢板 厚度：160mm+屏厚 | 台 | 9 |  |  |
| 3 | 拼接屏底座 | 标配；核算时按照电视墙列数*限价 标配高度800mm，每增加或减少100mm 配合新型模块化框架使用 支架特点： 1、美观、地脚隐藏 2、性价比高 3、四周包边 4、支持扩容 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 颜色：黑色 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：400mm 材料：SPCC高强度钢板 开门及封板：前开门、后封板 后拉杆长度：不宜超过3m LOGO：中性 底座高度：需求定制 | 个 | 9 |  |  |
| 4 | 解码器 | 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备 支持HDMI、BNC输出口解码输出 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出 HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840 × 2160@30 Hz） 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码 支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 多元化的解码控制模式 支持主动解码和被动解码两种解码模式 支持VGA、DVI、HDMI本地输入 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能 支持远程录像文件的解码输出 支持DDNS前端解码 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持open network video interface标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 支持平台以SDK方式集成设备 完备的运维管理 支持Web方式访问、配置和管理 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 支持远程获取系统运行状态、系统日志 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 支持遥控器控制画面切换、场景切换 输入输出参数 输入参数：2路VGA, 2路DVI/HDMI；DVI/HMDI输入2选1 输入分辨率：1080P: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720P: 1280 × 720@50/60 Hz 输出参数：8路HDMI, 4路BNC 输出分辨率：HDMI: 1080p: 1920 × 1080@60/50 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, 4K: 3840 × 2160@30 Hz (仅奇数口支持) BNC: PAL制式: 704 × 576, NTSC制式: 704 × 480 解码参数 解码分辨率：最高3200W像素 解码通道：128 解码能力：支持4 路多轨3200W，或4路1600W，或16 路800W，或72 路1080P 或128路720P及以下分辨率同时实时解码 画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25/36 接口参数 网口：2个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 2个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 语音对讲输入：1个输入，3.5 mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） 语音对讲输出：1个输出，3.5 mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） 音频输出接口：8个3.5 mm接口独立音频输出（通过1个DB15转接） 串行接口：1个标准232接口（RJ45），1个标准485接口 报警输入接口数：8 报警输出接口数：8 USB接口：2个USB2.0 通用参数 电源：内置 220 VAC 功耗：＜70 W 重量：≤ 5.20 kg 工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ 工作湿度：10％ ~ 90％ | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 大屏线缆 | HDMI电缆,7m,黑色,仅限国内使用 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 产品经过多项专业测试，有品质保证。 接口类型：HDMI 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 | 根 | 9 |  |  |
| 6 | 视频上墙一体机 | 全金属机身，紧凑设计 HDMI、DP双4K高清异源输出 双千兆网口 i5-10210U/8GB DDR4*1/256GB SSD*1，含windows 10 操作系统 支持2.5寸硬盘扩展 已安装客户端6个USB3.0，2个千兆网口，1个HDMI输出接口，1个DP输出接口，1个Line out接口，1个Mic in接口，内置1个2.5寸硬盘接口。 支持两路4K视频同时输出。 支持第三方摄像机、硬盘录像机设备接入并进行预览、回放 支持电视墙窗口拼接组合、开窗漫游、窗口锁定和解锁、流媒体信息展示 可视化检测系统运行实时状态、设备网络状态、内存利用率、CPU利用率、链路传输速度等系统信息 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 电脑 | I5/8G/1TB，2G独立显卡，21.5寸显示器 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 音箱 | 1、单元组件：LF:5"×2HF:3"×1 2、频率响应(±3dB)：100Hz--16kHz 3、灵敏度(1m/1W)：≥93dB 4、功率（连续/峰值）:80W/160W 5、指向性（H×V）：100°×100° 6、标称阻抗：≥8Ω 7、输入方式：凤凰端子 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 功放 | 1、设备采用1U机箱设计。 2、采用最新D类功放设计方案。 3、源采用开关电源，效率高；采用开关电源技术，有效的抑制电源谐波。 4、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5、标准XLR+NL4MP的输入输出接口，简洁的接口更加方便不同用户需求；具有两个通道平衡输入接口和两通道平衡级联输出接口。 6、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 7、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 8、适应不同场合所需，可选立体声，并接或桥接工作模式。 9、具有：过压保护，欠压保护，过温压限，过温关机，过流压限，过流关机，直流保护，输出短路保护，温控风扇，功放频率同步等功能。 技术参数 1、立体声功率8Ω：200W×2 2、立体声功率4Ω：400W×2 3、失真度THD+N：＜1% 4、频率响应(±1dB）：20Hz-20KHz 5、信噪比（1KHz）：≥100dB 6、输入阻抗：平衡20KΩ/非平衡10KΩ 7、输入方式：XLR母座 8、输出连接：NL4MP插座 9、电源要求：200-240VAC（50~60HZ） 10、冷却功能：风扇从前向后，强制制冷 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 会议话筒 | 鹅颈式会议话筒 | 个 | 9 |  |  |
| 11 | 话筒主机 | 1、内建电源供应器、输出功率为400W，可以推动64组以上发言设备，只需增加扩展设备即可推动250组以上的发言设备具有四组8P-DIN插座用于系统连接； 2、具有音频出接口 ； 3、具BAL介面可以方便的驳接各种效果器； 4、内置音量调处理器，可对高低音进行调节； 5、系统音量独立可调 ； 6、具有一AUX输入，音量独立可调 ； 7、具有一组有线话筒输入接口，独立音量调节 ； 8、内置1W监听喇叭，独立音量调节 ； 9、高保真音质、自动抑制啸叫功能 ； 10、列席单元自动关机功能可选 ； 11、面板上具有三种模式功能设置按键：“MODE”、“SET”、“ENTER” ； 12、支持多种会议模式如：自由讨论、先进先出、限制发言等； 13、可以为视像中央处理器提供电源和数据通讯口 ； 14、可平放置于台面或安装于19英寸标准机柜中； | 个 | 1 |  |  |
| 六、监控机房及中心机房 |  |  |
| 1 | 显示电脑 | I5/8G/1TB，2G独立显卡，21.5寸显示器 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 交换机 | 24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆电口，支持通过console口管理。交换容量256Gbps，包转发率96Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗10W。支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | NVR网络录像机 | 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，内置16块6T盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进8出 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 输入带宽：≥320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 监控级硬盘 | ST6000VX005,6TB,SATA,5900RPM,3.5" | 块 | 16 |  |  |
| 5 | 不间断电源 | 15KV，16节电池，含安装所用的接电线缆 | 套 | 1 |  |  |
| 七、停车场系统及人行通道 |  |  |
| 1 | 自动挡车器 | 数字道闸中速右向：直杆4米3秒，右向，黑色。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 抓拍显示一体机 | 出入口抓拍显示一体机 NP-PMC142 是由抓拍机，显示屏，扬声器等组成。设备采用高清逐行扫描 CMOS 感光器件，具有清晰度高、星光级低照度、帧率高、色彩还原度好；设备集成智能识别算法，支持车牌、车型、车标、车身颜色识别 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 控制终端 | 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用5个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 WIFI/4G可选配 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 防砸雷达 | 采用 79GHz MMIC 技术，分辨率更高，检测更稳定；  雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；  提供 RS485 串口或者 WIFI 通讯功能，WIFI 版本配备手机 APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；  安装与维护方便，所需人力少，工时短。  采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。  采用 LED 灯指示雷达工作状态，状态更直观。  自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；  环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 人行左闸机 | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W 13、工作温度：-20℃~70℃ 14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485S 15、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 人行右闸机 | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W 13、工作温度：-20℃~70℃ 14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485S 15、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 人脸组件 | 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 3、认证方式：支持人脸比对；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡；支持通过USB口外接身份证阅读器，实现人证比对；注：设备默认不支持二维码识别，如现场需要支持二维码功能，需下ZTA订单备注：生产按二维码功能调焦； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压： DC 12V/3A，需独立供电； 8、使用环境：室内外，（防护等级IP65），室外场景使用时需加装DS-K1Z5604/遮阳罩,物料代码：305700483； 9、安装方式：通道安装； 11、工作温度：-30~60℃。 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 闸机控制器 | 1、遥控器支持一对多：一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离可达30m 2、遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开 3、发射频率：868MHz； 4、供电方式：电池 23A12V； | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 配件 | 护墙角、PU警示柱等 | 批 | 1 |  |  |
| 八、网络信息点及大屏幕 |  |  |
| 1 | 办证大厅LED | p2.5 双基色，3840CM*32CM,P2.5 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 信息点模块 | 六类网络模块+86面板 | 个 | 171 |  |  |
| 3 | 网线 | 六类非屏蔽网络线国标，含安装的套管，打洞，开槽、封槽等 | 米 | 2500 |  |  |
| 4 | 交换机 | 千兆机架交换机；19英寸铁壳，交换容量48Gbps,转发率35.7Mpps；24千兆电口+2千兆光；MAC 8K，共享缓存架构（4M），支持端口防雷6KV，支持3级拨码开关（标准交换、网络克隆、汇聚上联三种工作模式）自然散热无风扇设计；功率<20W；100V-240V AC； | 台 | 12 |  |  |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.0 含安装的套管，打洞，开槽、封槽等 | 米 | 2000 |  |  |
| 6 | 机柜 | 600*800*1200 | 台 | 11 |  |  |
| 7 | 机柜 | 600*800*2000 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 操作台 | 2联操作台 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 静电地板 | 中心机房，国标，含底座及支架等 | 平方 | 18 |  |  |