设备清单

### 综合布线系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工作区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单网口86面板 | 单网口86面板 | 个 | 720 |  |  |  |
| 2 | 双网口86面板 | 双网口86面板 | 个 | 489 |  |  |  |
| 3 | 双口光纤插座 | 双口光纤插座 | 个 | 28 |  |  |  |
| 4 | 六类非屏蔽信息模块 | 六类非屏蔽信息模块 | 个 | 1689 |  |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 | 盒 | 20 |  |  |  |
| 6 | 六类非屏蔽RJ45-RJ4数据跳线(2米) | 六类非屏蔽RJ45-RJ4数据跳线(2米) | 根 | 1384 |  |  |  |
| 7 | 语音跳线 | 语音跳线 | 根 | 305 |  |  |  |
| 8 | 双芯单模光纤跳线 | 双芯单模光纤跳线 | 条 | 28 |  |  |  |
| 9 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 批 | 1 |  |  |  |
| 二 | 水平区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 420 |  |  |  |
| 2 | 4芯单模光缆 | 4芯单模光缆 | 米 | 2100 |  |  |  |
| 3 | JDG线管 | ⌀20 | 米 | 23000 |  |  |  |
| 4 | JDG线管 | ⌀25 | 米 | 16000 |  |  |  |
| 5 | 86底盒 | 86底盒 | 个 | 1209 |  |  |  |
| 三 | 设备间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24芯机架式光纤配线架（LC型） | 24芯机架式光纤配线架（LC型） | 个 | 10 |  |  |  |
| 2 | 12芯机架式光纤配线架（LC型） | 12芯机架式光纤配线架（LC型） | 个 | 20 |  |  |  |
| 3 | 单模光纤耦合器（LC型） | 单模光纤耦合器（LC型） | 个 | 480 |  |  |  |
| 4 | 单模光纤尾纤（LC型） | 单模光纤尾纤（LC型） | 条 | 480 |  |  |  |
| 5 | 双芯单模光纤跳线（LC-LC型） | 双芯单模光纤跳线（LC-LC型） | 条 | 40 |  |  |  |
| 6 | 24口六类数据配线架 | 24口六类数据配线架 | 个 | 78 |  |  |  |
| 7 | 理线器 | 理线器 | 个 | 78 |  |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽RJ45-RJ4数据跳线(2米) | 六类非屏蔽RJ45-RJ4数据跳线(2米) | 根 | 1562 |  |  |  |
| 9 | RJ11-RJ45语音跳线(2米) | RJ11-RJ45语音跳线(2米) | 根 | 305 |  |  |  |
| 10 | 100对110语音配线架 | 100对110语音配线架 | 个 | 9 |  |  |  |
| 11 | 110语音配线架理线器 | 110语音配线架理线器 | 个 | 9 |  |  |  |
| 12 | 42U标准机柜 | 42U标准机柜 | 台 | 23 |  |  |  |
| 13 | 机柜底座 | 机柜底座 | 个 | 23 |  |  |  |
| 14 | 机架式PDU插座 | 机架式PDU插座 | 个 | 23 |  |  |  |
| 15 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 批 | 1 |  |  |  |
| 四 | 垂直区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12芯室外单模光缆 | 12芯室外单模光缆 | 米 | 5000 |  |  |  |
| 2 | 三类25对大对数电缆 | 三类25对大对数电缆 | 米 | 400 |  |  |  |
| 3 | 三类50对大对数电缆 | 三类50对大对数电缆 | 米 | 2100 |  |  |  |
| 五 | 管理区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24芯机架式光纤配线架 | 24芯机架式光纤配线架 | 个 | 17 |  |  |  |
| 2 | 理线器 | 理线器 | 个 | 17 |  |  |  |
| 3 | 单模光纤耦合器（LC型） | 单模光纤耦合器（LC型） | 个 | 408 |  |  |  |
| 4 | 单模光纤尾纤 | 单模光纤尾纤 | 条 | 408 |  |  |  |
| 5 | 双芯单模光纤跳线（LC-LC型） | 双芯单模光纤跳线（LC-LC型） | 条 | 48 |  |  |  |
| 6 | 100对110语音配线架 | 100对110语音配线架 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 110语音配线架理线器 | 110语音配线架理线器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 语音跳线 | 语音跳线 | 根 | 305 |  |  |  |
| 9 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 批 | 1 |  |  |  |
| 六 | 桥架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平镀锌防火金属桥架 | 300*150*1.2 国标 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 2 | 水平镀锌防火金属桥架 | 200*100*1.0 国标 | 米 | 320 |  |  |  |
| 3 | 垂直镀锌防火金属桥架 | 400*200*1.5 国标 | 米 | 120 |  |  |  |
| 4 | 桥架配件 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

### 计算机网络系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 内网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器汇聚交换机 | 1、支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2 2、支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道 3、交换容量≥2.5T，包转发率≥560Mpps 4、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 5、支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能RSPAN，支持聚合链路的镜像 6、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间＜30ms。 7、要求产品支持SDN，符合OpenFlow、NETCONF协议标准 | 块 | 2 |  |  |  |
| 2 | 住院大楼汇聚交换机 | 1、支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2 2、支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道 3、交换容量≥2.5T，包转发率≥560Mpps 4、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 5、支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能RSPAN，支持聚合链路的镜像 6、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间＜30ms。 7、要求产品SDN，符合OpenFlow、NETCONF协议标准 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 24口千兆接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 4、支持IPV4/IPV6静态路由 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 48口千兆接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥160Mpps 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3、要求设备MAC地址≥16K支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 4、支持IPV4/IPV6静态路由 | 台 | 21 |  |  |  |
| 5 | 万兆单模光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 块 | 52 |  |  |  |
| 6 | 万兆堆叠线缆 | 10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块），5米 | 条 | 13 |  |  |  |
| 7 | 24口千兆交换机（医用对讲） | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3、要求设备MAC地址≥16K 4、要求设备采用静音无风扇节能设计 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、支持IPV4/IPV6静态路由 | 台 | 4 |  |  |  |
| 二 | 外网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、为保证设备后续性能的可扩展性并提高设备的稳定性，硬件架构需要交换网板与线卡成垂直90°正交连接； 2、交换容量≥400T，包转发性能≥72,000Mpps； 3、要求交换网板与主控引擎硬件槽位分离，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥8个，主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； 4、风扇框冗余设计， 且为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，要求独立风扇框个数≥2 5、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合 6、本次要求单台设备实配千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥24，万兆光接口数量≥4个。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 万兆堆叠线缆 | 10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块），5米 | 条 | 4 |  |  |  |
| 3 | 服务器汇聚交换机 | 1、支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2 2、支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道 3、交换容量≥2.5T，包转发率≥560Mpps 4、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 5、支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能RSPAN，支持聚合链路的镜像 6、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间＜30ms。 7、要求产品支持SDN，符合OpenFlow、NETCONF协议标准 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 住院大楼汇聚交换机 | 1、交换容量≥880Gbps，包转发率≥425Mpps 2、固化24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口，支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发 3、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤60W 4、要求设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K 5、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6 6、支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议 7、支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 无线控制器（AC） | 本次项目须配置足够容量的License。 兼容性情况： ①若产品兼容现有无线控制器，采用现有无线控制，实现FIT部署模式，与现有的无线控制器进行兼容管理、认证、无缝漫游等功能； ②产品无法兼容学校现有无线控制器；需单独配置如下硬件特性：802.11转发性能≥40G，最大管理AP≥2176个，可配置AP数目≥8K，提供2台无线控制器。单台无线控制器配置不低于：万兆光口≥4个，千兆光口≥8个，千兆电口≥8个，配置无线管理授权≥160个； | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 24口千兆接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3、要求设备MAC地址≥16K 4、要求设备采用静音无风扇节能设计 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、支持IPV4/IPV6静态路由 | 台 | 7 |  |  |  |
| 7 | 48口千兆接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥160Mpps 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52 3、要求设备MAC地址≥16K 4、支持风扇调速及风扇故障告警功能 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、支持IPV4/IPV6静态路由 | 台 | 5 |  |  |  |
| 8 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3、要求设备MAC地址≥16K 4、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、支持IPV4/IPV6静态路由 | 台 | 15 |  |  |  |
| 9 | 万兆单模光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 块 | 4 |  |  |  |
| 10 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 块 | 20 |  |  |  |
| 11 | 无线AP | 1、支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式 2、支持4条空间流,单频最大接入速率1.2Gbps,整机最大接入速率1.775Gbps 3、支持mu-mimo特性 4、发射功率≤20dBm 5、1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电 6、工作温度支持-10°C～50°C 7、支持防盗锁孔 8、支持IP41防护等级。 | 台 | 189 |  |  |  |
| 三 | 设备网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥880Gbps，包转发率≥425Mpps 2、固化24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口，支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发 3、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤60W 4、要求设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K 5、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6 6、支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议 7、支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 24口千兆接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3、要求设备MAC地址≥16K 4、要求设备采用静音无风扇节能设计 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、支持IPV4/IPV6静态路由 | 台 | 11 |  |  |  |
| 3 | 万兆单模光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 块 | 2 |  |  |  |
| 4 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 块 | 22 |  |  |  |
| 四 | 安全 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网终端安全准入许可 | 500用户数许可 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 外网终端安全准入系统 | 带300用户数许可 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 内网网络杀毒授权许可 | 带1500用户数许可 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 防火墙模块 | 6个防火墙万兆光模块 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 外网网络杀毒授权许可 | 带300用户数许可 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 外网WAF防火墙 | 针对微信、支付宝、Web服务器等Web应用的安全防护。通过执行一系列针对HTTP/HTTPS的安全策略来专门为Web应用提供保护的一款产品，主要用于防御针对网络应用层的攻击，像SQL注入、跨站脚本攻击、参数篡改、应用平台漏洞攻击、拒绝服务攻击等。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 外网IPS入侵防御 | 1U机架式，2个千兆电口(包含1对Bypass接口)、2个万兆接口，内置标配硬盘容量≥1TB；接口扩展槽位数1个（可扩展4端口千兆电口或光口）。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 内网无线网络系统

| 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽频天线 | 1、制造商：与无线数据网基站匹配，采用同一品牌产品； 2、频率范围：400-6000MHz全频段工作； 3、增益：≥0.2dBi（400-600MHz）、≥1.3dBi（600-700MHz）、≥5dBi（700-6000MHz）； 4、电压驻波比：≤8（400-600MHz）、≤3.5（600-700MHz）、≤2.5（700-6000MHz）； 5、效率：≥40%（400-600MHz）、≥60%（600-700MHz）、≥80%（700-6000MHz）； 6、阻抗：50Ω； 7、极化方向：Vertical； 8、功率容量：30W； 9、接口形式：N Female； 10、安装方式：螺母固定； | 个 | 275 |  |  |  |
| 1/2"射频同轴电缆 | 1；室内阻燃馈线，工作频率：0-6GHz；2、内导体：铜包铝线、Ф4.80±0.05mm；3、绝缘体：泡沫聚乙烯、Ф12.10±0.30mm；4、外导体：皱纹铜管、Ф13.90±0.25最大mm；5、最大衰减常数：11.95dB/100m（2400MHz）、20.10dB/100m（5800MHz）；6、内导体最大直流电阻：1.62 Ω/km；6、外导体最大直流电阻：2.42 Ω/km； | 米 | 2750 |  |  |  |
| 宽频功分器 | 1、制造商：无线数据网基站匹配，采用同一品牌产品； 2、设备类别：2/3/4功分器； 3、工作频率：400–6000MHz全频段工作； 4、输入驻波比：≤1.85 5、阻抗：50 OHMS； 6、接口形式：N-Female； 7、功率容量：20W； | 个 | 132 |  |  |  |
| 连接器 | 支持400-6000MHz信号传输 | 个 | 1033 |  |  |  |
| 宽频耦合器 | 1、制造商：与无线数据网基站匹配，采用同一品牌产品； 2、设备类别：5dB耦合器； 3、工作频率：400–6000MHz； 4、插入损耗：≤2.35dB； 5、耦合度：≤7.5dB（433MHz）、5±1dB（500-5850MHz）； 6、输入驻波比：≤1.5 7、阻抗：50 OHMS； 8、功率容量：20W； 9、接口形式：N-Female； | 个 | 76 |  |  |  |
| 无线网络接入控制系统 | 1、制造商：与无线数据网系统基站匹配，采用同一品牌产品； 2、可管理基站数量：不受License限制； 3、授权许可：单台设备支持开户数授权≥10,000个，并发用户≥2,000个；安全规范：支持802.11i标准； 4、可靠性：多台控制器可实现冗余备份； 5）用户认证：支持802.1X/WPA/WPA2认证，支持MAC地址认证及开放接入，支持本地RADIUS服务器及RADIUS Client配置； 6）用户管理：提供方便的用户管理系统，支持用户开户、销户及修改 7）第三方接口：支持对接多种用户数据库，支持RADIUS等统一身份认证； 8）兼容性：兼容Windows XP/7/8/Vista、Windows Phone、iOS、Mac OS以及Android等常见操作系统认证； | 个 | 1 |  |  |  |
| 医疗专用无线内网基站 | 1；具有工信部型号核准证，支持160MHz频宽；支持运营商5G信号传输。 2；支持IEEE802.11b/g/n/acwave2标准，病房内安装模式下支持≤48个发射点； 3；支持和超宽频物联网平台集成使用，可覆盖典型病区约1800平方； 4；支持全病区同时实现2.4GHz+5GHz零漫游，支持PDA，电脑终端在同一病区移动中测 试 Ping10000字节的包，丢包率为零（连续测试时间不少于5分钟）。 5；支持扩展使用不同频点、不同品牌的医疗物联网、医疗遥测专网以及定位网应用； 6；安全标准：802.11i，WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK，WPA2-PSK，WPA, WPA2；多SSID. 7；内、外网物理隔离：可升级持内、外网物理隔离，并非同一设备VLAN隔离或同一设备的两个网口分开使用，不能共用任何有源设备； 8；支持用户认证：WPA/WPA2-PSK，WPA/WPA2-PPSK，WPA/WPA2 With RADIUS Web Portal With RADIUS，MAC With RADIUS，802.11i 9；RF接口：N-female 标准接口； 10；网络接口：10/100/1000Mbps以太网接口≥1个，Console端口≥1个； | 个 | 8 |  |  |  |
| 辅材 | 定制 | 批 | 1 |  |  |  |

### 智能输液系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网传感网基站 | 1、兼容性：与无线数据网系统基站共享同一套室内信号分布系统；共享同一套无线物联网平台；每个病区一套； 2、制造商：与无线数据网系统基站匹配，采用同一品牌产品； 3、覆盖范围：和室内信号分布系统配合最大覆盖范围≥1200平方米； 4、工作频率：433-960MHz； 5、功能要求：实时采集、存储和处理物联网传感器上传的数据； 6、网络容量：支持无线物联网传感器数量大于100个； 7、传输带宽：250kbps@频宽小于1MHz， 8、RF接口：N型母头； 9、阻抗：50Ω； 10、网络接口：10/100以太网接口≥1个，Console 端口≥1个。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 物联网数据采集引擎 | 1、 实时接收医疗物联网传感器上报数据；安病区收费。 2、 与输液监控物联网基站匹配，采用同一品牌产品； 3、 同时支持多个不同物联网应用系统推送实时数据； 4、 支持自动识别不同应用系统数据类型，并自动分发对应应用系统； 5、 支持对物联网基站的管理； 6、 提供图形界面实时监控所有物联网基站运行状态； 7、 支持第三方应用API接口； | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 智能输液中心监控应用工作站 | 1、用于监控输液进程,预报输液完成时间、输液完成报警、异常事件报警等，含90个终端授权 2、可按紧急事件排序动态显示12个大信息框，可显示58个优先级较低的小信息框；3、基于JAVA平台开发，采用B/S架构设计； 4、设备监控：实时查看基站工作状态，实现设备离线主动告警； 5、统计分析：支持图形化查看病区/全院监控器的运行状态； 6、提供web sevice API接口； 7、支持分权限管理，提供护士长、护士及全局管理员三级管理权限； 8、提供单次输液历史数据完整曲线； 9、与物联网基站匹配，采用同一品牌产品； | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 智能输液监控器 | 1、内置称重传感器； 2、精度：0.05g； 3、工作频率：433-960MHz； 4、采用电池供电，提供产品安装实物照片证明； 5、不充电/不更换电池，设备按6小时/天计算，连续工作时长不低于12个月 6、支持酒精消毒； 7、支持自动识别玻璃品、塑料袋、塑料瓶50/100/250/500ml/1000输液总量； 8、支持通过无线输液中心监控应用显示实时输液进度、速度以及预计剩余时间； | 套 | 15 |  |  |  |
| 5 | 输液监视器固定锁 | 用于将医用输液监视器固定于输液杆挂勾上，防止脱落或丢失 | 套 | 15 |  |  |  |
| 6 | 网络电视 | 55寸网络电视 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 公共广播系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 消防联动设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.设备机柜式设计。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持通过后台对终端进行远程固件升级。 4.支持16路消防短路输入接口。 5.支持通过面板一键取消任务。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 二 | 分控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | CPU不低i5，内存≥ 8G ，硬盘≥1T，显示器≥21.5英寸。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | IP网络广播系统分控工作站 | 产品用途 分控工作站是利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程音频播放，实时采播、会话管理、广播室讲话等功能。 产品特点 1.数字客户端分控工作站运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登录通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端同时登录到服务器，各套客户端独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。终端状态支持方块视图和列表视图两种模式。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音、循环次数的功能。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 12.支持临时定时任务配置和管理，提供多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 13.支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。 14.支持一键触发报警任务，后台预置报警任务，紧急时刻客户端一键触发。 15.支持人工报警弹窗提醒。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 寻呼话筒 | 1.话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能。 2.显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播。 3.可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 4.内置1路网络硬件音频解码模块。 5.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 6.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能。 7.支持通过话筒广播呼叫功能，延时低于100毫秒。 8.信噪比＞65dB 9.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移。 10.自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 11.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 12.具有1路音频线路输出，可外接功率放大器 13.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 14.支持通过后台对终端进行远程固件升级。 15.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 16.频率响应范围80Hz～16KHz。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 三 | 地面楼层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 寻呼话筒 | 1.话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能。 2.显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播。 3.可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 4.内置1路网络硬件音频解码模块。 5.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 6.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能。 7.支持通过话筒广播呼叫功能，延时低于100毫秒。 8.信噪比＞65dB 9.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移。 10.自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 11.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 12.具有1路音频线路输出，可外接功率放大器 13.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 14.支持通过后台对终端进行远程固件升级。 15.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 16.频率响应范围80Hz～16KHz。 | 台 | 9 |  |  |  |
| 2 | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成模拟功放，功率≥120W；支持定阻或定压方式输出 9.支持通过后台对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB | 台 | 9 |  |  |  |
| 3 | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻或定压方式输出 9.支持通过后台对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.阻抗：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ 4.灵敏度(1W/1M)：92dB 5.频率响应(-10dB)：110-18KHz 6.喇叭单元：5"×1 | 只 | 136 |  |  |  |
| 四 | 地下车库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻或定压方式输出 9.支持通过后台对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：Com/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 5．频率响应：130-18KHz 6．喇叭单元：6.5"×1 7．防护等级：IP×5防尘 | 只 | 11 |  |  |  |
| 五 | 辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管材和线材 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.2米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 2 |  |  |  |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 3 |  |  |  |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 一卡通系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门控制器 | 控制门数1门双向/2门单向，发卡量100万张用户卡，2000张巡更卡，可存储10万条门禁刷卡记录、5万条门禁事件记录、5000条巡更记录。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 | 四门控制器 | 控制门数2门双向/4门单向，发卡量100万张用户卡，2000张巡更卡，可存储10万条门禁刷卡记录、5万条门禁事件记录、5000条巡更记录。 | 台 | 7 |  |  |  |
| 3 | 读卡器 | W26通讯方式、感应距离>30mm、工作电压5VDC | 台 | 43 |  |  |  |
| 4 | 单门磁力锁 | 280Kg,适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门 | 把 | 14 |  |  |  |
| 5 | 双门磁力锁 | 280*2Kg,适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门 | 把 | 29 |  |  |  |
| 6 | 磁力锁支架 | 适用于280KG磁力锁使用 磁边锁的壁挂安装，一套共三个L型支架，一个用于固定主锁体，另两个可组成Z型支架固定配件铁块。 | 套 | 72 |  |  |  |
| 7 | 开门按钮 | 按钮开门 | 个 | 43 |  |  |  |
| 8 | 门禁管理工作站 | 门禁管理工作站 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 线材 | 电源线、控制线、网线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 管材 | JDG20线管 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 梯控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 读卡器 | W26通讯方式、卡感应距离：<50mm、电源：12VDC,功耗小于2瓦。 | 台 | 11 |  |  |  |
| 2 | 控制器 | 控制门数1门单向，发卡量100万张用户卡，2000张巡更卡，可存储10万条门禁刷卡记录、5万条门禁事件记录、5000条巡更记录。 | 台 | 11 |  |  |  |
| 3 | 线材 | 控制线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 管材 | JDG20线管 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 热水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 节能控制器 | 计费精度0.01元，最大累计消费总额不限 | 个 | 75 |  |  |  |
| 2 | 一体阀 | 电磁阀 流量计一体阀 外壳,总长140mm,两边四分外螺纹，流量计部分双霍尔抗磁干扰。全铜,长期耐100度高温 | 台 | 75 |  |  |  |
| 3 | TCP/IP转换器 | RS485转TCP/IP | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 独立电源 | 12V 3.0A | 个 | 75 |  |  |  |
| 5 | 线材 | 控制线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 管材 | JDG20线管 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 停车场道闸系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理工作站 | CPU不低于i5，内存≥ 8G ，硬盘≥1T，显示器≥21.5英寸。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 停车场管理系统 | 实现停车场的综合管理 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 8口千兆网络交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 智能道闸 | 弦连杆传动力矩平衡高速道闸，防撞结构(超过4.5米做不防撞结构)，2.5mm冷轧板金属材料，标准颜色有银灰、香槟金可选。（其他颜色需定制，周期10天）。60-80W（根据负载选择）力矩电机，闸杆起落时间0.9～3.2s，适用环境温度-40～ 75摄氏度，相对湿度小于95％无凝露，闸杆中心离地高度920mm，最先进的自动栏杆之一，提供485串行通讯网络控制接口，多系统接口，具备防砸抬杆报警、车辆计数、栏杆状态批示等接口，力矩电机数字编码控制技术，U形结构吸震性强。理论使用寿命大于500万次，左右方向可根具现场灵活调用，机箱外形采用特殊工艺处理(整机先电镀后，再做颜色)防锈处理好。圆杆，八角杆可选。道闸箱体尺寸：1075mm（高）*380mm（宽）*350mm（厚）供电压/电流：AC220V/1A E款：起闸3.2S，杆长≤5M直杆，加压力电波≤4.5M直杆，可做4M以内的栅栏杆和4.5M以内的折臂杆（不带压力电波，加压力电波3.5M） | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 双路车辆探测器 | 双路车辆探测器(含两个线圈，50米/个，超出部分另购)高灵敏度，可判断车辆进出方向,可接两组线圈.(大车，小车，摩拖车通用) 工作电源 AC22OV 功 率 2.5W 频率范围 20KHZ~170KHZ 灵 敏 度 九级可调 响应时间 100ms 环境补偿 自动漂移补偿 线圈电感 200－400微亨（包含连接线） 存储条件 -40℃~85℃ 相对湿度<90% 外形尺寸 112*74*38mm(含安装座) 工作条件 -20℃~65℃ 相对湿度<90% 使用电线 BVR2.0导线，总电阻（含线圈与引线）〈9Ω | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 停车场控制终端 | 1、 智能车牌识别控制终端是集车牌识别、LED信息显示、语音提示、对讲、LED自动补光等功能为一体的停车场出入口智能控制设备； 2、 产品使用镀锌钢板加工成型，标准防锈表面处理工艺：电镀、喷粉烤漆。 3、 200万高清车牌识别模块，分辨率1920x1080 ，高性能4核TI处理器，处理速度快识别率高，优秀的视频检测/识別技术，车牌识别率99.8% ，硬件式宽动态，自动测光控制和宽动态调节，图像效果佳，自动调试，能快速识别符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌、“2012式”军车牌和“2012式”武警车牌的汉字、字母、数字、颜色等。 4、 四行四字高亮LED三色显示屏（绿、红、黄可选），显示信息可自定义，万能语间模块，可定制我播报语音；内嵌式高亮白光补光灯。 技术参数 ◎ 工作电压：AC220V ◎ 工作电流：1.5A | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 入口无人值守终端 | 1、无牌车辆扫码提示，扫码后自动开闸，快速通行； 2、标准颜色：雅致银，其他颜色需定制；； 3、无牌车辆扫码进场，通过中央缴费或手机微信扫描屏上的二维码缴费后，出口快速出场，无需人工干预； 4、显示屏：显示区尺寸：228*186MM； 5、主要组成：工业级高清显示屏、MCU控制单元、网络对讲（客户电脑端需配置麦克风和扬声器）； | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 智能道闸 | 弦连杆传动力矩平衡高速道闸，防撞结构(超过4.5米做不防撞结构)，2.5mm冷轧板金属材料，标准颜色有银灰、香槟金可选。（其他颜色需定制，周期10天）。60-80W（根据负载选择）力矩电机，闸杆起落时间0.9～3.2s，适用环境温度-40～ 75摄氏度，相对湿度小于95％无凝露，闸杆中心离地高度920mm，最先进的自动栏杆之一，提供485串行通讯网络控制接口，多系统接口，具备防砸抬杆报警、车辆计数、栏杆状态批示等接口，力矩电机数字编码控制技术，U形结构吸震性强。理论使用寿命大于500万次，左右方向可根具现场灵活调用，机箱外形采用特殊工艺处理(整机先电镀后，再做颜色)防锈处理好。圆杆，八角杆可选。道闸箱体尺寸：1075mm（高）*380mm（宽）*350mm（厚）供电压/电流：AC220V/1A E款：起闸3.2S，杆长≤5M直杆，加压力电波≤4.5M直杆，可做4M以内的栅栏杆和4.5M以内的折臂杆（不带压力电波，加压力电波3.5M） | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 双路车辆探测器 | 双路车辆探测器(含两个线圈，50米/个，超出部分另购)高灵敏度，可判断车辆进出方向,可接两组线圈.(大车，小车，摩拖车通用) 工作电源 AC22OV 功 率 2.5W 频率范围 20KHZ~170KHZ 灵 敏 度 九级可调 响应时间 100ms 环境补偿 自动漂移补偿 线圈电感 200－400微亨（包含连接线） 存储条件 -40℃~85℃ 相对湿度<90% 外形尺寸 112*74*38mm(含安装座) 工作条件 -20℃~65℃ 相对湿度<90% 使用电线 BVR2.0导线，总电阻（含线圈与引线）〈9Ω | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 停车场控制终端 | 1、 智能车牌识别控制终端是集车牌识别、LED信息显示、语音提示、对讲、LED自动补光等功能为一体的停车场出入口智能控制设备； 2、 产品使用镀锌钢板加工成型，标准防锈表面处理工艺：电镀、喷粉烤漆。 3、 200万高清车牌识别模块，分辨率1920x1080 ，高性能4核TI处理器，处理速度快识别率高，优秀的视频检测/识別技术，车牌识别率99.8% ，硬件式宽动态，自动测光控制和宽动态调节，图像效果佳，自动调试，能快速识别符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌、“2012式”军车牌和“2012式”武警车牌的汉字、字母、数字、颜色等。 4、 四行四字高亮LED三色显示屏（绿、红、黄可选），显示信息可自定义，万能语间模块，可定制我播报语音；内嵌式高亮白光补光灯。 技术参数 ◎ 工作电压：AC220V ◎ 工作电流：1.5A | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 出口无人值守终端 | 1、无牌车辆扫码提示，扫码后自动开闸，快速通行； 2、标准颜色：雅致银，其他颜色需定制；； 3、无牌车辆扫码进场，通过中央缴费或手机微信扫描屏上的二维码缴费后，出口快速出场，无需人工干预； 4、显示屏：显示区尺寸：228*186MM； 5、主要组成：工业级高清显示屏、MCU控制单元、网络对讲（客户电脑端需配置麦克风和扬声器）； | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 排队叫号系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叫号管理工作站 | 1、要求显示科室介绍信息、叫号信息；系统要求同步实现呼叫内容显示及语音的自动提示功能； 2、提示内容至少应包括科室名称、病人姓名、病人排队号码以及就诊科室号等内容；医生能通过软硬件呼叫器任意操作患者，实现重复呼叫、选择性呼叫、储存号码、弃号、召回、呼叫其它诊区其它楼层的患者等； 3、系统要求满足医生或护士操作终端应回呼等功能 ，系统要求可以提供虚拟方式的医生呼叫终端，实现呼叫。采用虚拟呼叫方式时，可以实现呼叫终端的密码管理功能； 4、排队叫号系统需与院内其他第三方如HIS、RIS、LIS、PACS、EMR等实现信息整合，通过视图、表、存储过程以及控制平台处理不超过20秒；管理系统中的显示设备，包括窗口显示屏、综合显示屏、液晶显示屏。根据需要设置显示设备的编号、IP地址、显示类型、显示内容等。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 叫号工作站 | 支持号码呼叫，支持查看号码和号码转移等其他人性化功能 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 叫号对讲器 | 与叫号工作站配合使用 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 自助签到机 | 1、液晶显示屏：19寸液晶显示屏； 2、触摸屏：多点红外触摸； 3、操作系统：Windows10/Windows7； 4、主机配置不低于： 内存：DDR3 4G 内存； CPU：INTEL i3； 硬盘：120G固态硬盘。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 55寸叫号显示屏(一体机) | 1、尺寸：55寸； 2、前盖铝合金拉丝双色金属边，钢化玻璃；后盖钣金钢琴烤漆，颜色可根据项目需要定制； 3、安装方式：支持嵌入式、壁挂式、吊挂式安装,支持横屏和竖屏安装； 4、采用 OPX 模块化设计，核心部件与显示部分采用模块化设计，便于售后。 | 块 | 16 |  |  |  |
| 6 | 32寸叫号显示屏(一体机) | 1、尺寸：32寸； 2、前盖铝合金拉丝双色金属边，钢化玻璃；后盖钣金钢琴烤漆，颜色可根据项目需要定制； 3、安装方式：支持嵌入式、壁挂式、吊挂式安装,支持横屏和竖屏安装； 4、采用 OPX 模块化设计，核心部件与显示部分采用模块化设计，便于售后；。 | 块 | 1 |  |  |  |
| 7 | 19寸叫号显示屏(一体机) | 1、尺寸：19寸； 2、外壳：前盖 ABS 塑料，钢琴烤漆，颜色可根据项目需要定制。后盖铝制，保证系统扇热； 3、安装方式：支持嵌入式、壁挂式、吊挂式安装；支持横屏和竖屏安装。 | 块 | 25 |  |  |  |
| 8 | 叫号扬声器功放 | 1、120W/100V 定压功放； 2、≥3 个话筒输入，≥3 个辅助信号输入； 3、具备高低音量调节； 4、频率响应：20-20KHZ。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 叫号扬声器 | 最大功率(W)3/6,输入电压(V)100,灵敏度(dB)94±3,频率响应(Hz) 130~15K,天花板开孔尺寸(mm)φ 155, 装饰罩尺寸(mm)φ175,安装形式支持吸顶式安装调试 | 只 | 14 |  |  |  |
| 10 | 虚拟呼叫器 | 含呼叫对讲器，安装于诊室电脑 | 套 | 49 |  |  |  |
| 11 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、电缆对数：4对 2、十字骨架材料：PE混合物 3、导体材料：无氧圆铜（纯度99、99%） 4、导体线规：23AWG 5、绝缘材料：HDPE 6、屏蔽方式：U/UTP 7、外护套材料：PVC | 箱 | 15 |  |  |  |
| 12 | 音箱线 | RVS2*1、0 | 米 | 400 |  |  |  |
| 13 | 线材 | 线材 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 14 | ⌀20JDG线管 | 20，冷镀锌钢管 | 米 | 400 |  |  |  |
| 15 | 辅材 | 配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 医护对讲系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息交换管理主机 | 1．主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。 2．主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力≥200W。 3．支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。 4．支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 5．支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。 6．支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。 7．具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响。 8．主机内嵌WEB服务，具有网页登录配置功能，方便安装时调试与配置。 9．具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统 | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | IP网络医护主机 | 1．屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率≥1024*600 2．采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置。 3．手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭。 4．可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 5．可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。 6．支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。 7．可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9．自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调。 10．支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 11．具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 12．设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级 | 台 | 6 |  |  |  |
| 3 | 门口分机 | 1.屏幕尺寸10.1英寸，屏幕分辨率≥1024*600 2.采用25色门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常亮，护士进入闪烁 3.可显示病房号、床位号、患者名、责任护士、责任医生、医护照片、医院介绍、科室介绍等信息。 4.支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作。 5.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。 6.支持显示呼叫消息、呼叫清除、增援呼叫等。 7.支持智能门口刷卡，实现护士定位和记录。 8.根据系统设置的护理等级信息即患者护理级别，呼叫时门口分机灯显示相应颜色。 9.信息界面文字过多时支持滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。 10.展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。 11.支持调整分机信息界面的样式和内容，可同时展示5张及以上信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。 12.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。 | 个 | 88 |  |  |  |
| 4 | 床头分机 | 1.屏幕尺寸7英寸，屏幕分辨率≥800*480 2.屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，黑屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕。 3.可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲。 4.支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能。 5.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。 6.支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒。 7.支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示。 8.病人信息界面文字过多时可以滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。 9.病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。 10.病人信息界面支持同时展示多张图片,用来展示医护头像、护理标识等。 11.床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式，菜单内容最大支持10万汉字，每个表格可以保存5000条记录，可以实现快速翻页和查看 12.支持在线调整病人信息界面的样式和内容，最多可以同时展示5张病人信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。 13.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。 | 个 | 161 |  |  |  |
| 5 | 卫生间分机 | 1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作。 2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。 3.专用的取消按键，便于及时清除误操作。 4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。 | 个 | 85 |  |  |  |
| 6 | 走廊显示屏 | 1.双面Φ3.75点阵，可显示2行*8个汉字 2.呼叫时循环显示护理级别、病房号和床位号 3.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等信息 | 台 | 12 |  |  |  |
| 7 | 无线通讯主机 | 1. 自动组网,可通过内部总线级联使用,实现大面积无线覆盖 2. 支持挂载多台移动医护分机等无线终端 3. 支持双向无线数据传输 4. 通过与无线通讯主机通讯，实现呼叫清除、输液报警等功能 5. 具有40个独立设定频道 | 个 | 12 |  |  |  |
| 8 | 移动医护分机 | 1. 以无线方式传输数据和语音，满足护士随身携带要求 2. 长时间待机，满足一天以上护理使用要求 3. 液晶屏显示多条呼叫信息，可直接接听对讲或清除处理 4. 提醒方式可设置为响铃、震动、静音，音量多级可调 5. 提供40个通讯频道，每个频道支持多个无线终端 6. 可以对点阵屏式无线通讯主机参数进行设定和调节 （包括：时间、音量、报号次数等） | 个 | 12 |  |  |  |
| 9 | 值班室分机 | 1.屏幕尺寸 3.5英寸，屏幕分辨率 ≥320*240 2.能够接收到分机呼叫、增援请求，并支持与床头分机进行对讲。 3.支持与护士站医护主机进行呼叫对讲。 4.支持未处理呼叫进行清除操作。 5.支持对全病区进行广播功能。 6.呼叫过滤支持对按分机类型对呼叫信息进行接听屏蔽设置。 | 个 | 12 |  |  |  |
| 10 | 护理智能看板 | 1)屏幕尺寸：55 吋2)背光光源：DLED3)屏幕比例：16:94)分辨率：3840×21605)对比度：≥1200:16)亮度：≥240nit7)整机可视角：≥178°8)CPU：4核1.7GHz9)GPU：4核G51 1.5G10)RAM(运行内存 )：3G 11)ROM(机身存储 )：32G 12)触摸结构：内置13)触摸方式：红外14)触摸点数：2015)定位精度：±2mm16)软控按键：支持17)实体按键：支持18)整机功率：220W19)待机功率：≤0.5W 20)APP管理：应用和系统分离，安装简单，后期维护方便 21)病区呼叫系统对接：支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息 22)病区首页： 23)a.展示病区统计信息，支持自定义配置。 24)b.展示护理任务提醒，系统可自动更新。护理任务项目支持自定义配置。 25)c.呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示。 26)d.接收并展示病区公告、全院公告等信息 27)处置查询：护理治疗信息分类展示，便于查看护理任务，同时可展示护理项目的执行状态，便于了解执行进度 28)床位一览： 29)a.病区床位信息展示，包含患者的关键信息：床号、姓名、费用、护 理等级、过敏等信息。患者姓名可根据设置进行隐私保护展示。 30)b.展示患者护理标识，包含患者风险护理标识、费别、待测评估等信息，可自定义配置显示项目和显示样式。 31)c.通过患者一览卡查看患者信息、患者动态、检查检验信息、医嘱详情等内容。 32)d.存在简卡和详卡两种方式，简卡方便护理人员看到病区患者床位安排情况，详卡方便护理人员查看患者情况，简单切换方便护理人员使用 33)房间一览：可根据病区布局，展示病区房间二维图，便于患者了解病区布局情况 34)手术检查：可展示病区患者的手术信息 和检查信息，便于护士查看 35)医护排班：可根据排班情况展示排班流水信息，也可按护理分组、医疗分组展示相关分管床位信息 36)病区宣教：可展示病区宣教、全院宣教信息，支持文本、视频、音频的直接展示，便于进行患者宣教或集中宣教 37)交班信息：可按日期、班次展示病区交班信息 ，可对交班信息进行查看，编辑等操作 38)手写板：独立的备忘录界面，涂鸦自然式书写，方便护士随手记录备忘信息，方便护理病区交班。备注信息可留存历史记录，随时编辑更新 39)展示内容配置 展示页面内容、顺序，可自定义配置，满足不同科室不同的需求 40)切换展示：展示内容可通过设置自动进行切换展示，切换时长可自定义配置 系统设置：可通过浏览器对展示内容设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护 | 台 | 6 |  |  |  |
| 12 | 护理智能看板系统服务器 | 1、CPU：机架式2U，主频 1.7G 六核及其以上（Intel 至强 铜牌处理器） 2、内存：16G（DDR4-2666MHz）及其以上（10套以上，每增10套系统，系统考虑增加16G内存） 3、硬盘：SAS，2×300G 硬盘及其以上(7200转)。（20套以上，每增加20套系统，增加2×300G 硬盘） 4、显卡：无特殊要求； 5、USB：USB 2.0接口1个及以上，USB 3.0接口2个及以上 6、操作系统：支持 CentOS 7.6 操作系统 7、运行平台：MySql5.7, JDK1.8, python 2.7.5 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 管理工作站 | 1.数据接口服务器平台NIS-SP 支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具。 2.护理通讯信息管理平台NIS-MP 基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 3.呼叫数据统计分析平台NIS-SA 基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。 4.护理信息公共发布平台NIS-RP 通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 护理智能看板交互工作站 | 1)多主题风格选择a)可选择或定制多种主题风格页面；自定义护理信息；便捷触屏操作；可自定义切换主题设置；可自定义背景图片。b)主题分区域划分不同的功能块，可快速预览。c)指定的功能块可以滑动展示，显示更多的信息。d)部分功能块可支持点击查看详情，展示具体信息。2)床位一览a)分为患者简卡和患者详卡，护士可根据需要自行切换。b)患者的基本信息：如姓名、性别、主治医生、主管护士、过敏、入院日期等。c)点击患者信息卡片，可查看患者的详细信息。3)多系统数据展示 a)可通过对接HIS及其他系统，动态展示患者的护理标识，如患者的护理等级、病情状态、过敏信息、饮食类型等。 b)可对接第三方系统网页（拉取网页），协助展示更多的数据。 4)方便快捷的手写输入 a)护士可以手输（笔迹跟踪）交班留言，系统后台进行存储。 b)可查看历史手写数据（分文件存储）。 5)动态数据展示 a)可通过对接HIS及其他系统，动态展示病区发生的各类转运事件（如今日手术、入院、转科、预出院等）及相关详情。 b)支持查看预住院患者及空床信息，并可便捷排床。 c)支持对危急值、住院欠费、体征异常、过敏、新增医嘱等情况进行实时提醒；对护理高危床位进行提醒，如跌倒、坠床、压疮、导管等。 | 套 | 6 |  |  |  |
| 15 | 护理智能看板管理工作站 | 1）强大的数据处理平台 a)数据处理平台可通过多种数据源对数据进行采集和归一化，通过和本地缓存进行对比，再实时进行消息分发和数据检索。 b )系统可通过不同的引擎组件有机结合，实现多模块的插件化处理。 c )在系统的运行过程的呼叫信息，设备信息，使用习惯等，数据平台可定期收集分析。 2）医护排班功能 a )可针对医生和护士采用不同的排班方式（医生按月/周，护士按周）。 b )支持排班备注/留言，支持排班报备，支持排班导出。 c )护士可方便的进行医护排班信息的维护，可使用系统本身的医护排班系统，也可以对接第三方排班系统。 3）呼叫/床旁产品对接 a )支持与同厂家制造生产的呼叫系统对接，可展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息。 b )支持同步同厂家其他产品线系统的病人数据。 | 套 | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

### 信息发布系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸信息发布显示屏(一体机) | 1、尺寸：55寸； 2、颜色可根据项目需要定制； 3、安装方式：支持嵌入式、壁挂式、吊挂式安装，支持横屏和竖屏安装； 4、采用 OPX 模块化设计，核心部件与显示部分采用模块化设计，便于售后。 | 块 | 13 |  |  |  |
| 2 | 32寸信息发布显示屏(一体机) | 1、尺寸：32寸 2、颜色可根据项目需要定制 3、安装方式：支持嵌入式、壁挂式、吊挂式安装,支持横屏和竖屏安装 4、采用 OPX 模块化设计，核心部件与显示部分采5、用模块化设计，便于售后。 | 块 | 44 |  |  |  |
| 3 | 终端授权 | 终端授权 | 套 | 57 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 视频监控系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万星光网络摄像机 | 400万 1/2.7" CMOS 红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°（2.8 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选） 红外距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃；湿度小于95%(无凝结) 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.33 A，最大功耗：4.0 W; 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 104 |  |  |  |
| 2 | 摄像机支架 | 壁装支架 外观 海康白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 可配支架 DS-1275ZJ（竖杆装） | 个 | 104 |  |  |  |
| 3 | 400万星光半球摄像机 | 400万 星光级 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°（2.8 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选） 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.33 A，最大功耗：4.0 W 供电方式: DC：12 V ± 25% 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 61 |  |  |  |
| 4 | 400万电梯网络摄像机 | 200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机。最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。宽动态: 120 dB。调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 补光灯类型: 红外灯。补光距离: 最远可达10 m。最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。音频: 1个内置麦克风 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66，IK08 | 台 | 6 |  |  |  |
| 5 | 电梯网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 成对包装 支持轻智能统一管理功能 | 台 | 6 |  |  |  |
| 6 | 电源适配器 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 个 | 171 |  |  |  |
| 7 | NVR | 硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，内置16块6T盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进8出 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 5 |  |  |  |
| 8 | 网线 | 六类网线 | 箱 | 26 |  |  |  |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.0 | 批 | 1 |  |  |  |
| 10 | UPS电源 | 40kVA | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 蓄电池 | 12V/100AH | 只 | 32 |  |  |  |
| 12 | UPS输出配电柜 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 弱电间UPS配电箱 | 定制 | 个 | 11 |  |  |  |
| 14 | 弱电间防静电地板 | 弱电间防静电地板 | 平方米 | 60 |  |  |  |
| 15 | 弱电间刮白 | 弱电间刮白 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 电源线缆 | WDZ-BYJ(F)-3*6 | 米 | 300 |  |  |  |
| 17 | 管材 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 入侵报警系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线室内双鉴探测器 | 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径12米(安装高度3.6米)，CCC认证，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V | 只 | 12 |  |  |  |
| 2 | 有线紧急按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm | 个 | 73 |  |  |  |
| 3 | 总线扩展模块 | 总线网络报警主机双防区扩展模块/2个扩展防区数/124最大级联数/1.0mA静态电流 | 台 | 45 |  |  |  |
| 4 | 总线报警主机 | 专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 控制键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 主机蓄电池 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） 标准电压 12V 额定容量 7.0Ah | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 线材 | RVV2*1.0、RVV4*1.0等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 管材 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 巡更系统

| 序号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡更卡 | 标准白卡外形，mifare1卡，感应频率为13.56MHZ，16个扇区，容量1K，PVC材质 | 只 | 25 |  |  |  |
| 2 | 离线式巡更纽 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内，IP64 | 个 | 25 |  |  |  |
| 3 | 巡更管理工作站 | 支持巡查点包括：门禁点、监控点、I/O输入、RFID巡查。支持巡查业务包括：巡查计划管理、巡查路线管理、巡查历史统计。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 重症监护探视系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探视管理主机 | 1080P高清视频，15.6英寸触摸显示屏，含桌面式支架；可接听、转接、监听监视、切断通话等；可接210台家属分机和1000台床位分机。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 家属分机 | 1080P高清视频，15.6英寸触摸显示屏，配送壁挂底板；供家属探视对讲用，可一键呼叫到护士站。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 床位分机 | 1080P高清视频，10.2英寸触摸显示屏，普通手持（不带扫码）；须另购下列抱箍式安装支架或移动推车配合使用，供重病房的病人可视对讲用,有一键呼叫，高清可视，信息显示，信息发布，点播直播，录音录像等功能。支持选购电源箱、POE模块、电源适配器供电。 | 台 | 9 |  |  |  |
| 4 | 抱箍式安装支架 | 抱箍式安装于吊塔上，可固定10英寸屏的床位分机。 | 个 | 9 |  |  |  |
| 5 | 信息交互服务器 | 设备管理、音视频代理、数据交互等。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 楼宇自控系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 处理器：英特尔至强可扩展处理器，不低于3.0Ghz主频 硬盘：≥1TG SATA+256GB SSD 内存：≥16GB 系统：预装WindowServer2012或以上版本 安装方式：机架式/塔式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 工作站 | CPU不低i5，内存≥ 8G ，硬盘≥1T，显示器≥21.5英寸。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 打印机 | 普通A4激光打印机，双接口设计：USB | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 自控系统工作站 | 自动化控制系统监控工作站 对自动化各个子系统进行监视、控制、测量与记录 平面导航图或设备列表对所需区域设备进行实时监控 查询各个报警信号的实时记录及历史纪录，可选弹出式报警 授权中心：管理员及密码管理，可安人员的类别设置不同的登录用户名进行登录，查询及操作不同的区域集中控制，分散管理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 风冷热泵机组自控系统对接 | 楼宇控制系统OPC服务器工作站（标准的MODBUS协议通讯转换） | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 热水机组自控系统对接 | 楼宇控制系统OPC服务器工作站（标准的MODBUS协议通讯转换） | 套 | 1 |  |  |  |
| 二 | DDC现场控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合型DDC控制器 | 一体化控制器, 内建处理器及IO处理单元，可扩展I/O模块5个 尺寸：W205xH121xD59（mm)，电源：DC24V，功耗<6W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 处理器主频200Mhz，RAM512KB，FLASH2M 开关输入：12路，干结点，光耦隔离，LED状态指示 开关输出：6路，继电器，10A，LED状态指示 模拟输入：6路，电压（0~10V）/电流（0~20mA）/温度电阻（PT1000） 模拟输出：4路，电压（0~10V） 串行接口：1路RS-485，支持上、下行自由口通讯， 通信接口：1路以太网，上行支持ModbusTCP，OPCDA 支持微信小程序，离线进行数据监测和控制 模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。 模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。 | 台 | 22 |  |  |  |
| 2 | 数字量DDC控制器 | 一体化控制器, 内建处理器及IO处理单元，可扩展I/O模块5个 尺寸：W205xH121xD59（mm)，电源：DC24V，功耗<6W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 处理器主频200Mhz，RAM512KB，FLASH2M 开关输入：20路，干结点，光耦隔离，LED状态指示 开关输出：8路，继电器，10A，LED状态指示 串行接口：1路RS-485，支持上、下行自由口通讯， 通信接口：上行支持ModbusTCP，OPCDA 支持微信小程序，离线进行数据监测和控制 全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。 全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。 | 台 | 5 |  |  |  |
| 3 | CPU模块 | 主控制器单元, 内建处理器，可扩展I/O模块32个，电源：DC24V，功耗<2W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 串行接口：2路RS-485，支持上、下行自由口通讯， 通信接口：1路以太网，上行支持ModbusTCP，OPCDA 全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。 全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 电源模块 | IO电源供应单元 输入电压：AC88~220V，输入频率：47~63Hz 输出电压：DC24V，输出电流1.1A，输出功率：25W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 8路数字量输入模块 | IO数字量扩展处理单元电源：DC24V，功耗<2W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 开关输入：8路，干结点，光耦隔离，LED状态指示 全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。 全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 16路数字量输入模块 | IO数字量扩展处理单元，电源：DC24V，功耗<2W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 开关输入：16路，干结点，光耦隔离，LED状态指示 全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。 全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 8路数字量输出模块 | IO数字量扩展处理单元，电源：DC24V，功耗<5W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 开关输出：8路，继电器，10A，LED状态指示 接线方式：通道独立接线模式(默认)/通道共地接线模式(可选) 全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。 全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 16路数字量输出模块 | IO数字量扩展处理单元，电源：DC24V，功耗<5W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 开关输出：16路，继电器，10A，LED状态指示 接线方式：通道独立接线模式(默认)/通道共地接线模式(可选) 全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。 全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 4路模拟量输入模块 | IO模拟量扩展处理单元，电源：DC24V，功耗<2W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 模拟输入：4路，电压（0~10V）/电流（0~20mA）/温度电阻（PT1000） 全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。 全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 8路模拟量输入模块 | IO模拟量扩展处理单元，电源：DC24V，功耗<2W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 模拟输入：8路，电压（0~10V）/电流（0~20mA）/温度电阻（PT1000） 全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。 全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 模块连接端子 | 模块总线专用连接器 | 对 | 27 |  |  |  |
| 三 | 系统配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 协议转换模块 | 电源：DC12-48V，功率：<2W 下行接口：1路RS485/422/232，上行接口：1路以太网 处理模式：数据整理，协议转换，数据容量：600个16位数据 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 室内DDC专用控制箱 | 尺寸：L600xW600xH200 (mm)，电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，开门形式：双开门，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排 | 个 | 26 |  |  |  |
| 3 | 室内DDC专用控制箱 | 尺寸：L800xW600xH200 (mm)，电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，开门形式：双开门，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 开关电源 | 电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：50W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-40~85℃ 10%~95%RH 无冷凝 | 个 | 27 |  |  |  |
| 5 | 执行机构 专用电源 | 电源：AC220V，输出电压：AC24V，输出功率：100VA，安装方式：螺丝固定 工作环境：-4~40℃ 无冷凝 | 个 | 27 |  |  |  |
| 四 | 智能建筑类传感器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道温度传感器 | 温度信号：PT1000, 量程：0~100℃±0.5℃ 工作温度：-30~70℃ 5~95%无冷凝 , 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa | 个 | 4 |  |  |  |
| 2 | 管道温度传感器安装配件 | 1/2”内丝焊接底座 DN15 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 风道温度传感器 | 电源：无源 输出信号：PT1000, 量程：-50℃-150℃±0.3℃ 工作温度：-30~70℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP54, 安装方式：风道式 | 个 | 17 |  |  |  |
| 4 | 风道温湿度传感器 | 电源：DC24V 输出信号：PT1000, 量程：-50℃-100℃±0.5℃湿度： 4-20ma, 量程：0%RH-100%RH±5%RH 工作温度：-30~70℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP54, 安装方式：风道式 | 个 | 5 |  |  |  |
| 5 | 水流开关 | 电源：无源 输出信号：触点信号, 量程：0~16bar 工作温度：-30~70℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP54, 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 水流开关安装配件 | 1”内丝焊接底座 DN25 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 风速压差开关 | 电源：无源 输出信号：触点信号, 量程：30-300pa/50-500pa 工作温度：-40℃~85℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP54, 安装方式：风道式 | 个 | 22 |  |  |  |
| 8 | 滤网压差开关 | 电源：无源 输出信号：触点信号, 量程：30-300pa/50-500pa 工作温度：-40℃~85℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP54, 安装方式：风道式 | 个 | 22 |  |  |  |
| 9 | 防冻开关 | 电源：无源 输出信号：触点信号, 量程：1℃~7.5℃±1%F.S 工作温度：-40℃~85℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP54, 安装方式：风道式 | 个 | 22 |  |  |  |
| 10 | 液体压力变送器 | 电源：DC24V 输出信号：4~20ma, 量程：0~16bar±1%F.S 工作温度：-40℃~85℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP67, 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 液体压力变送器安装配件 | 1/4”外丝焊接底座，1/4”黄铜截止球阀 DN8 | 个 | 4 |  |  |  |
| 12 | 液位开关 (3M) | (mm)，电源：无源 输出信号：触点信号, 量程：0.3~3m 工作温度：0℃-60℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP65, 安装方式：投入介质, 介质：水 | 个 | 13 |  |  |  |
| 13 | 超声波流量计 | 电源：DC24V 输出信号：4-20mA/RS485, 量程：0~64m/s 工作温度：0°C~160°C 5~95%无冷凝 防护等级：IP65, 安装方式：外敷式, 介质：水、海水、污水、酒精、各种油类能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体 | 个 | 2 |  |  |  |
| 五 | 智能建筑类执行器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开关型风门执行器 | 电源：DC24V 输入信号：开、关触点， 反馈信号：开、关触点， 扭矩：10Nm 工作温度：-30℃~80℃ 95%RH，无凝露 | 组 | 17 |  |  |  |
| 2 | 调节型风门执行器 | 电源：DC24V 输入信号：开、关触点， 反馈信号：0-10v， 扭矩：10Nm 工作温度：-30℃~80℃ 95%RH，无凝露 | 组 | 10 |  |  |  |
| 六 | 其他配件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 能耗监测系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能源计量控制工作站 | C/S架构，搭配能耗区域管理器，本地服务器 仪表盘功能：显示项目概况及主要数据功能 设备地图功能：显示表具在系统中的位置信息 通知管理功能：可配置采集器离线等报警弹窗提示 实时抄表功能：实时表具数据读取记录 报表查询功能：按日、按月生成对应数据报表 用户管理功能：各用户的项目及权限管理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 二 | 网关设备及箱体 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能仪表区域管理器 | 智能仪表通讯采集器，电源：DC18-30V，功耗：＜0.5W 规格：W108，H112，D62（mm)，安装方式：标准DIN35导轨安装 下行接口：1路RS232/RS485/RS422 支持ModbusRTU，DLT645，188规约等协议 上行接口：1路10M/100M自适应网口，支持ModbusTCP，OPCDA等协议 设备功能：支持本地数据存储，掉电保存 | 个 | 10 |  |  |  |
| 2 | 室内DDC专用控制箱 | 尺寸：L600xW600xH200 (mm)，电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，开门形式：双开门，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排 | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 | 开关电源 | 电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：50W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-40~85℃ 10%~95%RH 无冷凝 | 个 | 10 |  |  |  |
| 三 | 水量计量型设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通水表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能冷水表 | 水平旋翼球墨铸铁湿式冷水表 管径：40 mm 电源：DC24V，精度：2级，功耗：＜0.25W 安装方式：法兰安装，防护等级：IP65 水表温度：0.1℃-30℃，工作温度：5℃-55℃，工作压力：0.1MPa-1Mpa 上行接口：RS485，通讯协议Modbus，CJ/T188-2004规约，功耗小于0.25W | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智能冷水表 | 水平旋翼球墨铸铁湿式冷水表 管径：50 mm 电源：DC24V，精度：2级，功耗：＜0.25W 安装方式：法兰安装，防护等级：IP65 水表温度：0.1℃-30℃，工作温度：5℃-55℃，工作压力：0.1MPa-1Mpa 上行接口：RS485，通讯协议Modbus，CJ/T188-2004规约，功耗小于0.25W | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 智能冷水表 | 水平旋翼球墨铸铁湿式冷水表 管径：65 mm 电源：DC24V，精度：2级，功耗：＜0.25W 安装方式：法兰安装，防护等级：IP65 水表温度：0.1℃-30℃，工作温度：5℃-55℃，工作压力：0.1MPa-1Mpa 上行接口：RS485，通讯协议Modbus，CJ/T188-2004规约，功耗小于0.25W | 个 | 7 |  |  |  |
| 4 | 智能冷水表 | 水平旋翼球墨铸铁干式冷水表 管径：100 mm 电源：DC24V，精度：2级，功耗：＜0.25W 安装方式：法兰安装，防护等级：IP65 水表温度：0.1℃-30℃，工作温度：5℃-55℃，工作压力：0.1MPa-1Mpa 上行接口：RS485，通讯协议Modbus，CJ/T188-2004规约，功耗小于0.25W | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 智能热水表 | 水平旋翼球墨铸铁干式热水表 管径：40 mm 电源：DC24V，精度：2级，功耗：＜0.25W 安装方式：法兰安装，防护等级：IP65 水表温度：0.1℃-90℃，工作温度：5℃-55℃，工作压力：0.1MPa-1Mpa 上行接口：RS485，通讯协议Modbus，CJ/T188-2004规约，功耗小于0.25W | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 智能热水表 | 水平旋翼球墨铸铁干式热水表 管径：50 mm 电源：DC24V，精度：2级，功耗：＜0.25W 安装方式：法兰安装，防护等级：IP65 水表温度：0.1℃-90℃，工作温度：5℃-55℃，工作压力：0.1MPa-1Mpa 上行接口：RS485，通讯协议Modbus，CJ/T188-2004规约，功耗小于0.25W | 个 | 9 |  |  |  |
| 7 | 智能热水表 | 水平旋翼球墨铸铁干式热水表 管径：65 mm 电源：DC24V，精度：2级，功耗：＜0.25W 安装方式：法兰安装，防护等级：IP65 水表温度：0.1℃-90℃，工作温度：5℃-55℃，工作压力：0.1MPa-1Mpa 上行接口：RS485，通讯协议Modbus，CJ/T188-2004规约，功耗小于0.25W | 个 | 6 |  |  |  |
| 四 | 电量计量型设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通电表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相电表（导轨式） | 三相导轨电表 尺寸：W126xH91xD74（mm) ，安装方式：标准DIN35导轨安装 防护等级：IP50，工作环境：-15~55℃，5~95%RH， 参比电流：3×1.5(6)A/3×5(20)A/3×10(40)A/3×20(80)A，可外接互感器 精度：1.0s/d，电流1.0级，电压1.0级，有功1.0级 通信接口：1路RS485，上行支持ModbusRTU/DLT645 设备功能：全电量、电能数据显示，LCD显示 | 个 | 103 |  |  |  |
| 2 | 互感器 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 互感器 | 互感比 5:/200 | 个 | 309 |  |  |  |
| 五 | 其他配件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 智能照明系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自控系统监控工作站 | 智能照明控制系统监控工作站（250点以下） 对智能照明各个系统进行监视、控制、测量与记录 平面导航图或设备列表对所需区域设备进行实时监控 查询各个报警信号的实时记录及历史纪录，可选弹出式报警 授权中心：管理员及密码管理，可安人员的类别设置不同的登录用户名进行登录，查询及操作不同的区域集中控制，分散管理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 二 | 控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源模块 | 电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：150W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-40~85℃ 10%~95%RH 无冷凝 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 智能照明网关 | 主控制器普通照明网关单元, ，电源：DC11-30V，功耗<6W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 处理器主频200Mhz，RAM512KB，FLASH2M 串行接口：2路RS-485，支持上、下行自由口通讯， 通信接口：1路以太网，上行支持ModbusTCP，OPCDA 扩展容量：CAN总线扩展，可扩展 I/O照明模块99个, 支持照明面板64个 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 12路照明控制器 | 12通道照明回路控制器电源：DC11-30V，功耗<6W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 通道容量：额定电压250VAC/440VAC，额定电流16A/每回路（阻性负载） 线缆规格：负载回路线径支持0.2-4.0mm2 设备功能：多回路顺序延时启动功能，手动控制功能，断电保持功能 本地数码管地址显示，支持红外遥控控制 | 个 | 7 |  |  |  |
| 4 | 7路信号检测模块 | 7通道信号输入控制器电源：DC11-30V，功耗<0.5W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 信号类型：开关信号输入，光耦隔离，LED状态指示 本地数码管地址显示，支持红外遥控控制 | 个 | 11 |  |  |  |
| 5 | 6键智能面板 | 6键智能面板，电源：DC11-30V，功耗<0.5W 防护等级：IP50，安装方式：86底盒安装 支持红外遥控控制 支持按键面板信息定制 | 个 | 7 |  |  |  |
| 三 | 系统配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶人体红外双鉴式探头 | 电源：DC11-30V，功耗<0.5W 输出：干接点，安装方式：吸顶，防护等级：IP50 功能：带日夜照度判断功能，含防拆开关 | 个 | 51 |  |  |  |
| 2 | 总线线缆（200m） | 总线线缆（200m） | 卷 | 2 |  |  |  |
| 四 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 数据中心

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网虚拟化服务器 | 1、服务器类型:2路2U机架式服务器 2、CPU规格:Intel Xeon Silver 4114（2.2GHz 10Cores）； 3、CPU数量:CPU配置数目为2个； 4、内存:本次配置256GB内存, 内存插槽数≥16个插槽； 5、硬盘:3*600GB 2.5寸 10Krpm SAS硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持≥28块2.5寸硬盘； 6、磁盘阵列卡：配置独立RAID卡(1G缓存），支持掉电保护，支持RAID 0/1/5/6/10/50； 7、I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数≥6个； 8、以太网接口：配置4个千兆电口； 9、电源模块：满配冗余热插拔电源，电源功率≥460W,并提供配套的电源连接线； 10、风扇：满配冗余风扇,支持单风扇失效，风扇支持热插拔； 11、工作温度：5ºC - 45ºC； 12、服务：三年原厂维保。 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 虚拟化许可 | 8台服务器虚拟化授权 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 存储扩展柜 | 3.5寸15盘柜的扩展柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 存储硬盘 | 4T 3.5 SATA硬盘 | 台 | 16 |  |  |  |
| 5 | 运行安全管理平台 | OSM 聚焦数据库运行安全，融合AI技术和大数据模型，提供智能监控、预测和趋势分析，功能覆盖数据库日常运维场景，包括：数据库监控、全面巡检、上下班巡检、AWR报告解读、工具箱、安全检测、资产管理、自动化部署等。默认支持2个数据库实例。 1U机架式设备，单电源，4个电口, 8G内存，500G存储空间。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 数据库防水坝 | 数据库防水坝是一个数据安全内控管理安全设备，提供全面的资产防护能力，包括：敏感数据发现和分级分类管理；运维操作数据即时动态脱敏；防范敏感数据危险操作；限制特权账户随意访问敏感数据；利用身份管理、授权等机制对运维人员进行合规管理；协助运维人员实现工单管理和免密登录；提供全面风险分析报告等功能。默认支持2个数据库实例。 支持与主流堡垒机联动，堡垒机实现登录管理，本设备实现基于数据库表、列的细粒度访问控制。 支持武汉达梦、南大通用、神舟通用、人大金仓、巨杉、上海热璞、优炫、ORACLE、SQL SERVER、HANA、DB2、Informix、Sybase、Hive、Cache、OceanBase、TIDB、MySQL、Mariadb、Greenplum、PostgreSQL、Mongodb、EnterpriseDB、GaussDB、K-DB、HBase、Gbase、redis、Vertica、TDSQL、teledb、ODPS等主流数据库、数据仓库、大数据平台、云数据库。 1U机架式设备：单电源、6个电口、8G内存、1T存储空间。在线SQL存储20亿条。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | HIS、EMR双活 | 实现HIS、EMR系统业务双活 | 套 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 婴儿防盗系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位基站 | UHF工作范围：433-960MHz；实时接收定位标签和定位器上传的定位数据和事件数据等；支持定位引擎远程配置参数；支持和室内信号分布系统集成使用 | 各 | 1 |  |  |  |
| 2 | 医疗物联网定位引擎 | 实时采集定位标签和定位器上传的定位数据和事件数据等； 实时接收定位基站、定位器的心跳状态数据；整体平台开放API接口；每个病区一套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 婴儿防盗应用工作站 | 支持病区管理、床位管理及告警策略管理，支持HL7方式和HIS系统，含一个病区授权 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 婴儿标签 | 工作频率：433-960MHz，低功耗，防水支持腕带剪断报警、脱离肌肤报警、松动报警灯；提供条码识别功能；每个病区按照病床数配置 | 个 | 45 |  |  |  |
| 5 | 母亲标签 | 工作频率：433-960MHz，低功耗，防水，与婴儿标签预先匹配，配对错误报警，提供条码识别功能；按照婴儿标签同比例配置 | 个 | 45 |  |  |  |
| 6 | 婴儿标签腕带 | 采用环保乳胶材料设计，导体、防过敏，一次性使用 | 个 | 100 |  |  |  |
| 7 | 定位网关 | 实现RS485与以太网通信转换；实时接收处理低频定位天线上传的定位数据、事件数据和心跳数据等；支持定位引擎远程配置各种参数；支持外接声光报警器；支持输出门禁控制信号； | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | 低频定位天线 | 无线工作范围：433-960MHz；低频激活范围：0.5-3.5米，激活半径可调；支持RF辅助定位：支持RS485通信；支持OTA升级 | 套 | 10 |  |  |  |
| 9 | 声光报警器 | DC12V声光报警器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 触摸式一体机 | 21.5英寸电容触摸屏的一体机电脑，分辨率1920*1080，J1900处理器，8G内存，SSD 128G硬盘，含windows操作系统 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 视频会议系统

| 序 号 | 名 称 | 参数要求 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、主会场（院内主会场，共1间） |
| 1 | 视频会议主机 | 产品概述： 全新一代服务器，集成CMS、CRS、MCU、GK、直播、存储六大服务于一体，插卡式模块设计，支持高清分辨率，带来极致的远程视频会议体验。 功能特点： 1、设备采用嵌入式操作系统，非Windows操作系统；采用电信级设计、模块化插卡式设计，可实现设备在线7*24小时不间断工作。 2、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，兼容H.323、SIP、RTSP、VCS等协议的设备混合入会，具有良好的兼容性。 3、带宽速率支持64Kbps-8Mbps；支持QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P视频分辨率；支持召开混速、混视频格式、混协议会议。 4、支持H.264、H.264 MP、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711A、G.711U、G.722、iLBC、G.722.1、G.722.1C、OPUS_16K、OPUS_24K、OPUS_48K等音频编解码协议，音质最高达48KHz。 5、支持数据以图表形式按日、周、月、年等时间长度显示服务器的CPU使用率和内存使用率，支持以图表形式实时统计和展示终端设备在线数、会议详情（包括会议数量、会议名称、会议状态、会议时长等），对服务器的资源数据一目了然。 6、单机支4组物理会议，支持32路1080P并发用户，支持并发20个虚拟会议。 7、支持MCU级联功能，级联模式可支持1000以上用户入会；支持MCU组成资源池、形成MCU分布式架构，实现MCU资源的统一管理、动态分配MCU资源、相互备份。 8、支持H.239数字双流技术，主辅流皆可达到1080P。 9、VCS会议模式支持所有终端同时发送辅流（支持同一会议N个终端同一时间发送N个辅流），支持主流辅流混合画面；支持主视频1080p60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果。 10、H.323会议模式支持常见的多种多画面布局，每屏最多64画面；支持画面自动分屏功能。 11、支持画面轮询功能，可指定轮询窗口画面、轮询会场、轮询次数时间等。 12、H.323会议模式支持在会议控制界面直接观看会议实时视频，支持会场终端画面融入式远程呈现；并支持会场预览画面快照功能，以jpg图片方式保存到服务器。 13、内置GK模块，支持终端注册E.164分机号，并使用E.164分机号互相呼叫。 14、内置会议录制模块，可对多个会议视频、音频进行实时录制存储。 15、服务器标配有240G存储空间，用于存储视频会议的投票、签到、点名、共享文件、录制视频、拍照图片等数据文件；支持扩展存储容量到4TB。 16、支持视频点名功能，可设置点名主题、画面布局、主会场、主会场显示窗口、被点名会场显示窗口，点名结束后可生成完整点名结果的excel表格下载保存。 17、支持广播会场功能，广播会场模式下，会议布局被切换至只显示被广播的会场的模式，所有在会会场只能观看被广播会场的画面。 18、支持RTSP视频码流对接设备，支持监控IP摄像机通过RTSP视频流对接方式直接入会，可以与监控平台无缝对接。 19、内置电视墙输出功能，可直接输出HDMI高清信号接大屏显示，支持8路HDMI视频输出接口 20、VCS会议模式支持电子白板、电子投票、会议签到、文件共享等数据会议功能。 21、支持在后台web管理界面上进行网络ping测试、路由跟踪测试、网络带宽测试等；支持音频、主流、辅流网络状态实时显示，包括丢包率、码流、帧率、延时等参数。 22、支持FEC向前纠错功能，当数据丢包率小于20%且不是连续的丢包时，画面不会出现模糊不清或严重马赛克的情况；保证会议的流畅性。 23、支持直播功能，支持RTMP、HLS直播方式；可任意选择会议中一个会场或者合成媒体流作为直播源，并可随时切换直播源。 24、支持浏览器或播放器访问直播链接地址即可观看会议直播，支持直播访问密码管理功能；直播直播观看人数不受并发数限制，通过后台管理可查看观看人数。 25、支持手机等设备通过扫码（二维码）方式观看会议直播，在会议直播过程中可进行文字聊天。 26、可设置会议密码，会议控制密码，管理员密码；支持AES 128位动态加密算法、H.235视频会议加密标准，确保会议的安全性。 27、提供系统完整的SDK开发手册，可通过SDK调用系统的预约会议、获取会议列表、停止会议、删除会议、呼叫离线成员、设置成员观看内容、设置录制、设置直播、设置轮询、调节摄像机、发送滚动消息、设置横幅、切换画面布局、控制各个会场的发言权等功能，可供第三方系统无缝融合。 28、会议通知方式支持通过短信或通过邮件通知，会议召开、会议变更、会议取消都可设置对应的通知消息；对于手机APP客户端，支持APP消息通知推送功能。 29、支持中英文字幕、横幅、滚动消息、显示会场名称，满足会议辅助显示功能。 30、支持视频软终端接入会议，并实现数据双流功能，在VCS模式下，还可支持电子白板、投票表决、会议签到等功能；软终端支持安装在Windows或MAC电脑版、IOS或Android手机平板端。 31、支持智能流控功能，包括通知编码和码率自动调整功能，通知编码启动后，MCU会根据终端在MCU上显示的窗口大小自动调节终端的编码参数，码率自动调整功能启动后，MCU端会根据发送信号的丢包、延时等情况自动调整MCU的编码码率。 32、具有丰富的音频处理机制及管理模式，支持唇音同步、智能多路混音、回声消除、自动增益、噪声消除、会场发言管理；支持入会自动静音功能，后台管理终端支持全部静音、全部发言、全部闭音等功能。 33、支持语音激励控制模式，终端发言时，在画面布局中的画面宽以不同颜色区分，以提示该会场正在发言。 34、会议支持主席控制会议模式，自由模式，在该模式下，主席终端可实现会议管理、画面布局等功能。 35、支持音视频编码选择功能，可实现音频视频同步编码或纯音频编码。 36、支持会场断点重邀功能；选择总是邀请时，终端异常掉线后MCU每隔10秒会重新邀请终端入会，直到终端入会为止。选择有限邀请时；需要设定邀请次数，邀请超过设定次数MCU就不再邀请，选择不邀请，终端异常掉线后MCU不会主动邀请终端入会。 37、支持后台远程控制终端的摄像机上下左右移动、调焦、缩放操作。 38、支持对会场名称设置及显示功能，可设置所有会场在会议画面中是否显示名称及名称的显示位置、字体颜色、背景颜色、字体大小、字体透明度。 39、支持横幅功能，可在会议画面上添加横幅，并可设置是否启用横幅及横幅的字体大小、字体颜色、背景颜色和透明度。 40、支持滚动消息功能，可发送滚动消息，并可设置是否启用滚动消息及滚动消息的字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度和滚动次数。 41、支持对正在召开的会议进行会议时间延长、结束会议、级联画面设置、指定主席会场、自动填充、切换布局、音频接收、音频发送、视频接收、视频发送、视频调节、信息查询、点名发言、剥夺主席、挂断/呼叫、群组管理会场、指定观看画面等会议管理功能。 42、采用中英文管理界面，可实现中英文WEB管理，符合中国使用习惯；通过Web方式实现设备管理、用户管理、会议管理，支持Telnet、ssh等远程维护方式，根据用户特性、区域特性进行分区管理。 43、支持系统硬件监测功能，能够实时监测系统各硬件模块的工作状态，并具备异常告警功能。 44、支持远程控制和远程升级功能。 45、支持分级用户权限管理，为不同用户分配不同的管理和使用权限。 46、支持语音优先，支持QOS策略模式。 47、支持IPV4和IPV6协议，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全，支持QOS、NAT、H.245隧道等参数的设置。 48、支持支持双机热备，可以指定备用服务器，但主服务器出现断网、断电等异常情况不能工作时，中心管理服务器会将主服务器上的会议及相关数据转移到备用服务器上进行，切换时间小于10s。 技术参数： 1.容量能力：32路用户 2.并发会议：4组物理会议 3.板卡数量：3块；其中2块资源板卡、1块网络板卡 4.视频输出：8个HDMI接口 5.供电电源：100VAC～240VAC 50Hz～60Hz 6.网口：2个RJ45标准网口，100M/1000M 7.环境要求温度：0℃ ～35℃ (工作状态) -40℃～55℃ (非工作状态) 8.相对湿度：10%～80% (工作状态) 0%～95% (非工作状态)（不凝露） 9.周围噪音：小于50dBA | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高清视频终端 | 产品概述： 全新分体式高清视频会议终端，支持H.265技术，超低带宽即可实现超高清效果，集成丰富音视频接口，适用于各类中小型会议场所。 功能特点： 1、采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式操作系统，非Windows/安卓操作系统。 2、支持ITU-T H.323标准协议，具有良好的兼容性；支持VCS协议；支持H.239双流协议，主辅流皆可达到1080P。 3、呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps；支持QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P视频分辨率。 4、支持1280*720P 60fps/50fps/30fps/25fps、1920*1080P 60fps/50fps/30fps/25fps高清视频信号输入。 5、支持1280*720P 60fps/50fps/30fps/25fps、1920*1080P 60fps/50fps/30fps/25fps高清视频信号输出。 6、支持H.264、H.264 MP、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS等音频编解码协议，音质最高达48KHz。 7、支持截取辅流画面进行标注功能，满足远程培训、教学等场景的交互式操作。 8、支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端，支持遥控器飞鼠操控模式。 9、支持任意打开、关闭远端视频，支持飞鼠方式拖拽变更视频在画面布局中的窗口位置。 10、终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登录WEB远程进行管理 11、支持主席控制模式，申请主席权限后可控制所有远端会场双流的编码速率、分辨率等参数，支持对远端会场进行云台摄像机的上下左右移动、调焦、缩放操作。 12、支持主动打开远端辅流画面，能在同一时间观看最多25个不同视频终端的辅流画面。 13、支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型，单屏支持25路画面同时显示。 14、支持控制所有远端会场双流的带宽，支持对远端会场进行云台控制。 15、支持控制同一会议中的其他终端的发言权。 16、配备USB接口，支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 17、终端内置会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程培训、教学等场景应用需求。 18、可提供终端完整的SDK开发手册，可通过SDK调用终端的调节摄像机、发送滚动消息、设置横幅、切换画面布局、控制各个会场的发言权等功能，可供第三方系统无缝融合。 19、支持3路HDMI高清输入接口，2路HDMI高清输出接口；2路音频输入接口，1路独立音频输出接口，可以连接扬声器或调音台。 20、支持 IP 网络丢包时修复机制，确保丢包率达到5%时图像无马赛克现象；丢包率达到8%时，会议依然能够正常召开；20%丢包时，图像可以接受；70%丢包率时，音频不受影响，保障会议正常进行。 21、超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅。 22、支持横幅功能，可在会议画面上添加横幅，并可设置是否启用横幅及横幅的字体大小、字体颜色、背景颜色和透明度。 23、支持滚动消息功能，可发送滚动消息，并可设置是否启用滚动消息及滚动消息的字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度和滚动次数。 24、支持自动噪声抑制，自动增益控制和自动回声消除、唇音同步等音频处理功能。 25、支持会场静音和闭音功能，会场声音输出大小可调。 26、支持语音优先，支持QOS策略模式，支持IP Precedence，Diffserv。 27、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 28、具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。 技术参数： 1.框架协议：符合国际电联ITU H.323和VCS协议 2.视频输入：3路高清视频输入接口，HDMI*3 3.视频输出：2路高清视频输出接口，HDMI*2 4.音频输入：2路音频输入接口，MIC IN*1、LINE IN*1 5.音频输出：2路音频输出接口，HDMI*1、LINE OUT*1 6.网口：1路千兆网口，RJ45*1 7.USB接口：2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级 8.视频协议：支持H.264、H264HP、H264SVC、H.265视频标准协议 9.双流协议：支持H.239双流协议 10.显示方式：支持4：3和16：9 11.散热方式：内置散热风扇 12.环境要求温度：0℃ ～35℃ (工作状态) -40℃～55℃ (非工作状态) 13.相对湿度：10%～80% (工作状态) 0%～95% (非工作状态)（不凝露） 14.供电电源：DC 12V | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 摄像机 | 产品概述 具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。支持H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。适用于远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等多种应用场所。 功能特点 1.支持H.264HP的视频会议摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输。 2.采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 3.1080P下输出帧率可达60fps。 4.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 5.支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制。 6.超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 7.支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。另外还支持CVBS标清输出。 8.采用高品质超长焦镜头，光学变焦达到20倍，并支持16倍数字变焦。 技术参数 1.信号系统：HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i 2.传感器：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 3.扫描方式：逐行 4.镜头：20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 5.数字变焦：16x 6.最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 7.快门：1/30s ~ 1/10000s 8.白平衡：自动, 室内，室外，一键式，手动，指定色温 9.背光补偿：支持 10.数字降噪：2D&3D数字降噪 11.信噪比：≥55dB 12.水平视场角：60.7° ~ 3.36° 13.垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 14.水平转动范围：±170° 15.信噪比：≥55dB 16.垂直转动范围：-30° ~ +90° 17.水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 18.垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s 19.水平、垂直翻转：支持 20.图像冻结：支持 21.本地存储：支持 22.预置位数量：255 23.预置位精度：0.1° 24.视频编码标准：H.264/MJEPG 25.视频码流：主码流, 辅码流 26.主码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576等 27.辅码流分辨率：1024x576, 720x480, 320x240等 28.视频码率：32Kbps ~ 20480Kbps 29.码率控制：可变码率, 固定码率 30.帧率：50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps 31.音频压缩标准：AAC,G711A 32.音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 33.支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T28181组播等 34.高清输出：1路, HDMI: 版本1.3；1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 35.标清输出：1路, CVBS: 3.5mm 直径迷你插孔, 1Vp-p, 75Ω 36.网络接口：1路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口 37.音频接口：1路, Line In, 3.5mm 音频接口 38.USB接口：1路, USB 2.0, A型插座 39.通讯接口：1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议；1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用；1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 40.电源接口：JEITA类型（DC IN 12V） 41.输入电流：1.0A（最大） 42.工作温度：-10°C ~ 40°C 43.储藏温度：-40°C ~ 60°C 44.功耗：12W（最大） | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 麦克风 | 产品介绍： USB全向麦具有极为宽广的频率响应、 快速的瞬时响应特性及超高灵敏度的特性，能360度采集声音。 技术参数 1.麦克风频响：100Hz~22kHz 2.喇叭频响：100Hz~22kHz 3.喇叭音量：90dB 4.拾音范围：半径4M，360度全范围 5.接口：USB接口*1、AUX接口*1 6.摄像头切换键：终端入会后，切换控制本地/远端摄像头 7.摄像头复位键：摄像头恢复默认位置 8.放大与缩小键：摄像头放大/缩小 9.摄像头方向键：控制摄像头的方向，分别为上、下、左、右 10.音量键：音量降低/提高 11.闭音键：喇叭关闭/打开 12.麦克风静音键：麦克风关闭/打开 13.录像键：终端入会后，开始/停止会议录制（注意：录制需要在终端上外接U盘） 14.呼叫键：接听/挂断呼叫 15.回音消除键：同时按下录像键、呼叫键与音量加键可进入/退出回声消除模式，进入回声消除模式工作状态灯蓝灯闪烁三次，退出回声消除模式工作状态蓝灯闪烁两次。 16.共享辅流键：终端入会后，开始/停止共享辅流 17.画面布局键：终端入会后，切换终端画面布局 18.按键功能：支持控制视频会议终端摄像头云台以及焦距拉远拉近；支持控制视频会议终端录制；支持视频会议终端一键入会；支持控制视频会议终端菜单； 19.深度消回音（AEC）：大于65dB 20.消回音长度：≥500ms 21.双向噪音压缩（NC）：＜25dB 22.智能麦克风自动寻向技术（EMI）：支持 23.自动增益控制技术（AGC）：支持 24.电源：USB标准，5V-1A | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 壁挂音箱 | 产品特点：有源壁挂音箱，功能强大，多种端口输入，非平衡输入解决远距离传输信号干扰，左右声道立体声转换。功能强大，高性价比，是多媒体类理想之选。 技术参数 1．输出功率：25W×2@8Ω 2．输入灵敏度：0.5V 3．输出频响：80Hz-18KHz/1W,±0.5dB 4．谐波失真：20Hz-20KHz/1W,0.05% 5．阻尼系数：>200@8Ω/400Hz 6．转换速率：30V/US 7．通道分离度：>75dB(无计权) 8．信噪比：>95dB(无计权) 9．放大器类型：AB类 10．指示类型：电源、通道信号 11．保护类型：过温保护、过载保护、开关机静音 12．高音调节：±10dB 13．低音调节：±10dB 14．输入类型：欧式端子平衡、莲花座、立体声3.5插孔孔 15．适用电源：~220V50HzHz | 对 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电视机 | 50英寸 2GB+8GB HDR 4K超高清 蓝牙语音遥控 人工智能语音网络液晶平板电视 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 台式电脑 | CPU不低i5，内存≥ 8G ，硬盘≥1T，显示器≥21.5英寸。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1 | 高清视频终端 | 产品概述： 全新分体式高清视频会议终端，支持H.265技术，超低带宽即可实现超高清效果，集成丰富音视频接口，适用于各类中小型会议场所。 功能特点： 1、采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式操作系统，非Windows/安卓操作系统。 2、支持ITU-T H.323标准协议，具有良好的兼容性；支持VCS协议；支持H.239双流协议，主辅流皆可达到1080P。 3、呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps；支持QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P视频分辨率。 4、支持1280*720P 60fps/50fps/30fps/25fps、1920*1080P 60fps/50fps/30fps/25fps高清视频信号输入。 5、支持1280*720P 60fps/50fps/30fps/25fps、1920*1080P 60fps/50fps/30fps/25fps高清视频信号输出。 6、支持H.264、H.264 MP、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS等音频编解码协议，音质最高达48KHz。 7、支持截取辅流画面进行标注功能，满足远程培训、教学等场景的交互式操作。 8、支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端，支持遥控器飞鼠操控模式。 9、支持任意打开、关闭远端视频，支持飞鼠方式拖拽变更视频在画面布局中的窗口位置。 10、终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登录WEB远程进行管理 11、支持主席控制模式，申请主席权限后可控制所有远端会场双流的编码速率、分辨率等参数，支持对远端会场进行云台摄像机的上下左右移动、调焦、缩放操作。 12、支持主动打开远端辅流画面，能在同一时间观看最多25个不同视频终端的辅流画面。 13、支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型，单屏支持25路画面同时显示。 14、支持控制所有远端会场双流的带宽，支持对远端会场进行云台控制。 15、支持控制同一会议中的其他终端的发言权。 16、配备USB接口，支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 17、终端内置会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程培训、教学等场景应用需求。 18、可提供终端完整的SDK开发手册，可通过SDK调用终端的调节摄像机、发送滚动消息、设置横幅、切换画面布局、控制各个会场的发言权等功能，可供第三方系统无缝融合。 19、支持3路HDMI高清输入接口，2路HDMI高清输出接口；2路音频输入接口，1路独立音频输出接口，可以连接扬声器或调音台。 20、支持 IP 网络丢包时修复机制，确保丢包率达到5%时图像无马赛克现象；丢包率达到8%时，会议依然能够正常召开；20%丢包时，图像可以接受；70%丢包率时，音频不受影响，保障会议正常进行。 21、超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅。 22、支持横幅功能，可在会议画面上添加横幅，并可设置是否启用横幅及横幅的字体大小、字体颜色、背景颜色和透明度。 23、支持滚动消息功能，可发送滚动消息，并可设置是否启用滚动消息及滚动消息的字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度和滚动次数。 24、支持自动噪声抑制，自动增益控制和自动回声消除、唇音同步等音频处理功能。 25、支持会场静音和闭音功能，会场声音输出大小可调。 26、支持语音优先，支持QOS策略模式，支持IP Precedence，Diffserv。 27、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 28、具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。 技术参数： 1.框架协议：符合国际电联ITU H.323和VCS协议 2.视频输入：3路高清视频输入接口，HDMI*3 3.视频输出：2路高清视频输出接口，HDMI*2 4.音频输入：2路音频输入接口，MIC IN*1、LINE IN*1 5.音频输出：2路音频输出接口，HDMI*1、LINE OUT*1 6.网口：1路千兆网口，RJ45*1 7.USB接口：2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级 8.视频协议：支持H.264、H264HP、H264SVC、H.265视频标准协议 9.双流协议：支持H.239双流协议 10.显示方式：支持4：3和16：9 11.散热方式：内置散热风扇 12.环境要求温度：0℃ ～35℃ (工作状态) -40℃～55℃ (非工作状态) 13.相对湿度：10%～80% (工作状态) 0%～95% (非工作状态)（不凝露） | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 | 摄像机 | 产品概述 具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。支持H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。适用于远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等多种应用场所。 功能特点 1.支持H.264HP的视频会议摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输。 2.采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 3.1080P下输出帧率可达60fps。 4.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 5.支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制。 6.超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 7.支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。另外还支持CVBS标清输出。 8.采用高品质超长焦镜头，光学变焦达到20倍，并支持16倍数字变焦。 技术参数 1.信号系统：HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i 2.传感器：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 3.扫描方式：逐行 4.镜头：20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 5.数字变焦：16x 6.最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 7.快门：1/30s ~ 1/10000s 8.白平衡：自动, 室内，室外，一键式，手动，指定色温 9.背光补偿：支持 10.数字降噪：2D&3D数字降噪 11.信噪比：≥55dB 12.水平视场角：60.7° ~ 3.36° 13.垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 14.水平转动范围：±170° 15.信噪比：≥55dB 16.垂直转动范围：-30° ~ +90° 17.水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 18.垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s 19.水平、垂直翻转：支持 20.图像冻结：支持 21.本地存储：支持 22.预置位数量：255 23.预置位精度：0.1° 24.视频编码标准：H.264/MJEPG 25.视频码流：主码流, 辅码流 26.主码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576等 27.辅码流分辨率：1024x576, 720x480, 320x240等 28.视频码率：32Kbps ~ 20480Kbps 29.码率控制：可变码率, 固定码率 30.帧率：50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps 31.音频压缩标准：AAC,G711A 32.音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 33.支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T28181组播等 34.高清输出：1路, HDMI: 版本1.3；1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 35.标清输出：1路, CVBS: 3.5mm 直径迷你插孔, 1Vp-p, 75Ω 36.网络接口：1路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口 37.音频接口：1路, Line In, 3.5mm 音频接口 38.USB接口：1路, USB 2.0, A型插座 39.通讯接口：1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议；1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用；1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 40.电源接口：JEITA类型（DC IN 12V） 41.输入电流：1.0A（最大） 42.工作温度：-10°C ~ 40°C 43.储藏温度：-40°C ~ 60°C 44.功耗：12W（最大） | 只 | 10 |  |  |  |
| 3 | 麦克风 | 产品介绍： USB全向麦具有极为宽广的频率响应、 快速的瞬时响应特性及超高灵敏度的特性，能360度采集声音。 技术参数 1.麦克风频响：100Hz~22kHz 2.喇叭频响：100Hz~22kHz 3.喇叭音量：90dB 4.拾音范围：半径4M，360度全范围 5.接口：USB接口*1、AUX接口*1 6.摄像头切换键：终端入会后，切换控制本地/远端摄像头 7.摄像头复位键：摄像头恢复默认位置 8.放大与缩小键：摄像头放大/缩小 9.摄像头方向键：控制摄像头的方向，分别为上、下、左、右 10.音量键：音量降低/提高 11.闭音键：喇叭关闭/打开 12.麦克风静音键：麦克风关闭/打开 13.录像键：终端入会后，开始/停止会议录制（注意：录制需要在终端上外接U盘） 14.呼叫键：接听/挂断呼叫 15.回音消除键：同时按下录像键、呼叫键与音量加键可进入/退出回声消除模式，进入回声消除模式工作状态灯蓝灯闪烁三次，退出回声消除模式工作状态蓝灯闪烁两次。 16.共享辅流键：终端入会后，开始/停止共享辅流 17.画面布局键：终端入会后，切换终端画面布局 18.按键功能：支持控制视频会议终端摄像头云台以及焦距拉远拉近；支持控制视频会议终端录制；支持视频会议终端一键入会；支持控制视频会议终端菜单； 19.深度消回音（AEC）：大于65dB 20.消回音长度：≥500ms 21.双向噪音压缩（NC）：＜25dB 22.智能麦克风自动寻向技术（EMI）：支持 23.自动增益控制技术（AGC）：支持 | 只 | 10 |  |  |  |
| 4 | 壁挂音箱 | 产品特点：有源壁挂音箱，功能强大，多种端口输入，非平衡输入解决远距离传输信号干扰，左右声道立体声转换。功能强大，高性价比，是多媒体类理想之选。 技术参数 1．输出功率：25W×2@8Ω 2．输入灵敏度：0.5V 3．输出频响：80Hz-18KHz/1W,±0.5dB 4．谐波失真：20Hz-20KHz/1W,0.05% 5．阻尼系数：>200@8Ω/400Hz 6．转换速率：30V/US 7．通道分离度：>75dB(无计权) 8．信噪比：>95dB(无计权) 9．放大器类型：AB类 10．指示类型：电源、通道信号 11．保护类型：过温保护、过载保护、开关机静音 12．高音调节：±10dB 13．低音调节：±10dB 14．输入类型：欧式端子平衡、莲花座、立体声3.5插孔孔 15．适用电源：~220V50HzHz | 对 | 10 |  |  |  |
| 5 | 电视机 | 50英寸2GB+8GB HDR 4K超高清 蓝牙语音遥控 人工智能语音网络液晶平板电视 | 套 | 10 |  |  |  |
| 1 | 移动端管理服务端工作站 | 产品概述 支持标准H.323/VCS协议，支持H.264编解码，可支持高清1080P的视频会议；集成通信录，通话记录模块； 1、支持ITU-T H.323标准协议，具有良好的兼容性，支持VCS协议。 2、支持QCIF、CIF、VGA、720P、1080P视频分辨率。 3、支持H.264视频编解码协议，支持G.711、G.722等音频编解码协议。 4、集成通信录、通话记录功能模块。 5、支持切换模板、发言权申请等常用功能。 6、支持回声抑制功能，具有良好的用户体验。 7、支持自适应速率控制，支持4分屏画面。 8、支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程培训、教学等场景应用需求。 9、视频APP安装于安卓系统平板设备，支持WIFI、3G、4G网络入会。 10、具有良好的设备兼容性，兼容目前市面上主流的安卓平板设备。 | 套 | 15 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 32U加厚机柜，600*800*1610mm 8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 批 | 1 |  |  |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 21 |  |  |  |
| 3 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 | 批 | 1 |  |  |  |
| 4 | 网线 | 六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线箱线灰色305米 | 批 | 1 |  |  |  |
| 5 | 话筒线 | RVPE 2*0.3 | 批 | 1 |  |  |  |
| 6 | PVC管 | 白色线管A管DN20，4米 | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |