饶信环评字〔2020〕2号

关于上饶市公共交通集团有限公司上饶市

朝阳产业园公交首末站建设项目环境影响

报告表的批复

上饶市公共交通集团有限公司:

你公司呈报的《上饶市公共交通集团有限公司上饶市朝阳产业园公交首末站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况及项目批复意见

（一）项目基本情况。上饶市公共交通集团有限公司上饶市朝阳产业园公交首末站建设项目位于上饶市信州区朝阳产业园朝阳二路东侧，项目属新建项目，中心位置地理坐标为东经118°2'31.82"，北纬28°23'43.30"，占地面积5562.3m2，总建筑面积：总建筑面积8560.00m2。总投资4293.47万元，其中环保投资52万元。主要建筑内容为：业务用房（调度中心）、维保中心、停车位、充电桩、地下设备用房、地下汽车库、道路以及绿化、消防工程、供电供水工程及环保工程等。

（二）项目批复意见。根据《报告表》的结论以及函审专家的意见，我局同意你公司“上饶市朝阳产业园公交首末站建设项目”的建设。

二、 项目要着重做好以下环境保护工作

（一）加强施工期污染防治。要按照《报告表》要求落实污染防治措施，防止粉尘、废水、噪声、建筑垃圾等对周围环境的影响，加强施工运输管理，密封运输，防止车辆沿途泄漏污染环境。固体废物、施工余土以及建筑垃圾等必须按照规定进行处理处置，不得随意向水体倾倒；施工废水不得向周边水体排放。加强施工噪声防治，选用低噪声施工设备。推进建筑工地绿色施工。建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业。对因堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、封闭等控制措施。建筑施工场地出口设置冲洗平台，在场地附近设置隔油池-沉淀池，冲洗水经隔油池、沉淀处理后循环利用，做到不外排。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中标准限值。

（二）加强废水污染防治。按照“清污分流、雨污分流”的原则，合理规划和建设雨水、污水管网。对项目产生的废水要求按照《报告表》的要求处理，并确保达标排放。项目洗车及地面冲洗废水经三级隔油沉砂处理后，汇同经隔油池、化粪池预处理的生活废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求，经污水管网排入朝阳产业园污水处理厂，污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后排入丰溪河。

（三）加强废气污染防治。项目产生废气按照《报告表》的要求治理，并确保达标排放。项目食堂油烟须经油烟净化装置处理达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准要求后经烟道楼顶高空排放。加强停车场的管理，合理控制汽车进出速度，缩短低速怠速时间，减少汽车尾气对环境的影响。备用发电机燃油废气经自带消烟除尘装置处理达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准后，由专用排烟管道引至楼顶排放。喷漆废气经喷漆房密闭收集后采用吸附棉吸附后经活性炭吸附一体机装置处理后达《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：汽车制造业》（DB36/1101.5-2019）表 1 排放标准排放。喷漆车间应设置100 米卫生防护距离，卫生防护距离内不得批准新建居民住宅、学校医院或其他环境敏感性建筑物。

（四）加强噪声污染防治。对使用的机械设备选用低噪声设备，并采取隔声、减震、消声措施，确保噪声源场界噪声达标排放。运行期项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

（五）加强固体废物污染防治。项目产生的固废包括：废弃零件、废油桶和废漆桶（HW49）、含油抹布（HW49）、隔油沉淀池废油（HW08）、废机油（HW08）、废电瓶（HW49）、漆渣（HW12）、废活性炭和废过滤棉（HW49）、喷枪清洗废液（HW12），生活垃圾等。项目固体废物及时清运。在固体废物未运走前，先在厂区分类贮存。仓库内进行分区、分类存放，定置管理，仓库地面进入硬化、防渗处理。项目原料堆存场及一般固废暂存库（场）的选址、设计、运行管理、关闭与封场、以及污染控制与监测等均执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单。危废暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求设置该危险废物的临时贮存场所。在维修中心设置危废暂存间，面积约10m2，项目产生单位危险废物交有处理资质的单位处置；废轮胎和废零件交有关单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。

(六) 项目投入使用后，须加强管理，确保污染治理设施稳定正常运行，确保各项污染物达标排放并符合总量控制指标的要求。规范排污口并设立相应标识牌。

三、项目运营和竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你公司必须按照环保有关法律、法规的规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。未经验收或验收未合格不得投入生产。

四、其他环保要求

（一）重新办理环评审批要求。本次批复仅限于《报告表》确定项目的内容，项目的性质、规模、地点及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或审批后超过5年动工建设的，应按照法律法规的规定，重新办理环评审批手续。

（二）项目监督管理要求。由上饶市信州生态环境局环境监察大队对本项目开展日常监督管理工作，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

2020 年3月25 日

（此件主动公开）

抄送：上饶市生态环境局，朝阳产业园管委会，知行道合（江西）环保产业研究所有限公司。

上饶市信州生态环境局办公室 2020年3月25日印发