饶信环评字〔2020〕7号

关于上饶市众源建材有限公司

年产40万立方商品混凝土建设项目

环境影响报告表的批复

上饶市众源建材有限公司：

你公司呈报的《上饶市众源建材有限公司年产40万立方商品混凝土建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目基本情况及项目批复意见

（一）项目基本情况。项目位于上饶市信州区秦峰镇路底村。地理坐标为东经118°05'49.47"，北纬28°28'54.75"，项目占地面积32450.0m2，项目建筑面积为11578.08m2。项目产品方案为：年产商品混凝土40万立方。项目以骨料（如石英砂、粉煤灰）、无机胶凝材料（如水泥）和添加剂（如聚羧酸）等原辅材料，按一定比例加水进行物理混合后，以散装的形式运至工地，可直接使用。项目建设内容主要为：商品混凝土生产线2条、储存罐4个、筒仓8个、地仓8个、搅拌机2台、实验室、办公楼及相关辅助建筑。项目属新建项目，总投资6000万元，其中环保投资81万元。

（二）项目批复意见。根据《报告表》的结论和专家意见，我局同意你公司“年产40万立方商品混凝土建设项目”的建设。

- 项目要着重做好以下环境保护工作

（一）加强施工期污染防治。按照《报告表》的要求落实污染防治措施，防止粉尘、废水、噪声、建筑垃圾等对周围环境的影响。加强施工运输管理，密封运输，防止车辆沿途泄漏污染环境。固体废弃物、施工余土以及建筑垃圾等必须按照规定进行处理处置，不得随意倾倒，不得向水体倾倒。加强施工噪声防治，选用低噪声施工设备。推进建筑工地绿色施工。建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业。对因堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、封闭等控制措施。建筑施工场地出口设置冲洗平台，在场地附近设隔油-沉淀池，冲洗水经隔油、沉淀处理后循环利用，做到不外排。禁止夜间施工，若因工程作业技术要求确需夜间施工的，施工前应向环保部门申请，经同意后方可施工。施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准。

（二）加强废气污染防治。项目产生的废气要按照《报告表》的要求治理，并确保达标排放。8个粉料仓筒粉尘由各粉料仓筒顶部气箱脉冲袋式除尘器（1#-8#）处理后经一根20m高排气筒排放；搅拌粉尘由搅拌房上方设一台气箱脉冲袋式除尘器处理后经20m高排气筒（9#）排放；物料运输采用密封式皮带传送带；项目产生的粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中的表1标准限值及无组织排放浓度限值要求；

（三）加强废水污染防治。按照“清污分流、雨污分流”的原则，合理规划和建设雨水、污水管网。对项目产生的废水要按照《报告表》的要求处理，并确保达标排放。搅拌机清洗水、车辆冲洗废水、场地冲洗水经砂石分离器、三级沉淀池处理后回用于搅拌生产，循环回用不外排；厂区四周建设围墙、沟渠，初期雨水收集至初期雨水沉淀池沉淀后用于绿化；厂区喷淋水基本落于地面全部蒸发，无喷淋废水产生；项目生活污水经过自建污水处理设施处理后排放，排放标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

（四）加强噪声污染防治。强化管理，对使用的机械设备选用低噪声设备，并采取隔振、减振、消音措施，确保噪声源场界噪声达标。项目噪声来源于生产车间内外机械设备运行噪声，主要为搅拌机、除尘配套风机、运输车辆等设备，营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）加强固体废物污染防治。对项目产生的固体废物要按照《报告表》的要求进行治理，不得对周围环境造成污染。除尘器收集粉尘、实验室废料作为原料回用于生产；沉淀渣经压滤后暂存于砂石料场，晾干后作为低强度混凝土原料；生活垃圾由环卫部门运往城市生活垃圾填埋场进行集中处理。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。机修养护产生的含油抹布、废机油委托资质单位处理，危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单要求。

（六）卫生防护距离。根据报告表测算：砂堆场、搅拌站区域设置50m的卫生防护距离。项目卫生防护距离范围内不得批准新建居民住宅、学校、医院或其他环境敏感性建筑物以及和本项目不相容的项目。

（七）建立健全环境管理。加强环保设施运行维护和管理，制定严格的环境保护岗位责任制，确保污染治理设施稳定正常运行，建立污染治理设施运行台账，严禁擅自闲置、停用环保治理设施，杜绝事故性污染排放，确保各项污染物达标排放并符合总量指标的要求。

三、项目竣工验收的环保要求

本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。你公司应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

四、其他环保要求

（一）重新办理环评审批要求。本批复仅限于《报告表》确定项目的内容，项目的性质、规模、地点及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或审批后超过5年动工建设的，应按照法律法规的规定，重新办理环评审批手续。

（二）项目监督管理要求。本项目由上饶市信州生态环境局环境监察大队负责开展日常监督管理工作，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

2020年5月7日

（此件主动公开）

抄送：上饶市生态环境局，北京中企安信环境科技有限公司。

上饶市信州生态环境局办公室        2020年5月7日印发