饶环评字〔2021〕59号

关于上饶东信康复医院项目环境影响报告表的批复

上饶市东信康复医院有限公司：

你公司呈报的《上饶东信康复医院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目基本情况及项目批复意见

（一）项目基本情况。

上饶东信康复医院项目位于上饶高铁经济试验区货场路（地理坐标：东经117°58′42.74″，北纬28°29′40.45″），规划床位101张。租用原上饶市残疾人康复就业中心，占地面积6593m2。

上饶东信康复医院拟开设康复医学科、内科、外科、妇科、重症医学科、耳鼻咽喉科、预防保健科、全科医疗科、麻醉科、中医科、医学影像科、医学检验科、药剂科、营养科；康复治疗科室：物理治疗室、作业治疗室、言语治疗室、传统康复治疗室、水疗室、运动平衡功能评定室、认知功能评定室、言语吞咽功能评定室等。项目属新建项目，总投资729.72万元，其中环保投资74万元。

（二）项目批复意见。根据《报告表》的结论，你单位应全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意你公司“上饶东信康复医院项目”的建设。

二、项目要着重做好以下环境保护工作

（一）严格落实废气污染防治措施。应采取清洁生产措施，减少废气产生量。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放。污水站的产生的恶臭气体通过一体化设备加盖密封，溢出气体经吸附滤池吸附后，通过引风机引至楼顶排放；食堂油烟经油烟净化器净化处理后通过管道引至楼顶排放。恶臭气体排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表3污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（三）严格落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则，合理规划和建设雨水、污水管网。项目废水主要为医疗废水（门诊废水、病房废水）、生活污水、食堂废水。食堂废水先经隔油池隔油预处理，再与经过经化粪池预处理后的一般生活污水汇同医疗废水排入自建污水处理站采用调节池+接触氧化池+沉淀池+加氯消毒处理工艺处理，后接入市政污水管网，进入污水处理厂进一步处理。废水排放执行《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准（其中氨氮、总氮、 总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。严格履行危险废物转移相关手续，产生的不能综合利用危险废物定期委托有资质的单位处理处置。产生的一般工业固体废物应合理处置，不得对周围环境造成污染。项目固体废物主要为生活垃圾、医疗废物及污水处理污泥等。生活垃圾交由环卫部门定期清运处置；医疗废物属于危险废物，收集后交由有处理资质单位处置；隔油池产生的废油及固态物质定期交由有资质单位处理；污水处理污泥按危险废物处理，定期交由有医疗废物处理资质的单位处。一般固体废物处置与贮存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

（五） 严格落实噪声污染防治措施。应优化项目总平面布置，选用低噪声设备，高噪声设备做好安装减震装置、消声器，设立隔声罩等综合治理措施。临街立面处于噪声影响峰值的房间，布置对噪声影响较为不敏感的用房。运行期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类要求。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。

（七）排污口规范化要求。按规定设置规范的污染物排放口，设立相应的标志牌；废水、废气排放管道要按照监测技术规范的要求设置永久性的监测采样口。

（八）公众参与要求。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。按要求定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（九）建立健全环境管理。加强环保设施运行维护和管理，制定严格的环境保护岗位责任制，确保污染治理设施稳定正常运行，建立污染治理设施运行台账，严禁擅自闲置、停用环保治理设施，杜绝事故性污染排放，确保各项污染物达标排放并符合总量控制指标要求。

三、项目生产和竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成投入生产后，你单位应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格后方可正式投入运行。

四、其他环保要求

（一）本次环评批复不包含该医院放射及电磁辐射内容，该医院的放射及电磁辐射建设内容要按规定另行办理环评审批手续。

（二）重新办理环评审批要求。本项目批准后，建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告表；项目批准后超过五年方开工建设的，应报审批部门重新审核。

（三）项目监督管理要求。请上饶高铁经济试验区管理委员会加强本项目的日常监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及其批复送上饶高铁经济试验区管理委员会，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

2021年7月5日

（此件主动公开）

抄送：上饶高铁经济试验区管理委员会，上饶市生态环境保护综合执法支队，南昌淦森环保有限公司。

上饶市生态环境局办公室               2021年7月5日印发