饶环评字〔2021〕58号

关于上饶高铁经济试验区灵溪镇污水处理站及配套管网工程环境影响报告表的批复

上饶高铁经济试验区灵溪镇人民政府：

你单位呈报的《上饶高铁经济试验区灵溪镇污水处理站及配套管网工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况及项目批复意见

（一）项目基本情况。

上饶高铁经济试验区灵溪镇污水处理站及配套管网工程位于上饶高铁经济试验区灵溪镇淤里村渡船头（地理坐标：东经118°1′39.49″，北纬28°29′32.07″），项目污水处理站占地面积2853.93m2。项目建设一座日处理规模为2000m3生活污水处理站，配套建设7210m污水管网，纳污范围主要灵溪镇淤里村、灵溪村、张家村、小学和中学的居民生活污水，不接纳工业废水，出水水质执行一级A标准。

项目产品方案为：日处理2000m3生活污水处理站，配套建设污水管网7210m。项目属新建项目，总投资为1295.27万元，其中环保投资500万元。

（二）项目批复意见。根据《报告表》的结论，你单位应全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意你单位“上饶高铁经济试验区灵溪镇污水处理站及配套管网工程”的建设。

二、项目要着重做好以下环境保护工作

项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实环境影响报告表提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

（一）严格落实施工期污染防治措施。认真落实施工期污染防治措施，防止粉尘、废水、噪声、建筑垃圾等对周围环境的影响。加强施工运输管理，密封运输，防止车辆沿途泄漏污染环境，加强施工噪声防治，选用低噪声施工设备，推进建筑工地绿色施工。建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业。因堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、封闭等控制措施。固体废弃物、施工余土以及建筑垃圾等必须按照规定进行处理处置，不得随意倾倒，不得向水体倾倒。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，合理制定废水收集、处理方案。项目运输车辆和搅拌站地面冲洗废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不得外排；本项目纳污范围主要是灵溪镇淤里村、灵溪村、张家村、小学和中学，经新建污水管网排入污水处理站深度处理，尾水达标后排入信江。上饶高铁经济试验区灵溪镇污水处理站尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。

（三）严格落实大气污染防治措施。应采取清洁生产措施，减少废气产生量。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放。项目废气主要为提升池、格栅池、调节池以及FMBR兼氧生物膜反应器等设备进行污水处理过程中排放的NH3、H2S恶臭气体，主要罐体、贮水池等构筑物均采用地埋式结构，通过加强站区绿化，定期检修设备，恶臭气体排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。严格履行危险废物转移相关手续，产生的不能综合利用危险废物定期委托有资质的单位处理处置。产生的一般工业固体废物应合理处置，不得对周围环境造成污染。格栅渣、少量污泥、沉砂、废膜布收集后交由相关单位回收处置。一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

（五）严格落实噪声污染防治措施。项目营运期噪声主要来提升泵、潜污泵和FMBR污水处理设备等运转。应优化厂平面布置，选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔振、减振、消音等措施，确保场界噪声达标排放。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。

（七）项目周边控制规划要求。根据报告表结论，项目的卫生防护距离为污水处理站周边50m，严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校及医院等环境敏感性建筑。

（八）排污口规范化要求。按规定设置规范的污染物排放口，设立相应的标志牌。废水、废气排放管道要按照监测技术规范的要求设置永久性的监测采样口。

（九）公众参与要求。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。按要求定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（十）建立健全环境管理。加强环保设施运行维护和管理，制定严格的环境保护岗位责任制，确保污染治理设施稳定正常运行，建立污染治理设施运行台账，严禁擅自闲置、停用环保治理设施，杜绝事故性污染排放，确保各项污染物达标排放并符合总量控制指标要求。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成投入生产后，你单位应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格后方可正式投入运行。

四、其他环保要求

(一)重新办理环境影响评价要求。本项目批准后，建设性质、规模、地点、处理工艺、环保措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告表；项目批准后超过五年方开工建设的，应报审批部门重新审核。

（二）日常监督管理要求。请上饶高铁经济试验区管理委员会加强本项目的日常监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及其批复送上饶高铁经济试验区管理委员，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

2021年7月5日

（此件主动公开）

抄送：上饶高铁经济试验区管理委员，上饶市生态环境保护综合执法支队，江西清石环境科技有限公司。

上饶市生态环境局办公室              2021年7月5日印发