饶环评字〔2021〕108号

关于上饶舜兴新材料有限公司年产10万吨高性能铜合金板带基材项目环境影响报告书的批复

上饶舜兴新材料有限公司:

你公司呈报的《上饶舜兴新材料有限公司年产10万吨高性能铜合金板带基材项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目基本情况及项目批复意见

- 项目基本情况。

上饶舜兴新材料有限公司年产10万吨高性能铜合金板带基材项目位于江西横峰经济开发区新能源（动力与储能）产业区（中心地理坐标为E117°34′46.66″，N28°23′27.17″），项目总用地面积27000m2（其中一期租赁横峰经济开发区管委会新建标准厂房8000m2，二期购买土地26.38亩，总计土地面积27000m2，约合40.48亩），建筑面积16644m2。

项目产品方案为：产铜镍合金500t、铜镍合金500t、铜镍合金500t、铜镍硅合金2000t、铜镍硅合金500t、铜镍硅合金500t、铜镍铁合金500t、铜镍铁合金500t、铜铬锆合金2000t、铜铬锆合金500t、铜镍锌合金4000t、铜镍锌合金2000t、铜铁合金10000t、铜铁合金5000t、铜锌合金10000t、铜锌合金10000t，铜锌+X合金2000t、铜锌+X合金2000t，铜锌+X合金3000t，铜锌+X合金500t、铜锡磷合金500t、铜锡磷合金3000t、铜锡磷合金8000t、铜锡磷合金1000t、纯铜+高铜合金2500t、纯铜+高铜合金15000t、其他合金3500t。

主要生产工艺为：以B10边角料、B25边角料、B30边角料、CuNi3Si0.6边角料、CuNi1.5Si0.2边角料、C70350边角料、BFe10-1-1边角料、BFe30-1-1边角料、BZn18-26边角料、BZn18-18边角料、C18150边角料、C19040边角料、C51900边角料、H62边角料、H65边角料、QSn10-0.3边角料、QSn8-0.3边角料、QHSn6.5-0.1边角料、QSn4-0.3边角料、光亮铜、电解镍、硅锭、铜锰合金、铜铁合金、锌锭、铜铬合金、铜锆合金、电解铜、铜磷合金、锡锭、木炭、耐火材料等为主要原辅材料通过电炉融化、水平连铸/半水平连铸（炉渣回收加工处理工艺：破碎、球磨、筛分）等工序制得。项目属新建项目，总投资20400万元，其中环保投资600万元。

（二）项目批复意见。根据《报告书》的结论，你公司应全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施、缓解和控制不利环境影响。我局原则同意你公司“年产10万吨高性能铜合金板带基材项目”的建设。

- 项目要着重做好以下环境保护工作

项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实环境影响报告书提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，合理制定废水收集、处理方案。项目直接冷却水（浊循环冷却水）经车间沉淀处理后与间接冷却水、初期雨水一并排入厂区污水处理站采用“隔油池+高效吸油机+混凝沉淀+斜板沉淀+气浮池”工艺处理，满足横峰经济开发区2#污水处理厂接管标准后与生活污水一并排入横峰经济开发区2#污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准）（Gb18918-2002）一级B标准。

（二）严格落实大气污染防治措施。应采取清洁生产措施，减少废气产生量。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放。项目水平连铸车间熔化烟气分别经两套布袋除尘器处理（处理效率99%）后通过1根15m高排气筒排放；半连铸车间1、4#半连铸线熔化烟尘经布袋除尘器处理（处理效率99%）后通过1根15m高排气筒排放；半连铸车间2、3#半连铸线熔化烟尘经布袋除尘器处理（处理效率99%）后通过1根15m高排气筒排放；炉渣加工粉尘经布袋除尘器处理（除尘效率99%）后通过1根15m高排气筒排放。烟尘、铅排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2及表4中的标准，锡及其化合物及镍及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放标准，锌排放执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3限值标准；无组织颗粒物、铅排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。严格履行危险废物转移相关手续，产生的不能综合利用危险废物定期委托有资质的单位处理处置。产生的一般工业固体废物应合理处置，不得对周围环境造成污染。项目灰渣出售给铜冶炼企业回收使用，废耐火材料收集后定期由环卫部门清运；沉淀池污泥、废矿物油、废布袋、除尘灰交由有危废处理资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。一般固体废物处置与贮存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

（四）严格落实噪声污染防治措施。噪声主要来源于生产车间内外机械设备运转产生的噪声。应优化厂平面布置，对使用的机械设备选用低噪声设备，并采取隔声、消声、吸声、隔振、减振措施，确保噪声源场界噪声达标。项目厂界昼、夜噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）严格落实环境风险防范措施。严格落实各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。

（六）项目周边控制规划要求。根据报告书结论，项目卫生防护距离为水平连铸车间周边100m、半水平连铸车间周边100m、炉渣回收车间周边50m。你公司应配合横峰县人民政府，严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

（七）排污口规范化要求。按规定设置规范的污染物排放口，设立相应的标志牌。

（八）公众参与要求。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（九）建立健全环境管理。加强环保设施运行维护和管理，制定严格的环境保护岗位责任制，确保污染治理设施稳定正常运行，建立污染治理设施运行台账，严禁擅自闲置、停用环保治理设施，杜绝事故性污染排放，确保各项污染物达标排放。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成投入生产后，你公司应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格后方可正式投入运行。

四、其他环保要求

（一）重新办理环境影响评价要求。本项目批准后，建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告书；项目批准后超过五年方开工建设的，应报审批部门重新审核。

（二）日常监督管理要求。请上饶市横峰生态环境局加强本项目的日常监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书及其批复送上饶市横峰生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

2021年12月24日

（此件主动公开）

抄送：横峰县人民政府，上饶市横峰生态环境局，上饶市生态环境保护综合执法支队，江西融大环境技术咨询有限公司。

上饶市生态环境局办公室               2021年12月24日印发