饶环评字〔2022〕25号

关于江西美晶科技有限公司年产2800吨碳酸亚乙烯酯、1500吨氟代碳酸乙烯酯项目环境影响报告书的批复

江西美晶科技有限公司:

你公司呈报的《江西美晶科技有限公司年产2800吨碳酸亚乙烯酯、1500吨氟代碳酸乙烯酯项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目基本情况及项目批复意见

- 项目基本情况。

2014年8月原上饶市环境保护局以饶环督字〔2014〕169号文对《江西美晶科技有限公司2000t/a超高纯氨、1000t/a香兰素、50t/a丝素蛋白及300t/a美托洛尔、500t/a茴脑、200t/a普瑞巴林、100t/a阿伐他丁M-4、150t/a依托度酸（药物半成品）项目环境影响报告书》予以批复。2017年10月，原上饶市环境保护局以饶环督字〔2017〕196号文通过《江西美晶科技有限公司完成了2000t/a超高纯氨、1000t/a香兰素、50t/a丝素蛋白及300t/a美托洛尔、500t/a茴脑、200t/a普瑞巴林、100t/a阿伐他丁M-4、150t/a依托度酸（药物半成品）一期项目（一期年产200t/a香兰素、100t/a美托洛尔、100t/a普瑞巴林）》竣工环境保护验收；2018年10月，建设单位组织通过《江西美晶科技有限公司（一期）年产150吨依托度酸建设项目》的自主验收，二期年产150吨依托度酸建设项目未实施。

2021年1月上饶市生态环境局以饶环评字〔2021〕5号文对《江西美晶科技有限公司年产300吨本芴醇、1000吨N-丙基-氨基甲酸乙酯、500吨邻氯苯腈、500吨法匹拉韦、500吨羟氯喹、300吨氯喹改建项目环境影响报告书》予以批复，年产300t氯喹酸和500t法匹拉韦项目处于设备安装阶段，尚未进行验收。

江西美晶科技有限公司位于江西万年高新技术产业园区凤巢工业园（地理坐标东径116°56′34.29″；北纬28°50′24.7″），拟利用公司二期厂区内现有闲置车间进行改扩建。改扩建的主要内容为：（1）取消5个产品生产线（包括法匹拉韦、氯喹、羟氯喹、邻氯苯腈、N-丙基-氨基甲酸乙酯），保留年产300t本芴醇和150t依托度酸2个产品生产线；(2)新增年产2800t碳酸亚乙烯酯、1500t氟代碳酸乙烯酯2个产品生产线;（3）取消原有的1台型号为SZL12-12.5-S卧式快装蒸汽锅炉（12t/h），改为园区集中供热；（4）废气处理措施增加活性炭再生工艺，提高活性炭的利用率；（5）优化全厂排气筒设置，由原有的5根合并为2根，调整了废气处理措施，车间预处理由“两级碱液吸收+DOTP吸收+活性炭吸附”变更为“二级冷凝+活性炭吸附”，全厂废气处理系统由“一级水喷淋+二级碱液喷淋”变更为“二级水喷淋+二级碱液喷淋+活性炭吸附”。

项目主产品方案为：年产2800t碳酸亚乙烯酯、1500t氟代碳酸乙烯酯、300t本芴醇、150t依托度酸；副产品方案为：年产7746.578t31%盐酸、4435.2t三乙胺盐酸盐、1174.857t氯化钾、45.05t硫酸铵、20.25t甲醇。

①碳酸亚乙烯酯生产以：碳酸乙烯酯、偶氮二异丁腈、液氯、碳酸二甲酯、三乙胺、活性炭、30%液碱、氢氧化钠、抗氧化剂等为原辅材料通过氯化反应、中和反应、过滤、减压蒸馏冷凝、固液分离等工序制得；副产品31%盐酸为氯化反应工序制得；副产品三乙胺盐酸盐为中和反应工序制得。

②氟代碳酸乙烯酯生产以：碳酸乙烯酯、偶氮二异丁腈、液氯、四丁基氯化铵、氟化钾、碳酸二甲酯166.129t/a、活性炭、氯化钙、抗氧化剂等为原辅材料通过氯化反应、氟化反应、减压蒸馏、固液分离等工序制得；副产品31%盐酸为氯化反应工序制得；副产品氯化钾为氟化反应工序制得。

③三乙胺盐酸盐生产以：滤渣、碳酸二甲酯、活性炭、水等为原辅材料通过二级洗涤、压抽滤、溶解、活性炭吸附、过滤、浓缩结晶、抽滤、干燥等工序制得。

项目属扩建项目，总投资3800万元，其中环保投资190万元。

（二）项目批复意见。根据《报告书》的结论，你公司应全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意你公司“年产2800吨碳酸亚乙烯酯、1500吨氟代碳酸乙烯酯项目”的建设。

- 项目要着重做好以下环境保护工作

项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实环境影响报告书提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，合理制定废水收集、处理方案。项目高盐工艺废水和稀硫酸吸收塔喷淋废水经预处理（蒸发除盐）后，与其他工艺废水、废气喷淋废水及真空泵废水、活性炭再生冷凝废水、设备及地面清洗废水及循环冷却废水并和，经厂区现有污水处理站处理和新增污水处理站达到凤巢工业园区污水处理厂接管标准（即常规指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，若《污水综合排放标准》（GB8978-1996）未涉及指标执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2限值，上述标准均未涉及的指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后排入凤巢工业园区污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级B标准后排入乐安河。

（二）严格落实大气污染防治措施。应采取清洁生产措施，减少废气产生量。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放。项目工艺废气中颗粒物经设备自带的布袋除尘器预处理（除效率均为95%）、三乙胺经稀硫酸吸收预处理，预处理后的三乙胺与TVOC、非甲烷总烃、氯气、氯化氢再经车间处理设施（二级冷凝+活性炭吸附）处理，最后与颗粒物一起进入全厂废气处理设施（二级水喷淋+二级碱液喷淋+活性炭吸附）处理后经25m高排气筒排放；新增污水处理站废气（氨和硫化氢）接入全厂废气处理设施（二级水喷淋+二级碱液喷淋+活性炭吸附）处理后经25m高排气筒排放；蒸发除盐不凝尾气接入全厂废气处理设施（二级水喷淋+二级碱液喷淋+活性炭吸附）处理后经25m高排气筒排放；危废暂存间废气（TVOC）接入全厂废气处理设施（二级水喷淋+二级碱液喷淋+活性炭吸附）处理后经25m高排气筒排放。项目氨、硫化氢、氯气、氯化氢排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中的表1标准限值；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值；甲苯、TVOC、非甲烷总烃排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《挥发性有机物排放标准 第2部分：有机化工行业》（DB36 1101.2-2019）和《挥发性有机物排放标准 第3部分：医药制造业》（DB36 1101.3-2019）中相关排放标准从严值；甲醇排放执行《挥发性有机物排放标准 第2部分：有机化工行业》（DB36 1101.2-2019）和《挥发性有机物排放标准 第3部分：医药制造业》（DB36 1101.3-2019）中相关排放标准从严值；乙酸乙酯排放执行《挥发性有机物排放标准 第3部分：医药制造业》（DB36 1101.3-2019）中相关排放标准；二氯乙烷排放执行《挥发性有机物排放标准 第2部分：有机化工行业》（DB36 1101.2-2019）中相关排放标准；三乙胺、二正丁胺排放执行《环境影响评价技术导则  制药建设项目》（HJ611-2011）附录C中的多介质环境目标值估算方法确定值及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中方法确定值。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。严格履行危险废物转移相关手续，产生的不能综合利用危险废物定期委托有资质的单位处理处置。产生的一般工业固体废物应合理处置，不得对周围环境造成污染。项目生产产生的工艺固废、蒸发盐渣、废有机溶剂、废活性炭、废包装、废机油及润滑油、污泥均属于危险废物，交有资质单位处置。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。噪声主要来源于各类风机、各类泵、冷冻机及、压缩机及离心机等设备运转产生的噪声。应优化厂平面布置，对使用的机械设备选用低噪声设备，并采取隔声、吸声、消声、减震措施，确保噪声源场界噪声达标。厂界昼、夜间噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）严格落实环境风险防范措施。严格落实各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。

（六）项目周边控制规划要求。根据报告书结论，项目卫生防护距离为生产车间周边100m、储罐区周边100m、污水处理站周边50m。你公司应配合万年县人民政府，严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

（七）排污口及在线监控要求。按规定设置规范的污染物排放口，设立相应的标志牌。废气排放管道要按照监测技术规范的要求设置永久性的监测采样空。按照生态环境部《污染源自动监控管理办法》和有关规定设置废气在线监控装置，污染在线监控系统必须与生态环境部门监控系统联网并保证其正常稳定地运行。

（八）公众参与要求。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（九）建立健全环境管理。加强环保设施运行维护和管理，制定严格的环境保护岗位责任制，确保污染治理设施稳定正常运行，建立污染治理设施运行台账，严禁擅自闲置、停用环保治理设施，杜绝事故性污染排放，确保各项污染物达标排放。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成投入生产后，你公司应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格后方可正式投入运行。

四、其他环保要求

（一）重新办理环境影响评价要求。本项目批准后，建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告书；项目批准后超过五年方开工建设的，应报审批部门重新审核。

（二）日常监督管理要求。请上饶市万年生态环境局加强本项目的日常监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书及其批复送上饶市万年生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

2022年4月19日

（此件主动公开）

抄送：万年县人民政府，上饶市万年生态环境局，上饶市生态环境保护综合执法支队，上饶市天穹环保科技有限公司。

上饶市生态环境局办公室                2022年4月19日印发