饶环评字〔2022〕26号

关于江西品汉环保科技有限公司年产35万吨高效水处理剂及4000吨电子级盐酸建设项目环境影响报告书的批复

江西品汉环保科技有限公司：

你公司呈报的《江西品汉环保科技有限公司年产35万吨高效水处理剂及4000吨电子级盐酸建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目基本情况及项目批复意见

- 项目基本情况。

江西品汉环保科技有限公司年产35万吨高效水处理剂及4000吨电子级盐酸建设项目位于江西省上饶市德兴市硫化工及精深加工产业基地，地理坐标为东经117°32′48.214″，北纬29°1′25.306″），占地面积为22453.5m2。

项目产品方案为：工业级液体聚合氯化铝140000t/a（其中，①以副产盐酸、氢氧化铝为原料生产120000t/a；②以副产聚合氯化铝为原料生产20000t/a）；工业级固体聚合氯化铝50000t/a；饮用级液体聚合氯化铝30000t/a；饮用级固体聚合氯化铝10000t/a；液体醋酸钠（碳源）80000t/a；固体醋酸钠（碳源）30000t/a；电子级盐酸4000t/a。年产副产品20%联产盐酸7160t/a（执行《副产盐酸》HG/T3783-2005相关指标）。

主要生产工艺为：（1）工业级液体聚合氯化铝生产以31%副产盐酸、20%联产盐酸、20%副产盐酸、氢氧化铝、铝酸钙为原辅材料，经副产盐酸和氢氧化铝升温、酸解反应后，加入水稀释，然后投加铝酸钙聚合反应得到聚合氯化铝半成品，最后通过板框压滤机脱水后制得；以副产聚合氯化铝、铝酸钙为原辅材料，经副产聚合氯化铝和铝酸钙经升温、聚合反应得到聚合氯化铝半成品，最后通过板框压滤机脱水后制得；（2）工业级固体聚合氯化铝生产以工业级液体聚合氯化铝为原辅材料，经喷雾干燥、旋风分离制得；（3）饮用级液体聚合氯化铝生产以32%工业合成盐酸、氢氧化铝、水为原辅材料，经工业合成盐酸和氢氧化铝升温、酸解、聚合反应后，通过板框压滤机脱水后制得；（4）饮用级固体聚合氯化铝生产以饮用级液体聚合氯化铝为原辅材料，经喷雾干燥、旋风分离制得；（5）液体醋酸钠（碳源）生产以30%副产醋酸、99.8%醋酸、99%碳酸钠为原辅材料，经中和反应制得；（6）固体醋酸钠（碳源）生产以30%副产醋酸、99.8%醋酸、99%碳酸钠、水为原辅材料，经中和、结晶、离心制得；（7）电子级盐酸生产以32%工业合成盐酸、纯水为原辅材料，经前处理、精馏、冷凝、吸收、冷却制得。

项目属新建项目，总投资50000万元，其中环保投资1980万元。

（二）项目批复意见。根据《报告书》的结论和市环境工程评估中心的评估意见（饶环技评书〔2021〕32号），你公司应全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意你公司“年产35万吨高效水处理剂及4000吨电子级盐酸建设项目”的建设。

- 项目要着重做好以下环境保护工作

项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实环境影响报告书中提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，合理制定废水收集、处理方案。项目废气处理设施喷淋废水、设备冲洗废水均回用于生产不得外排；生活污水、初期雨水、车间地面冲洗水经厂内污水处理站（调节池+一体化污水处理设备）处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中间接排放标准及污水处理厂接管标准后排入德兴市香屯工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准要求后排入乐安河。

（二）严格落实大气污染防治措施。应采取清洁生产措施，减少废气产生量。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放。

101生产车间、102生产车间、103生产车间产生的废气经收集后分别经三套“一级水吸收+一级碱液吸收”处理，废气分别经3根15m排气筒排放；104烘干车间产生的废气经“浓缩+一级水吸收+一级碱液吸收”处理后废气经1根25m排气筒排放，储罐区储罐大小呼吸产生的废气无组织排放。颗粒物及氯化氢排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3标准；醋酸排放执行《上海市大气污染物综合排放标准》（DB313/93-2015）附录A排放浓度限值，VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准 第2部分：有机化工行业》（DB36/1101.2—2019）中表1中限值；SO2、Nox排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度限值。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。严格履行危险废物转移相关手续，产生的不能综合利用危险废物定期委托有资质的单位处理处置。产生的一般工业固体废物应合理处置，不得对周围环境造成污染。项目废树脂滤芯、废机油收集委托有资质单位进行处理；一般工业固体废物滤渣、沉渣，外售综合利用。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。噪声主要来源于生产车间内外机械设备运转产生的噪声。应优化厂平面布置，对使用的机械设备选用低噪声设备，并采取隔声、消声、吸声、隔振、减振措施，确保噪声源场界噪声达标。项目厂界昼、夜噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。从原料产品的储存、装卸、运输、生产、污染处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄漏、渗漏，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施，对厂区采用分区防渗。制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划及应急响应措施，定期检测地下水质，掌握地下水水质变化趋势；加强日常环境管理，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。

（七）项目周边控制规划要求。根据报告书结论，项目卫生防护距离为生产车间周边200m。你公司应配合德兴市人民政府，严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

（八）排污口及在线监控要求。按规定设置规范的污染物排放口，设立相应的标志牌。废气排放管道要按照监测技术规范的要求设置永久性的监测采样口。

（九）公众参与要求。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（十）建立健全环境管理。加强环保设施运行维护和管理，制定严格的环境保护岗位责任制，确保污染治理设施稳定正常运行，建立污染治理设施运行台账，严禁擅自闲置、停用环保治理设施，杜绝事故性污染排放，确保各项污染物达标排放。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成投入生产后，你公司应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格后方可正式投入运行。

四、其他环保要求

（一）重新办理环境影响评价要求。本项目批准后，建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告书；项目批准后超过五年方开工建设的，应报审批部门重新审核。

（二）日常监督管理要求。请上饶市德兴生态环境局加强本项目的日常监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书及其批复送上饶市德兴生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

2022年4月19日

（此件主动公开）

抄送：德兴市人民政府，上饶市德兴生态环境局，上饶市生态环境保护综合执法支队，江西泰初环保技术工程有限公司。

上饶市生态环境局办公室                2022年4月19日印发