上饶燃气110千伏输变电工程环境影响报告表拟审批公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对上饶广信区五府山110kV输变电工程环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该项目基本情况予以公示。

公示期限为2022年9月2日至2022年9月9日(5个工作日，不计入审批时限内）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

联系电话：0793-8085156

地址：上饶市行政中心广平街西侧

传 真: 0793-8316164

电子邮件：srsstk@163.com

| 项目名称： | 上饶燃气110千伏输变电工程 |
| --- | --- |
| 建设地点： | 变电站位于江西省上饶市经济技术开发区龙门村西南侧，规划园南路与规划合口南路交汇处东北角；线路位于江西省上饶市经济技术开发区境内 |
| 建设单位： | 国网江西省电力有限公司上饶供电分公司 |
| 建设项目概况： | 本期新建燃气110kV变电站，采用户内GIS（全户内）布置，主变1台，容量为1×50MVA，110kV出线间隔2个，无功补偿1×（3.6+4.8）Mvar。本期新建110kV线路2回，将已建110kV前山-董家线路π入拟建燃气110kV变电站，形成前山-燃气及燃气-董家110kV线路，线路全长约2.24km，其中双回电缆段长约2.058km，单回电缆段长约0.182km。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施： | 一、项目施工期间环境影响评价结论 本项目施工期对环境最主要的影响因素是生态影响、噪声和粉尘，采取有效的防治措施后，对环境的影响较小。施工期对环境的影响是短期的、暂时的，施工结束，对环境的影响随之消失。 二、项目营运期间环境影响评价结论 1、电磁环境影响分析 根据类比变电站的监测数据分析结果，燃气110kV变电站建成运营后，变电站四周工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为0.05kHz的公众曝露控制限制值要求，即电场强度4000V/m、磁感应强度100μT。 根据类比预测可知，燃气110kV变电站电磁环境敏感目标（龙门村陈爱粮住户）工频电场强度为8.3V/m、工频磁感应强度为0.078μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为0.05kHz的公众曝露控制限制值要求，即电场强度4000V/m、磁感应强度100μT。 项目建设后，站址周边环境中工频电场强度、工频磁感应强度在投产运行后会有一定的增加，但均符合相关标准限值的要求，不会对项目区域环境造成较大的影响。 根据类比中山市110kV逸泉甲、乙线双回电缆线路及上饶市110kV佑渚Ⅱ线双回排管单回敷设电缆线路可知，本工程110kV地下电缆线路建成后，其周围的工频电磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为0.05kHz的公众曝露控制限制值要求，即电场强度4000V/m、磁感应强度100μT。 因此，在满足环评要求措施条件下，项目的建设和运行，对周围环境的影响较小。 本项目为输变电项目，技术成熟、可靠、安全，项目建设区域无电磁环境污染源，电磁环境本底现状满足环评标准要求，本项目严格执行报告表及项目批复中提出的相应电磁环境保护措施及要求，能有效控制工程运行期间产生的电磁环境影响，确保对电磁环境保护目标的影响满足环评标准要求。从控制电磁环境影响角度而言，该项目是可行的。 2、运行期声环境影响分析 根据理论预测可知，燃气110kV变电站建成后，变电站边界围墙外1m处噪声贡献值为10.12～45.26dB（A），建成前后变电站四周厂界昼夜间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类噪声排放限值要求。 根据理论预测可知，本工程变电站声环境敏感目标的昼夜间噪声预测值能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值要求。 3、水环境影响评价 本工程变电站采用雨污分流制，场地雨水经雨水口汇集后排入站外；生活污水经化粪池处理后排入上饶市经济技术开发区污水管网。线路营运期无污水产生，对水环境无影响。 因此，运行期项目对水环境影响很小。 4、环境空气影响评价 本工程营运过程中没有工业废气排放，对周围环境空气不会造成影响。 5、固体废物影响评价 变电站运营期的固体废物主要为生活垃圾、废变压器油及废铅蓄电池。 站内设置垃圾箱分类收集，生活垃圾由当地环卫部门定期清运；废变压器油应委托有资质单位处理；废铅蓄电池由有资质单位处理，或由原厂家回收利用。 输电线路运行期不产生固体废物。因此，本项目固体废物经妥善处理后对环境影响较小。 三、污染防治措施 营运期主要环境影响为工频电场、工频磁场及噪声等。 （1）电磁环境防治措施 变电站： ①设置安全警示标志与加强宣传； ②做好变电站电磁防护与屏蔽措施； ③选用低电磁干扰的主变压器。 ④合理选择配电架构高度、对地和相间距离，对高压设备采用均压措施，控制设备间连线离地面的最低高度。 输电线路： ①根据《电力设施保护条例》明确划定项目地下电缆线路保护范围； ②设置安全警示标志与加强宣传，电缆终端塔座架上应于醒目位置设置安全警示标志，标明严禁攀登、线下高位操作应有防护措施等安全注意事项，防止居民尤其是儿童发生意外。同时加强对线路走廊附近居民有关高压输电线路和环保知识的宣传、解释工作； ③开展运营期电磁环境监测和管理工作。 （2）声环境影响防治措施 选择自冷式低噪变压器，主变压器基础垫衬减振材料； 选用符合国家噪声标准的电气设备，合理规划变电站平面布置； 加强变电站和输电线运营管理，定期对站址厂界噪声进行监测，确保敏感点的声环境质量达标。 |
| 公众参与情况： | 本工程在公众参与期间，未收到与本工程环境保护有关的公众意见。 |
| 建设项目环评文件电子版： | 上饶燃气110千伏输变电工程 |