上饶卫生学校智慧居家养老、母婴护理实训室采购项目

- 基本参数

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧居家养老实训室 |
| 1 | 无障碍鞋柜 | 1.尺寸：610*1450*450mm（根据项目定制更改） 2.材质：采用E1级多层板贴科技木皮，实木脚，无醛胶水，水性环保油漆；环保油漆符合GB18581-2020中可溶性重金属限量要求。 3.功能：方便老人坐着换鞋、两边有扶手，可起坐时扶握。 | 1组 |  |
| 2 | 老年居家拖鞋 | 鞋底材质: 橡胶发泡 内里材质: 布适 用对象: 中老年 开口深度: 浅口鞋 制作工艺: 胶粘鞋 鞋垫材质: 布 防滑减震耐磨。 | 2双 |  |
| 3 | 电动式升降流理台架及配件 | 1.电动升降桌桌面1：尺寸2000mm*600mm， （以上尺寸可根据现场定制更改） 2.电动吊柜尺寸：1800*350*700mm。 （以上尺寸可根据现场定制更改） 3.高度可调（无段机械式高低调整：采用手调式桌面高低调整，可自行安全微调桌面高度）。 4.可依身高、站姿、坐姿调整合适作业高度。 5.电动升降式上柜高度可调至使用者抬臂可及的范围，有声控升降功能，符合无障碍设计及适老化要求，电动升降内柜功率：120w，声控升降内柜功率：120W 6.含电磁炉和水槽各1个 | 1套 |  |
| 4 | 餐饮辅具照顾组 | 1.多功能汤匙1把 可当汤匙、刀子、叉子等，具有多用途使用功能，适用于手部持握能力较差的患者 2.辅助木筷1个 2.1无论您是左撇子、右撇子皆可使用􀀀 2.2木制筷子还可以随心情和场合搭配，更换为家中的其他木筷 3.弧形碗1个 3.1本产品适用于使用单手活动者、手部活动有障碍者 3.2边缘特殊弧度设计可将食物导引至餐具中，防止食物掉出 3.3附止滑吸盘，方便固定于桌面上，手洗或洗碗机清洗时需取下 4.弧形盘1个 4.1本产品适用于使用单手活动、手部活动有障碍者、或正在学习独立进食的儿童边缘特殊弧度设计可将食物导引至餐具中，防止食物掉出 4.2附止滑吸盘，方便固定于平滑的桌面上使用 5.止滑托盘1个 本产品适用于手部易颤抖者，此止滑托盘表面为特殊人造木纹树脂，具有止滑功能，可防止物品滑动，最大倾斜度为30度，不可用于微波炉加热 6. 记忆成人叉子 1把 可弯曲调整成适合进食角度附软质握把，使其更舒适和容易取握 7. 记忆成人汤匙 1把 可弯曲调整成适合进食角度附软质握把，使其更舒适和容易取握 8.人体工学鼻形杯1个 8.1安全耐热温度：摄氏80度 8.2符合人体工程学设计的杯子，造型美观表面磨砂处理 8.3鼻型设计设计，方便使用者在轮椅上喝饮料，不用把头部往后倾斜 9.便利水杯 1个 9.1符合人体工程学，对协调性弱的成人和儿童在喝水上有帮助 9.2有一个倾斜的较大的把手设计，使喝水非常的容易是，杯身透明，液体的内容是可见的 9.3可以使用家用洗碗机和微波炉 10.餐盘护围1个 10.1护围可起到聚集食物与阻止食物外溅的作用 10.2可用于微波炉加热或洗碗机清洗 10.3对手部障碍或肩关节，肘，手腕有轻度运动障碍者有帮助 11.开瓶器-方1个 12.开瓶器-圆1个 13.平面围兜1个 13.1特殊防泼水加工，防止用餐时弄脏、弄湿身上衣服 13.2魔鬼粘设计，方便穿戴止滑 14.口袋围兜1个 14.1前方设计有收纳袋 14.2防止食物掉落弄脏衣服 14.3方便拆洗、快干 | 1组 |  |
| 5 | 靠背角度调节轮椅（自走型） | 1. 靠背角度可调节；护腿脚踏板可升降； 2. 扶手、头枕可脱卸； 3. 配置安全带； 4. 导向轮×大车轮（7"×24"），座宽42.46,全高127.5,全宽66.5，折叠宽31cm，重量19.8kg； 5. 还可作为简易担架床使用 | 1辆 |  |
| 6 | 方形蝴蝶桌 | 1. 尺寸：L:1000*W:1000*H:750mm 2. 材质：橡胶木实木框架，夹板木皮环保油漆。 3. 定制可选颜色原木色/胡桃色。 | 1张 |  |
| 7 | 适老椅 | 1. 尺寸: 560*560*800mm 2. 材质：E1级多层板贴木皮、环保油漆；环保油漆符合GB18581-2020中可溶性重金属限量要求. /防水透气的高分子面料/环保油漆。 3. 功能：适老化圆边圆角设计，不易碰撞，适合老人使用高度。 | 3把 |  |
| 8 | 单人沙发 | 1. 尺寸：715*815*780mm。 2. 材质E1级多层板贴木皮、环保油漆；环保油漆符合GB18581-2020中可溶性重金属限量要求. 3. 高弹海绵、布艺软包。 | 1张 |  |
| 9 | 无障碍电视柜 | 1. 尺寸：1585*420*745环保板材，白栓实木，白栓木皮，环保油漆，抽屉为木纹饰面板。 2. 材质：E1级多层板贴木皮、环保油漆；环保油漆符合GB18581-2020中可溶性重金属限量要求. 3. 功能：双拉手设计，加宽的拉手设计，能轻松开启，增配皮革拉手使力度不够的人士也能方便开合抽屉，阻尼门铰，防止夹伤手指，同时减少柜门开关时的碰撞声；柜子底部留空，轮椅可方便接近。 | 1个 |  |
| 10 | 茶几 | 1. 尺寸：900*600*500mm。 2. 材质：E1级多层板贴木皮、环保油漆；环保油漆符合GB18581-2020中可溶性重金属限量要求. 3. 功能：适老化弧形收边设计，不易碰撞，适合老人使用高度。 | 1个 |  |
| 11 | 电动起身椅 | 尺寸:长83厘米，深95厘米，高108厘米 材质:牛皮+PU 重量:65公斤 最大承重:400磅 仿皮软包标准色，电动倾仰助起 辅助起身与坐下，适合久坐透气不闷热可遥控式按钮操作，可随意变换躺卧角度，适用对象：起身经常腰酸背痛者；需要他人搀扶起身者；孕妇；轮椅，膝盖受伤，体重过重者 1、电动设计 可伸可趟可停留在任意舒适角度。 2、人体工学 人体工学设计让身体彻底放松产品打开图片用强线标注下颈椎腰椎双脚彻底放松 3.防滑扶手设计 合适高度的扶手设计，采用德国防清进口面料和小镇度格理，的海更安金 4.电动助站功能 随着年龄的增长，身体的退化坐立起身成为老人的一个艰难的动作，让老人的站起动助站功能，来毫不费力。 | 1辆 |  |
| 12 | 适老三人沙发 | 1. 尺寸：2000*900*900mm 2. 材质：椅子采用E1级多层板贴科技木皮/防水透气的高分子面料/环保油漆。高弹海绵、布艺软包 | 1张 |  |
| 13 | 方边几 | 1. 尺寸：450*450*600mm。 2. 材质：E1级多层板贴木皮、环保油漆；环保油漆符合GB18581-2020中可溶性重金属限量要求. 3. 主体：受力部件为实木，表面及平面部件为E1级环保板材，环保油漆符合GB18581-2020中可溶性重金属限量要求。 | 2个 |  |
| 14 | LED放大镜阅读立灯 | 1、采用1.75倍光学放大镜，方便阅读 2、专利光源，防蓝光伤害，预防白内障及失明 3、减少视力衰退，眼睛不酸疼，不流泪 4、有效减少蓝光伤害协调正常生理机能，促进睡眠 5、开关类型: 触摸开关 6、颜色分类: 白色 7、光源类型: LED 8、灯具是否带光源: 带光源 9、材质: ABS 10、功率: 6W(含)-10W(含) 11、电压: 111V~240V（含） 12、内含落地支架，便于家庭各个场所使用 | 1组 |  |
| 15 | 插花训练组 | 1. 尺寸规格：约长300mm,宽300mm,厚度18mm。 2. 内容物：插花盘1个、花材1组、名牌夹1个。 3. 插花盘材质：木制；插花盘形状：方形 。 4. 花材：由不同仿真花材组成，以实物为准。 ★5. 可重复插花造型设计；插花训练盘上有放射状插孔。（供应商须提供产品对应功能彩页） ★6. 花朵运用芳香疗法原理可散发出花香，能达到长者感官训练运用。（供应商须提供产品对应功能彩页） ★7. 供应商须提供所投“插花训练组”产品视频或产品演示： 7.1.手眼训练协调功能演示： 7.1.1.演示插花训练整个操作过程； 7.1.2.展示插花训练成果。 7.2.芳香疗法功能演示。 | 2组 |  |
| 16 | 无障碍书桌 | 1. 尺寸：1075*420*1090mm。 2. 材质：E1级多层板贴木皮、环保油漆；环保油漆符合GB18581-2020中可溶性重金属限量要求. 3. 功能：留空的底部设计，恰当的桌面高度，实现在轮椅上实现书写和阅读、上网的愿望；桌面翻板的设计，即可当书桌，又可当小型书柜，合起的桌面板，使日常清洁变得更为简单。 | 1张 |  |
| 17 | 无障碍书柜 | 1.尺寸：1075*420*1090mm。 2.环保板材，E1级多层板贴木皮、环保油漆；环保油漆符合GB18581-2020中可溶性重金属限量要求。 3.主体：受力部件为实木，表面及平面部件为E1级环保板材。 4.留空的底部设计，适当的高度，实现在轮椅上书写和阅读、上网的愿望；桌面翻板的设计，即可当书桌，又可当小型书柜，合起来的桌面板，即日常清洁变得更为简单。 | 1个 |  |
| 18 | 无障碍衣柜 | 1.尺寸： 上柜：宽1100*深457*高1180 下柜：宽1100*深442*高525 内柜：宽515*深400*高190 活动柜：宽500*深400*高450 活动凳：宽450*深350*高400 2.材质：E1级多层板贴木皮、环保油漆；环保油漆符合GB18581-2020中可溶性重金属限量要求. | 1组 |  |
| 19 | 高龄者模拟体验装置 | 每套配置如下： 1.每组设备内含： 1.1 脚部固定物一组，含： 1.1.1 鞋型支撑物2件 1.1.1.1 踝关节开口：200mm，脚掌处开口：120mm 1.1.1.2材质:弹性布料，外加魔鬼毡黏扣带 1.1.1.3穿戴后使脚踝关节行动较不灵活 1.1.2脚踝固定板4片 1.1.2.1尺寸：长200mm，宽75mm 1.1.2.2依脚踝弧度造型塑料制硬板，脚踝二侧各一片，附加魔鬼毡黏扣带以固定脚踝 1.2.脚部四格式加重物2个 1.2.1尺寸：长400mm，宽150mm 1.2.2材质：帆布材质外套，内装铁质加重物，附加魔鬼毡黏扣带 1.3.膝盖支撑物2件 1.3.1尺寸：长900mm，宽350mm 1.3.2材质:弹性布料，并以魔鬼毡黏贴方式固定 1.4.拐杖1支 1.4.1材质:铝制 1.4.2可五段式调整，可折叠收纳 1.5.手腕三格式加重物2个 1.5.1尺寸：长300mm，宽150mm 1.5.2材质：帆布材质外套，内装铁质加重物，附加魔鬼毡黏扣带 1.6.肘部支撑物2件 1.6.1尺寸：长740mm，宽160mm 1.6.2材质:弹性布料，以魔鬼毡黏贴方式固定 1.7.背心1件 供模拟体验者穿着，为考虑安全，背面需印有「高龄者模拟体验中」字样 1.8.身体加重物4个 材质:铁制金属加重物，外包一般布料 1.9.模拟老化眼镜1付 ★1.9.1镜片设计留置四方形较清楚窗口，具模拟视线窄化效果 ★1.9.2材质:软质压克力，镜片具窗口模拟黄化效果 ★1.10.模拟驼背弹性带1条：模拟带可从脖子两边下拉至膝盖束缚，模拟老人 暂时性驼背效果 1.11.棉制白布手套1双 1.12.半截式弹性手套1双 材质：棉质弹性布 1.13.补强用魔术贴布1条 1.14.小钱包1个 1.15.手提箱1个 1.16.体验教学光盘1片 ★2. 含配套课程，课程安排分为四个阶段（人生老化过程简介、高龄者模拟体验设备简介、分组模拟体验、心得分享）。 | 1套 |  |
| 20 | 半身麻痹模拟体验装置 | 每套配置如下： 1. 每组设备内含： 1.1 拐杖一支 1.1.1 材质：铝制 1.1.2 可五段式调整，可折叠收纳 1.2 脚部模拟器一件 ★1.2.1 尺寸：高290mm，脚底长230mm，模拟器上开口：230mm ，脚掌处开口：100mm 1.2.2 材质：玻璃纤维 ★1.2.3 三条魔鬼胶黏扣带，用来固定小腿、脚踝及脚掌。 1.2.4 穿戴后使膝关节及脚踝关节行动较不灵活。 1.3 腰部支撑带 1.3.1 尺寸：长1350mm，宽230mm 1.3.2 材质：特殊尼龙布料，以魔鬼胶黏贴方式固定，内里为防滑材质，加强腰部固定。 1.4 肘部支撑带一件 1.4.1 尺寸：长400mm，宽320mm 1.4.2 材质：特殊尼龙布料，以魔鬼胶黏贴方式固定，内有护肘垫一片。 1.5 背心一件 供体验者穿着，为考虑安全，背面需印有「中风者模拟体验中」字样 1.6 束缚手套一只 可将五只手指以弹性束缚方式蜷曲至靠近掌心处，模拟手部麻痹状态。 1.7 内附居家生活体验教学光盘1片：包含居家生活厕所区、卧室、书房、客厅等各区域的体验模式 1.8 携带收纳箱一个 ★2. 含配套课程，课程安排分为四个阶段（脑中风知识简介、中风者模拟体验设备简介、分组模拟体验、心得分享）。 | 1套 |  |
| 21 | 床边马桶椅 | 1.材质：pp+pu软垫 2.最大承重800斤 3.尺寸：52*57*66-86cm | 1个 |  |
| 22 | 适老化床头柜 | 1. 尺寸：500*450*700mm。 2. 材质：E1级多层板贴木皮、环保油漆；环保油漆符合GB18581-2020中可溶性重金属限量要求. 3. 功能：加高设计，双层抽屉，底部留空， 方便分类存放物品。 | 2个 |  |
| 23 | 多功能生命体征监测智能床 | 内含：智能电动床1张，智能床垫1张，平板电脑1台，护理手机1台 1智能电动床： 1.1总长度（床头和床尾板两端最大长度位置）：2160mm（±10mm），总宽度（床头板上边缘）：1000mm（±5mm），总高度（从地面量起至床头板上端面）：850-1240mm（±10mm），离地高度（从地面量起至床垫支撑台面不包含床垫）：在315-705mm之间（±10mm），内长（床头和床尾板内侧之间距离）：2020mm（±10mm），内宽（床垫支撑台面宽度）：870毫米（±5mm）。 1.2静态安全工作负载不低于210kg，最大载重不低于175kg。 1.3床体通过背部、腿部和床头、床尾四个电机，可实现背部角度升降、腿部角度升降、背部腿部角度同时升降、床头升降、床尾升降、整体升降。 1.4背部升降角度：在0-70度之间（±5度）。膝部角度：在0-26度之间（±5度）。腿部角度：在0-26度之间（±5度）。前后倾斜角度：0-11度之间（±1度）。 1.5床体主要部件规格参数：矩形管，采用约50*30*3mm、约40*20*2mm规格焊接管。圆管，采用￠38*2mm和￠28*2mm规格焊接管。方管，采用≥25*25*1.5mm规格焊接管。床头、床尾板采用规格≥9mm双片密度板，双面贴三聚氰胺板，甲醛释放达到E1级环保标准；床头、床尾三边外围框架板采用榉木实木板。木护栏采用榉木实木材质，横截面不小于113mm*28mm。铝型材采用国标6063-T5铝型材。所有塑料件采用环保塑胶材料。所有螺栓、螺母、垫片等五金配件表面均采用环保镀锌工艺。 1.6床头和床尾板坚固、轻便、易于清洁。床头和床尾顶部是直的并且平整。当床头和床尾板装配在床框上时，不借助任何工具，可纵向稳固床头和床尾。 1.7护栏： （1）全封闭式实木整体护栏，长度为整床内空长度，木护栏采用榉木实木材质，横截面不小于110mm*25mm±3mm； （2）护栏的设计应参照国家标准文件【IEC60601-2-38(YY0571-2005)】内“医用床系统尺寸和评估指导”的规定，以减少使用者身体某一部分受陷夹的可能性。 （3）护栏升起高度（从床垫面至护栏顶面）大于等于220mm。护栏下降不得与床分离或与床发生碰撞。护栏升降不得使操作者的手被夹伤。 （4）护栏升降操作为“一提一按两步式”操作方式。 1.8每张床标准配置护栏：全封闭木护栏，（在不改变原有参数的前提下）可选配护栏：全封闭钢制护栏、3/4折叠式护栏和日式提拉开合式护栏。 1.9床头两侧各配置2个以上手抓杆插孔（或输液杆插孔），手抓杆和输液杆可共用同一个插孔，即2个插孔可互换使用手抓杆或输液杆。 1.10脚轮：4个直径≥100mm的旋转脚轮，轮面材质为工程塑料，两侧材质为树脂，须具备防滑、静音功能，内部结构采用轴承非滚珠结构。4个脚轮须配脚踩式刹车装置。 1.11品牌电机，手持盒需要配置磁性感应式锁定功能。 1.12控制盒输入电压：100~240V、50/60Hz，最大电流：3.15A， 1.13折叠式设计，床头、床尾以及床架之间可拆分。 1.14为方便身材高大的老人使用，床架可使用专用配件增加长度（在不改变原有参数的前提下，仅增加一个内长延伸架、加长护栏、一个延伸床垫即可），增加长度为180mm（±10mm）。供应商须针对护理床内长可增加约180mm的设计。 2.智能床垫（非接触式体征检测设备） 2.1尺寸：≥600*800mm 2.2通过床垫中的高灵敏度传感装置，在无拘束状态下精准采集老人体征数据； 3.平板电脑1台 3.1存储容量：≥4+64GB 3.2分辨率： ≥1920*1200 3.3屏幕尺寸：≥8.0英寸 3.4后置摄像头像素：≥1300万 3.5接口类型：≥3.5mm耳机接口 USB 3.6核心数：八核心 3.7 CPU主频：4×A73 2.2GHz + 4×A53 1.7GHz 3.8处理器构架： G51 4.护理手机（护理行为记录，提醒） 4.1摄像头类型：双摄像头（前后） 4.2分辨率：1600×720 4.3触摸屏类型：电容屏，多点触控 4.4屏幕尺寸：≥ 6.53英寸 运行内存RAM：4GB 存储容量：64GB CPU核心数：八核处理器 统平台功能： 1.离床告知，老人离床发出警告 2.生命体征告警，心率、呼吸率异常告警 3.睡眠分析，睡眠状况分析（深浅睡眠、睡眠时长） 4.巡更管理（远程巡更、近端巡更） 5.护理行为管理，护理行为记录 6.护理日报，每日护理行为统计 7.护理月报，每月护理行为统计 8.健康日报，每日老人健康状况分析 9.健康月报，每月老人健康状况分析 10.微信公众号健康模块，手机绑定老人健康信息 数据服务： 11.数据存储服务、系统升级（大数据分析；系统升级、修复；云存储） | 1套 |  |
| 24 | 适老化床上八件套 | （含：被芯、被套、床褥、床单、枕芯、枕套、床旗、抱枕） | 1套 |  |
| 25 | 电动升降洗脸台（人体感应触控镜版） | 1. 尺寸：长910x宽480x高600-1000mm。功率：200w左右 2. 材质：台面采用陶瓷，高温智洁釉面，柜体多层板贴木皮做油漆。 ★3. 功能：可电动升降调节，采用双电机静音模式。一键调节，符合无障碍设计要求，老人小孩，残障人士都能独立使用，须检附产品彩页功能证明并盖章 4. 含 LED防雾膜触控镜，尺寸：600*800mm。 | 1组 |  |
| 26 | 马桶可上翻扶手 | 可上翻扶手2根：尺寸L=600 不锈钢底板，表面pvc材质 | 1组 |  |
| 27 | 坐式沐浴器 | 1. 外螺 管道接口：G1/2； 2. 适用 力范 0.1~0.5Mpa； 3. 耐性能：0.9Mpa； 4. 重量：20KG； 5. 淋臂耐性能：0.5Mpa； 6. 座椅承重：110KG； 7. 淋臂最大流量：12L/Min； 8. 手持花洒最大流量：12L/Min。 | 1组 |  |
| 28 | 尿检一体机（自动翻盖） | 坑 距： 300/400mm 尺 寸： L696×W423×H526mm 额定功率： 1200W（进水温度13℃，流量约630ml / min） 额定电压： 220V 50HZ 水压范围： 0.1MPa（流动压力）~ 0.75MPa（静止压力） 标准重量： 约41kg 温度范围： 0 ~ 40℃ 人体感应： 面盖、座圈自动开闭 加热方式： 即热式 ★功能：a.精选11项尿液检測指标:尿胆原、血、胆红素、体、白细胞、葡萄糖、蛋白质、PH、亚硝酸盐、比重、维生素C。 b.臂部洗净,女性洗净,轻柔洗浄,摆动洗净,水势调节,管位置调节,座圈加热,暖风烘干,智能除臭,抗菌座圈,温度调节,坐式感应,侧按键,自动节电温水直热,喷头自洁,面語座圈感应自动开合,无线遥控/手机软件操控。 | 1个 |  |
| 29 | 翻身移位操作组 | 1.翻身移位滑垫1张 1.1.尺寸:1450*1450mm 1.2.材质:100%尼龙 1.3.可以简单的进行清洗和消毒；使用降落伞特殊材质，更滑更牢固；可以用于各种体位变换，减轻护理的繁重负担；可以减少护理中摩擦力的产生，预防褥疮 2. 多功能移转位滑垫1张 2.1.尺寸:1170*750mm 2.2.本体重量:0.62kg承载重量:150kg 2.3.可让卧病在床的病患 上、下、左、右、移位、起身、翻身、转位乘坐轮椅、清洁床面等多功能用途 2.4.适用对象:适合行动不便、长期卧床、失能者、身心障碍及需要移位的病患使用 3.移位省力垫 1个 3.1.尺寸:240*110*15mm 3.2.重量:40g 3.3.入浴用移位辅具，防滑防水加工，柔软材质不伤皮肤，移位轻松，省力安全 4.床上/车上/椅上用转位垫1个 4.1.尺寸:直径40cm 4.2.本体重量:1.3kg / 承载重量:150kg 4.3.床上/车上/椅上用360°旋转坐垫，可以更轻鬆的移动身体转动至各角度，柔软透气的材质，久坐也不闷热，更方便上下车和下床使用，适合老人家或腰部有问题的人使用 5. 移位滑板1个 5.1.尺寸:740*240*10mm 5.2.承载重量:130kg，本体重量1.4kg 5.3.特殊弧度设计，可适应不同环境、不同造型之轮椅，还可以克服轮椅扶手无法抬起的移位问题适合下肢无力，上半身还能自主者，可自行使用或是由照护人员协助使用 6.入浴用移位腰带1个 6.1. 适应胸围约80-100cm 6.2. 适应大腿围约50-65cm 6.3. 材质:本体:polyester纤维(表面)；棉(里面） 6.4. 承载重量:80kg | 2组 |  |
| 30 | 生活自立辅助照护组 | 1. 多用途放大镜1个 1.1 材质:ABS框架，PVC镜片； 1.2 放大倍数：3倍； 1.3 光源：4个高品质LED灯；LED亮度：1000-1200MCD 1.4 功能：适用于阅读看报、实验观察等领域。不占地方，适用于长时间工作状态环境。带白LED光源照明。可以减少眼睛看报纸、报表、地图或者其他印刷制品疲劳,不用频繁的移动就可以观察整体的资料。 2. 计时装药盒 1个 可设定用药时间，及时提醒老人用药。 3. 切药器 1个 内设储物格，可放少量药片，将药片压碎供食用者使用。 4. 取药器 1个 4.1 手掌一压，长宽圆扁的药片可以轻而易举的取出； 4.2 减轻吃药时无法取药带来的困扰。 5. 穿袜辅助器 1个 帮助无法弯腰的老人，可轻松穿上袜子 6. 放大镜指甲剪 1个 6.1 方便手指僵硬、功能不佳、单手、或有弱视及老花眼者独立剪指甲使用； 6.2 指甲剪上特别设计附有一个小型放大镜，方便视力不佳者使用。 7. 假牙清洁器 1个 7.1外部尺寸: 宽107* 长64* 高112MM 7.2电源：20W(最大） 7.3工作频率：超音波 7.4内胆材质：不锈钢SUS304 7.5电子超音波清洗抑菌技术，能有效清洗及抑菌的全能清洗机，长期使用能去除假牙、牙刷或牙套表面的污垢并抑制细菌滋长。 8. 取物功能辅助器-短 1个 8.1 可不必弯腰拾取低处物品，如：报纸、袋子、衣物等，省力省心，使用方便； 8.2 夹口末端有翘角设计，可用作鞋拔使用，热卖产品。 9. 取物功能辅助器-长 1个 9.1 可不必弯腰拾取低处物品，如：报纸、袋子、衣物等，省力省心，使用方便； 9.2 夹口末端有翘角设计，可用作鞋拔使用，热卖产品。 10. 长柄梳子 1把 10.1 材质：PP、TPR 10.2 耐温：-10℃-75℃ 10.3 适用于手臂活动不灵敏的人群，独特长柄设计，防滑手，有韧性 11. 长柄洗澡刷 1把 11.1 材质：TPR、TPR7005、PP+15%纤维 11.2 耐温：-10℃-75℃ 11.3 适用于手臂活动不灵敏的人群，可换式海绵刷头和按摩刷头，有效清洁毛孔污垢，激活肌肤 12. 弯柄洗澡刷 1把 12.1 材质：PP+15%纤 12.2 耐温：-10℃-75℃ 12.3 适用于手臂活动不灵敏的人群，可换式海绵刷头和按摩刷头，有效清洁毛孔污垢，激活肌肤 13. 空气净化杀菌装置 1台 13.1 可改善空气质量，杀菌 | 2组 |  |
| 31 | 防褥护理组 | 1.护手手套2个 1.1预防不自觉的两手乱抓行为 1.2可固定又可以让双手在袋中自由活动 1.3顶端开口让空气流通不闷热 2.三节护理枕1个 2.1 规格:20×L168cm 2.2 材质:(外套)高档化纤布 (中层)攻击网眼布 (内芯)高发泡聚氨脂颗粒 2.3 重量:约700g 2.4 功能: 2.4.1姿势保持，防止病人倾倒 2.4.2分散病人压力，防止褥疮滋生 3.翻身护理器1个 3.1规格:430mm×390mm×130mm 3.2材质:(外套)人造革， (内芯)高密度高硬度海绵，高密度低弹性海绵特殊加工 3.3重量:约1800g 3.4 功能： 3.4.1 专业护理卧床人士的体位变换器； 3.4.2 轻松变换体位，防止褥疮滋生； 3.4.3辅助卧床运动，抑制肌肉萎缩； 3.4.4 降低护理难度，减轻家族及护工负担。 4. 波力抓握垫(含S、M、L各1) 1组 4.1保持手掌清洁并防止指甲陷进手掌 4.2可做手腕的上下运动 4.3刺激手掌穴道 5.环形护垫(含S、M、L各1) 1组 5.1 尺寸：三种，分别约45x5cm(S)/ 约55x6cm(M)/约65x7cm(L) 5.2材质:外套:聚酯纤维，内填物:珠状聚苯乙烯 5.3可帮助手术后减少或者避免患处承受压力(头部，膝盖，腿部，臀部皆可使用) 5.4保持患处空气流通；减低摩擦 | 2组 |  |
| 32 | 智能拐杖 | 1． 通过USB线接入电脑USB口或者标准5V电压输出的适配器即可给内置充电电池充电储电； 2．4 pcs超高亮￠5白光LED照明；照明头灯可以45度灵活调节，控制远光，近光。 3．2 pcs超高亮￠5红光LED闪烁警示； 4．100 dB高分贝喇叭报警功能； 5．推扭开关操作模式：白光LED照明—白光LED照明+红光LED闪烁 — 关 —喇叭报警+红光LED闪烁 6．FM收音机功能，全球频率范围76—108MHz 7. 雨伞功能，提供可拆卸式伞面，开伞后伞部最大直径100cm，伞面顶部有独立防滑垫。按压伞面及拐杖结合处的弹珠位置，可以进行伞杖分离。 | 1个 |  |
| 33 | 专业摆位枕 | 含：拱桥型 约70*30cm 1个 波浪型 约60*70cm 1个 大三角型 约80*30*10cm 1个 小三角型 约20*40*20 2个 材质：内部：聚苯、乙烯胶粒聚酯棉 外部：100%聚酯 作用：使用于侧卧，坐姿等各种姿势的身体定位，可达到保持舒适体位，分散的身体压力，预防发生褥疮等功效 | 1组 |  |
| 34 | 翻转型护理桌 | 1. 桌面尺寸：40*80cm 2. 高度调节：62-88cm 3. 材质：生态实木板+铝合金 4. 桌面可翻转 5. 配备4个锌合金脚轮。 | 1个 |  |
| 35 | 中高龄身心活化运动设备-20人用 | 每套包含： 1健康环20组 每组规格： 1.1包括操作横杆、滑车、圆环，材质为本体硬质塑料内附铁心 1.2操作横杆 1.2.1尺寸：约30*215mm，于杆上采防滑设计，活动时易于抓握，避免掉落 1.2.2内附约20*50mm铁心 1.2.3于杆内采凹槽设计，方便将铁心固定，避免铁心摇动 1.3滑车 1.3.1外直径约9.5mm，内直径3.2mm，方便将操作横杆置入固定 ★1.3.2滑车周围采凹槽设计，方便圆环于活动中的操作（供应商须提供产品对应功能彩页） 1.4圆环 1.4.1外直径约290mm，内直径225mm，活动可置入滑车凹槽使用 1.4.2环宽约30mm，方便于活动时抓握使用 1.4.3环上设计12个抓握孔，3个一组，平均设置于环上，可供带动者于活动中与使用者作手部互动，增加活动变化 1.5特制袋：一个 ★1.6供应商须提供所投“健康环”产品视频或产品演示： 1.6.1.全身协调性旋转运动演示。 1.6.2.坐式上肢旋转运动演示。 2手指棒20个 每个规格 2.1材质：硅胶 2.2尺寸：本体全长约175mm，两端球部约48*27mm ★2.3本体为六条柱状硅胶，可供活动时手指套入使用，增加指间之刺激（供应商须提供产品对应功能彩页） 2.4本体二端以阶段式凹入设计，可供手指个别放入，进行单一手指之力量训练及增加指关节之活动 ★2.5供应商须提供所投“手指棒”产品视频或产品演示： 2.5.1.穿戴六步法演示。 2.5.2.眼部按压演示。 2.5.3.手部精细动作训练演示。 2.5.4.腕部力量训练演示。 3活性温热组5组，每组规格： 3.1温热板(1台) 3.1.1碳晶发热远红外散热 3.1.2尺寸：约长400*宽300*厚25mm 3.1.3碳晶加热器，功率85瓦，跟笔记本电脑用电量差不多，钢化玻璃面板，9档温控，可以定时断电 3.2温热垫（2入） 3.2.1岩晶麦饭石矿化球填充 3.2.2尺寸：约350*300*20mm ★3.2.3外部以透气布料包覆，内部麦饭石，以条状制作成形（供应商须提供产品对应功能彩页） 4高尔槟果投掷1组 4.1木制方形得分区 4.1.1材质：木制 4.1.2尺寸：约850*585*55㎜ (不含支撑木棒、得分木棒高度) 4.1.3可搭配高尔槌球地毯使用，得分架可放置于槌球之规则区之分数方格，方便于得分时计分使用 4.2支撑木棒：长度约200mm(不含螺丝) 外直径约30㎜ 共4支、原木色 4.3得分木棒：长度约145mm(不含螺丝) 外直径约30㎜,共13支，蓝色、绿色各4支，黄色3支，红色2支 4.4圈环：11个,材质：麻绳附木制数字标记 ★4.5 提供全身的运动，训练投掷，手部筋力训练，团体竞赛的举办更能引发游戏者的兴趣，简易的积分方式，让参赛者可以更直接的知道自己的成绩，并获得成就感。 5 高尔槌球组1组 5.1于地毯两端设有起始线，并设计规则区与变型区。规则区与变形区以蓝、红、黄为底色，白色框线，内有标示得分数字。 5.2竞赛垫： 5.2.1尺寸：约宽1000*长5000mm 5.3高尔槌球杆： 5.3.1球杆本体为铝合金制 5.3.2轴部：伸缩自由式600-1000mm 5.3.3杆头：尺寸约直径35mm，长度185mm 5.3.4球杆本身有三段锁设计 5.4高尔槌球用球 5.4.1材质：合成树脂制(六颗) 5.4.2颜色：红色2颗、黄色2颗、蓝色2颗，并分别标示1、2、3、4、5、10等号码。 5.4.3收纳袋：内含槌球收藏暗袋二个 ★6.须提供配套的中高龄身心活化运动专业课程培训及详细课程方案。 | 1组 |  |
| 36 | 音乐照护-20人用 | 1.手摇铃20个 1.1材质：ABS塑料+金属 1.2尺寸：约长100mm*高85mm 2. 鸣子响板20个 2.1材质：木质 2.2尺寸：约本体长190*宽75*高30mm 3.木槌20对 3.1材质：木质 3.2尺寸:约木柄长320mm，木槌直径15mm 4.铃鼓5个 4.1材质：鼓面高密度聚酯纤维，边缘实木 4.2尺寸：约直径175mm 5.双头木鱼5个 5.1材质：木质 5.2尺寸：约高180mm，敲打棒长190mm 6.高低音木鱼5个 6.1 材质：木质 6.2尺寸：约高260mm，敲打棒长190mm 7.红蓝沙筒5个 7.1材质：木质 7.2尺寸：约长140mm，直径35mm， 敲打棒165mm 8.沙锤5个 8.1材质：木质 8.2尺寸：约长260mm 9.鸡蛋沙铃5对 9.1鸡蛋型，一对两个 9.2尺寸：约高55mm，宽35mm 10.三角铁5个 10.1材质：金属+塑胶 10.2尺寸：约长1045mm*宽95mm 11.大鼓1个 11.1材质：皮质鼓面 11.2尺寸：约直径620mm 12.铜镲1对 12.1材质：黄铜 12.2尺寸：约直径350mm 13.音乐泡泡2盒 13.1 材质：塑料外包装，天然皂角浓缩液体 13.2 尺寸：约70ml 14 .36音风铃附架子1组 14.1材质：36根长短不一的风铃管，铁制三脚架，木制支撑架 14.2尺寸：约木制支撑架长度585mm，高度460mm（可伸缩调整） 15. 小型音乐气球伞1组 15.1材质：丝质 15.2尺寸：约6000*6000mm 16.教学用音乐照护U盘2张 ★16.1音乐照护指导专用音乐。（须提供U盘实物照片） ★16.2内含20首曲目，其中创作曲为《你好》、《妙转莲花》、《旋转乐园》、《期待》、《在一起》、《手指歌》。（须提供U盘曲目完整清单） 17.小圆响板20个 17.1材质：木质 17.2尺寸：约直径55mm 18.半月铃1个 18.1材质：塑料架，金属铃片 18.2尺寸：约240mm*240mm 19.手鼓1个 19.1材质：羊皮鼓面，木质鼓体 19.2尺寸：约高500mm*直径220mm 20.毛巾30条 20.1材质：纳米纤维 20.2尺寸：约长800mm*宽400mm 21.丝巾30条 21.1材质：雪纺 21.2尺寸：约600*600mm 22.海洋鼓1个 22.1材质：木质鼓圈，金属滚珠 22.2尺寸：直径400mm ▲23.须提供音乐照护专业课程培训及详细课程方案。 | 1组 |  |
| 37 | 教学一体机65寸 | 1.高清显示1920-1080 2.178宽广视野 3.16：9屏幕比例 4.丰富6种接口 5.i7cpu 4G运行内存 120G固态硬盘 | 1套 |  |
| 38 | 整体文化建设 | 整体墙面、地面、顶面、灯光根据教学需求及设备摆放进行环境营造与定制1套； 实训室整体特色教学海报设计与制作1套 情境模拟与设备功能卡设计与制作1套 | 1套 |  |
|  | 母婴护理实训室 |
| 39 | 产康诊疗床 | 1.专门针对于产后手法按摩和配合理疗使用的治疗设备,角度可调,方便医生和患者采取舒适体位完成各种康复训练。 2.尺寸：180*60*60/63cm 2.1加粗加厚钢架,结实耐用抗压寿命长 2.2高回弹海绵,舒适饱满填充床体 3.适用人群：推拿、按摩、手法正骨、关节复位、以及配合理疗。 | 4张 |  |
| 40 | 艾灸椅 | 1.尺寸：360mm*760mm*360mm。 2.额定电压：220v 3.额定功率：220w 4.适用范围：用于治疗内科、外科、妇科等疾病。 | 8个 |  |
| 41 | 低频电子脉冲治疗仪 | 蓝牙4.0+APP 分类： 按防电击类型分类：II设备 按防电击程度分类： 胸部皮肤电极、圆形皮肤电极：CF型应用部分； 阴道电极、阴道探头：BF型应用部分； 按运行模式分类：连续运行 供电电源： 电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz; 输入功率：35VA 皮肤电极： 脉冲重复频率：800Hz，误差±10% 正脉冲宽度：0.4ms，误差士10% 最大输出电流幅度有效值：<80mA(负载阻抗：500Ω)阴道电极： 脉冲重复频率：2～100Hz，误差士2% 脉冲宽度：50～450μs，误差士10% 输出电流幅度：<90mA(负载阻抗：500Ω) 阴道探头： 量程：0～100mmHg 分辨率：1 mmHg 精度：±5mmHg 工作时间：5~60分钟 使用环境条件： 温度：5℃~40℃ 湿度：30%~80%(无凝露) 大气压力：70kPa～110kPa 存储环境条件： 温度：-10℃~45℃ 湿度：30%～85%(无凝露) 大气压力：70kPa～110kPa 功能：盆底肌压力评估、盆底生物反馈训练、盆底肌游戏训练，盆底肌电刺激。腹直肌修复，子宫复旧，产后排尿，产后恢复，通乳催乳，增生保养等。 配置苹果IPAD，多用户管理系统账号（系统产后康复APP），豪华推车，彩色无线打印机，更适合门店接待顾客，同时主机可以拆下用来做上门，一机两用。 | 1台 |  |
| 42 | 教学一体机98寸 | 1.高清显示1920-1080 2.178宽广视野 3.16：9屏幕比例 4.丰富6种接口 5.i7cpu 4G运行内存 120G固态硬盘（含支架一套） | 1套 |  |
| 43 | 整体文化建设 | 整体墙面、地面、顶面、灯光根据教学需求及设备摆放进行环境营造与定制1套； 实训室整体特色教学海报设计与制作1套 情境模拟与设备功能卡设计与制作1套 | 1套 |  |

二、商务条款：

（一）售后服务要求

1、投标人所投货物必须为全新的、符合国家有关质量标准的产品；所供产品质量保证期为一年（相关标准大于一年的，按相关标准执行）免费保修。

2、质量保证期自采购人（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算；质量保证期内免费维修更换配件。

3、中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任，并提供及时的修复服务；

4、质量保证期满后，中标供应商继续为使用人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由使用人承担；

(二)付款方式：全部交货并通过验收后支付合同金额的95%，余款5%作为质保金在质保期满无质量问题后一次性付清。

（三）交货地点:  采购单位指定地点。

（四）完工时间: 合同签定后60日历日内全部完成并调试完毕。

（五）培训要求

安装调试完毕后，投标人无偿培训采购人设备操作人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人安排。

（六）验收及结算:

①投标人在交货及安装截止时间(或采购方规定的时间)内交货，有关运输和保险的一切费用由投标人承担。所有货物运抵现场并验收合格后的日期为交货日期；

②货物到现场后，由采购人(或其授权代表)和投标人组织相关人员共同对到货货物数量、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方书面确认；

③货物全部到达以后，在7个工作日内由采购人(或其授权代表)组织技术专家或委托第三方专业机构对货物依照招标文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予签收;验收合格后由采购人(或其授权代表)签署确证验收合格文件(一式四份);全部技术资料等应当在验收合格后移交用户单位(业主)；验收报告一式四份，投标人、采购单位、招标代理机构、政府采购办各持一份。验收时如发现货物的质量、性能不符合招标文件规定标准的，本项目采购人有权在货物验收予以拒收:因此产生的一切经济损失由投标人承担;

④交付验收标准:依次序对照适用标准为:

I、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准

II、符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求

III、货物来源国官方标准

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

⑤在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失;

⑥对于不合格的货物，投标人必须在1个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

（七）其它要求:

中标人应保证采购人在中华人民共和国使用中标人所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉:如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。