铅山县卫健委乡镇卫生医疗设备

采购征询会公告

根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对铅山县卫健委乡镇卫生院采购彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购项目及需求

| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标 （基本配置和功能要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 主要技术及系统概述 1、高分辨率LED液晶显示器≥17英寸 2、斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，支持≥6级调节 3、一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键 4、宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头 5、血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度 6、系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图 与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正 确测量 7、B型成像模式中：凸阵探头最大视角，18cm深度时，帧频≥43帧；相控阵探头90°视角，18cm深度时，帧频≥80帧 彩色多普勒模式中：凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥8帧；相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧 8、多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示 9、频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数 10、相控阵探头扫描角度≥115° 11、探头数量：腹部探头、浅表探头、心脏探头各1把。 12、保修：整机保修1年 |  |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、神经、外周血管、颅脑,泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。 1具有用户现场升级能力，标配开放四维探头接口，可满足将来临床应用扩展需求 2、彩色显示器≥20寸，可上下、左右旋转 3、主机一体化触摸屏＞12.1寸，角度可调 4、操作面板可升降、左右旋转 5、激活的探头接口≥4个，相互通用（支持四维探头），专业探头放置架≥5个 6、二维灰阶模式 7、谐波成像模式 8、M型模式 9、彩色M型模式 10、解剖M型模式≥2条取样线 11、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 12、彩色多普勒超声诊断仪可升级四维成像 13、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 14、组织多普勒成像，支持TVI, TVD, TVM, TEI4种模式 15、标配弹性成像 16、曲线解剖M型模式，支持多段曲线连续对心肌取样分析 17、自由臂三维成像 18、支持彩色宽景，支持所有探头，支持二维和彩色模式， 可根据速度提示使用红、蓝、绿提示速度范围，以获得最优图像。 19、血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果。 20、具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等 21、妇产科测量：≥4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理评分 22、自动产科测量，自动识别并自动计算≥4项胎儿评估指标 23、自动NT测量,并提供NT最大值 24、膀胱容积自动测量，自动描迹膀胱边缘，并自动获取体容积数据 25、可支持专业的体外受精联合胚胎移植评估软件，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析 26、空间复合成像，要求曲别针试验可显示≥7条线 27、斑点噪声抑制技术，可调级别≥4 28、扩展成像，支持凸阵、线阵、容积探头 29、全屏放大，要求支持2种不同图像区域的显示模式 30、一键自动快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像 31、支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑 32、自助超声教学系统，要求机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练，在装机演示合格后验收 33、全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言 34、最大扫描深度≥38cm 35、TGC: ≥8段 36、LGC: ≥7段 37、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 38、存储≥1T硬盘 39、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 40、支持网络连接 41、内置USB接口≥5个 42、专业的超声工作站一套 43、配置探头：腹部探头1把、浅表探头1把、心脏1把、腔内探头1把 |  |
| 3 | DR设备 | 1台 | 一、设备名称、用途及整体要求： 1.1为了保证设备稳定性和兼容性，平板探测器、高压发生器、图像采集处理软件为DR整机制造商原厂生产 1.2设备用途：整机双立柱型机架式结构加平板探测器系统，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。 二、主要配置和技术参数要求： 1.高压发生器装置： 1.1逆变频率：≥450KHZ 1.2管电压可调范围：≥40-150KV 1.3最大输出电流：≥500mA 1.4最短曝光时间：≤1ms 1.5最小时间电流积：≤0.1mAs 1.6具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥600种 1.7高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数。 2.平板探测器： 2.1材料：碘化铯+非晶硅（整板，非拼接） 2.2结构：移动式平板探测器 2.3尺寸：≥14x17英寸 2.4总像素：≥780万 2.5最小像素尺寸：≤140μm 2.6有效数据位数：≥16bit 2.7空间分辨率最低出厂标准：≥3.6lp/mm 2.8探测器自身具有防尘及防水功能：防尘防护等级≥IP4X，防水防护等级≥IPX3 3.X射线管及支架装置： 3.1双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm 3.2类型：落地式、非U臂或UC臂机架 3.3球管沿水平轴旋转≥±180° 3.4球管前后旋转≥32° 3.5球管立柱沿垂直轴旋转≥±180° 3.6球管立柱纵向移动范围≥1700mm 3.7球管垂直移动范围≥1200mm 4.摄影床 4.1固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，电磁锁定 4.2床面纵向移动：≥900mm，横向移动：≥250mm 4.3床面尺寸：≥2100×800mm 4.4承重：≥230kg 4.5可插拔滤线栅栅密度≥40L/cm 4.6可插拔滤线栅尺寸≥470×450mm 4.7探测器托盘覆盖范围≥1000mm 5.图像采集工作站 5.1操作系统：Windows，全中文操作界面 5.2硬件配置：CPU≥3.2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥24″ 5.3配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取以及Worklist功能。 5.4具备患者信息登记、编辑功能 5.5具备曝光参数调节功能 5.6具备3D投照体位示意图 5.7图像显示/查看/处理 5.8胶片打印排版 5.9图像删除原因统计功能等 |  |

二、公告时间

2021年9月13日—9月16日

三、报名时间、地点及方式

1.时间：9月13日—9月16日17:00时前

2.地点：铅山县卫健委项目办

3.报名方式：

（1）现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。

（2）外地参询企业可以电话报名，相关印证材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：祝先生0793-7962077  13870341865

5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

6.监督电话：0793-5332328

四、价格征询会时间、地点

时间：2021年9月17日下午14：30

地点：铅山县卫健委1号楼三楼会议室

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；

2、询价品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；

5、参询产品的详细参数和功能介绍（需提供产品生产厂家盖章的产品详细参数技术白皮书）及产品的彩页；

6、参询产品的相关资质证明材料

6.1生产企业营业执照（三证合一证）复印件；

6.2生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4厂家售后服务方案及承诺书；

7、产品业绩材料（需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件）；

8、参询企业的资质证明材料

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

8.4进口产品需附产品授权书。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的格式按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。

1.6参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，本次参询报价不能超过监管平台限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由市卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，委机关纪检监察工作人员对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在委机关纪检监察工作人员监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

1.1 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为原则，性价比优先。

铅山县卫生健康委员会

2021年9月13日

附表一

| 医疗设备参询品种报价表 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 江西省限价（万元） | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |
|  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |

| 附表三： 医疗设备询价产品参数响应表 |
| --- |
| 询价序号： 设备名称： |
| 序号 | 询价参数 | 参询参数 | 响应情况（响应/偏离） | 说明 |
| 注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。 |