德兴市人民医院采购移动式摄影X射线机

询价公告

根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对德兴市人民医院拟采购的移动式摄影X射线机设备项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购项目及需求

| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标（基本配置和功能要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式摄影X射线机 | 1台 | 用途说明：适用于医疗单位进行X射线摄影检查，不适用于乳腺和牙科诊断。 产品要求：国产品牌、具备良好的市场认可度与占有率。 Ｘ线球管 球管类型：旋转阳极球管 大小焦点≤1.5/0.6mm 球管热容量：≥105kHU 无线平板探测器 2.1 探测器成像介质：非晶硅介质 2.2 探测器有效成像尺寸≥17×17 2.3 探测器检测像素矩阵：≥2500×3000 2.4 探测器检测单元尺寸：≤140μm 2.5 动态范围：≥16bit 2.6 整板重量：≤4kg 2.7 最大承受重量：≥130kg 2.8 智能插拔充电技术 2.9 探测器电板数：2块 2.10 无外置线缆 高压发生器及曝光控制系统 3.1 最大输出功率：≥35KW 3.2 输出电压≥40～125kV 3.3 最大管电流：≥350mA 3.4 最大mAs：≥400mAs 3.5 最短精确曝光时间：≤1ms 4. 机械支撑装置 4.1 支撑臂结构左右旋转角度：±90° 4.2 整机重量：≤260kg 4.3 机身高度≤1800mm 4.4 配备防碰撞保护装置 4.5 限速器旋转角度：≥±150° 4.6 非外接供电线设计：是 5. 图像采集/处理工作站 5.1 基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站 5.2 显示器尺寸：≥15英寸触摸屏显示器 5.3 内存容量≥2G 5.4 硬盘容量≥256G 6. 工作站图像处理软件功能 6.1 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面 6.2 图像采集工作站应包含如下图像处理功能 6.3 调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值 6.4 边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量 6.5 打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件及机械系统SID位置参数 6.6 图像采集工作站应支持分格打印输出 6.7 支持无损压缩的高速传输 6.8 支持在线解压 6.9 支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST 6.10 不同患者图像可打印在同一张胶片上 7. 售后服务与其他要求 7.1 省内设有固定的专业维修站，提供优质、及时的技术服务 7.2 保修期内开机率须达到95%(按365天计) |  |

二、公告时间： 2021年10月28日— 11月3 日

三、报名时间、地点及方式

1.时间：2021年11月3日 17:30时前。（工作日上午9:00-11:30，下午2:30-5:30）

2.地点：德兴市卫健委财务股(德兴大厦A3-22)。

3.报名方式：

（1）现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料；

（2）外地参询企业可以电话报名，相关印证材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：王虹13755322380

5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

6.监督电话：

0793-7518783驻德兴市卫健委纪检监察组

0793-7522142德兴市医疗设备器械采购领导小组办公室

0793-8177301上饶市医疗设备器械采购领导小组办公室

四、价格征询会时间、地点

时间：（具体时间另行通知）

地点：德兴大厦三楼A3-5

五、参询单位需提供的相关材料

1.响应函；

2.询价品种报价表（格式见附表1）；

3.产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4.参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；

5.参询产品的详细参数和功能介绍（需提供产品生产厂家盖章的产品详细参数技术白皮书）及产品的彩页；

6.参询产品的相关资质证明材料：

6.1生产企业营业执照（三证合一证）复印件；

6.2生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4厂家售后服务方案及承诺书；

7.产品业绩材料（需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件）；

8.参询企业的资质证明材料：

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件；

8.4进口产品需附产品授权书。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

2.参询人应以无线胶装的形式按投标文件的格式按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。

3.参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

4.参询文件及往来函件均须用中文书写。

5.参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。

6.参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单，纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

1.参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。有多家参询单位提供同一品牌型号的产品，按照政府采购法相关规定，选择其中报价最低的参询单位参与最后的价格征询会商。如参询单位不足三家供应商，参询产品不足三个品牌，均视为参询基本条件不满足，当日参询会终止。

2.参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

3.所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，本次参询报价不能超过监管平台限价。

八、价格征询

1.价格征询会由市卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，驻委纪检监察部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

2.在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

3.价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

1. 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

2.科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

3.质量优先、价格合理、售后有保障。

4.以综合评价为原则，性价比优先。

德兴市卫生健康委员会

2021年10月28日

附表一

| 医疗设备参询品种报价表 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 江西省限价（万元） | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |
|  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |

| 附表三： 医疗设备询价产品参数响应表 |
| --- |
| 询价序号： 设备名称： |
| 序号 | 询价参数 | 参询参数 | 响应情况（响应/偏离） | 说明 |
| 注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。 |