铅山县人民医院

采购16排螺旋CT征询会（二次）公告

根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，因10月27日价格征询及会商会，参询企业核心参数不能满足，现对铅山县人民医院采购16排螺旋CT医疗设备进行（二次）公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购项目及需求

| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标 （基本配置和功能要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16排CT | 1台 | 一.总体要求：投标机型为各公司先进机型，具备国内CFDA认证。为保证设备的整体性能稳定，且高压发生器及探测器均为同一品牌制造商，各个参询方必须提供提供同档次的产品，核心参数（球管以及探测器）必须满足本要求，否则将视为不合格参询方。 1.平台 投标产品必须提供超高端平台的高清低剂量迭代功能。 二.设备合法销售有关文件 1.国内论证 国家医疗器械注册证 三.主要参数 1.机架系统 1.1 旋转方式 螺旋 1.2 孔径 ≥70cm 1.3机架倾角 ≥30度（机械倾角） 1.4探测器类型 集成化探测器 1.5探测器排列 ≥24排 1.6 每排探测器物理个数 ≥900个 1.7 滑环类型 低压滑环 2.探测器 2.1 探测器物理宽度 ≥20mm 2.2 最薄采集层厚（物理） ≤0.625mm 3.扫描床系统 3.1 床水平移动范围 ≥1700mm 3.2 床水平移动速度 ≥0.5-100mm/s 3.3 床定位精度 ≤0.25mm 4.球管 4.1 球管热容量(非等效) ≥3.5MHU 4.2 阳极最大散热率(非等效) ≥810KHU/min 4.3 球管最小输出电流 ≤10mA 4.4 球管最大输出电流(非等效) ≥340mA 4.5 球管最低电压 ≤80KV 4.6 球管最低电压 ≥140KV 4.7 小焦点大小 ≤0.5mm2 4.8 大焦点大小 ≤1.1mm2 4.9 高压发生器功率(非等效) ≥40KW 5.主操作台 5.1 内存 ≥16GB 5.2 硬盘容量 ≥1200GB 5.3 图像存储量 ≥400,00幅无压缩图像（512×512） 5.4 同步处理功能 具有 5.5 同步同屏显示不同方式后处理的图像具有 5.6 同步摄片 具有 5.7 高分辨率显示器 ≥19英寸LCD（1024× 1280） 6.扫描参数 6.1 扫描时间（360度）≤0.8s 6.2 图像采集（360度）≥24层 6.3 扫描速度可选范围 ≥6种 6.4 最大扫描视野FOV ≥50cm 6.5 定位像长度 ≥100cm 6.6 定位像方向 后前，前后，左右侧位，任意角度 6.7 空间分辨率 ≥15LP/cm (0%MTF) 6.8 密度分辨率 ≤5mm@0.3% 6.9 图像重建速度 ≥20幅/秒(任意层厚，512×512矩阵) 6.10 最大单次连续螺旋扫描时间 ≥120秒 7.临床应用软件 7.1 MPR 有 7.2 MPVR 有 7.3 3D软件包 有 7.4 最大密度投影MIP 有 7.5 最小密度投影MinIP 有 7.6 三维容积显示 (Volume Rendering) 有 7.7 三维血管CTA 有 7.8 仿真内窥镜功能 要求该功能可同时显示管腔器官的内部、腔壁和外部,并可作动态内窥镜(即模拟飞行) 7.9 CT电影 有 7.10 造影剂智能动态跟踪 一次注射完成 7.11 螺旋扫描降噪软件 有 7.12 肺纹理增强软件 有 7.13 运动伪影校正软件 有 7.14 条状伪影消除软件 有 7.15 后颅窝伪影校正软件 有 7.16 焦点自动跟踪功能，球管准直器可自动跟踪焦点轨迹 7.17 X射线优化滤过功能及装置 有 7.18 呼吸控制图形提示 具备 7.19 呼吸控制语音提示 具备 7.20 低剂量扫描功能 有，可达到最低10mAs的扫描剂量 7.21 Dicom3.0 数字接口 具备 8.高级独立影像后处理工作站 要求厂家必须提供原厂后处理工作站 8.1 工作站主频 ≥2.1GHz 8.2 工作站内存 ≥6GB 8.3 工作站硬盘容量 ≥1T 8.4 图像存储量 ≥15000幅图像（512×512） 9.配备双通高压注射器 10.售后服务 10.1 维修点 省内有固定维修点，提供详细地址及联系电话 10.2 电话维修系统 国内有免费电话维修系统，提供800免费电话号码 10.3 机房设计 卖方负责机房的设计 |  |

二、公告时间

2021年11月30日—12月3日

三、报名时间、地点及方式

1.时间：11月30日—12月3日17:00时前

2.地点：铅山县卫健委项目办

3.报名方式：

（1）现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。

（2）外地参询企业可以电话报名，相关印证材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：祝先生0793-7962077  13870341865

5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

6.监督电话：0793-5332328

四、价格征询会时间、地点

时间：2021年12月6日下午14：30

地点：铅山县卫健委1号楼三楼会议室

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；

2、询价品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；

5、参询产品的详细参数和功能介绍（需提供产品生产厂家盖章的产品详细参数技术白皮书）及产品的彩页；

6、参询产品的相关资质证明材料

6.1生产企业营业执照（三证合一证）复印件；

6.2生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4厂家售后服务方案及承诺书；

7、产品业绩材料（需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件）；

8、参询企业的资质证明材料

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

8.4进口产品需附产品授权书。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的格式按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。

1.6参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，本次参询报价不能超过监管平台限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由市卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，委机关纪检监察工作人员对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在委机关纪检监察工作人员监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

1.1 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为原则，性价比优先。

铅山县卫生健康委员会

2021年11月30日

附表一

| 医疗设备参询品种报价表 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 江西省限价（万元） | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |
|  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |

| 医疗设备询价产品参数响应表 |
| --- |
| 询价序号： 设备名称： |
| 序号 | 询价参数 | 参询参数 | 响应情况（响应/偏离） | 说明 |
| 注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。 |

附表三：