弋阳县医疗设备采购询价公告

按照《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对弋阳县乡镇卫生院彩色多普勒超声诊断仪设备采购项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

# 一、项目内容

彩色多普勒超声诊断系统技术要求

| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标（基本配置和功能要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2台 | 一、货物名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪 二、说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它 主要技术规格及系统概述： 主机系统性能 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 ≥21”高分辨率彩色液晶显示器 ≥13”液晶触摸屏, 触摸屏可独立调整角度 触摸屏界面可调整菜单顺序或隐藏 主机内置5个大小一致探头接口，≥4个全激活互通互用 数字波束形成器 多倍信号并行处理技术 数字化全程动态聚焦 3D/4D成像单元 可选配负荷超声心动图 实时宽景成像（支持二维灰阶，具备速度提示、图像旋转功能，并支持彩色多普勒、能量多普勒实时宽景） 弹性成像，具备压力曲线显示，支持定量分析功能 造影成像，具备TIC定量分析功能，支持≥2条拟合曲线 空间复合成像，梯形成像模式下可用 二维角度独立偏转成像 斑点噪音抑制≥5档可调 扩展成像≥2档可调 二维/彩色双实时对比成像 一键优化，支持独立按键操作 局部放大：≥10倍，18级以上档位调节 穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度;支持碎石引导线 穿刺针增强技术 测量/分析和报告 常规测量软件包 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、血流量，补偿角度可调 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数 专科测量软件包，自动生成报告 腹部测量软件包 妇科测量软件包 产科测量软件包：4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分、支持NT自动测量 心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹 泌尿测量软件包 小器官测量软件包 儿科测量软件包：髋关节测量可显示Graf法分类 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示 电影回放及原始数据处理 支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放 支持不同探头4幅图像同屏动态回放，回放速度可调 原始数据处理，可对静态文件及回放的动态图像进行离线参数分析 存储及数据管理 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像 多种图像格式传输：支持JPG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出 连通性要求 具有DICOM 3.0功能 主机内置USB接口≥6个 主机内置HDMI接口，无需任何转接设备（提供图片证明） 系统技术参数及要求 二维灰阶成像单元 扫描线：每帧线密度≥230超声线 焦点个数：≥10个 TGC: ≥8段 LGC: ≥2段 动态范围: ≥270，可视可调（提供图片证明） 增益调节≥200 最大显示深度≥40.0cm（提供图片证明） 伪彩图谱: ≥12种 声功率≥100% 彩色多普勒成像单元 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI 增益调节≥200 壁滤波≥10档可调 智能血流追踪技术 彩色基线调节：±15级可调 频谱多普勒成像单元 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：PW，B/PW, B/C/PW, B/CW、B/C/CW、HPRF等 PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量 彩色滤波器具有自动和手动技术：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节 取样容积：1-20mm 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 外设和附件 7.1 超声工作站 7.2 耦合剂加热器 7.3 可选配脚踏开关 技术、维修、培训及其它 厂家提供专业人员安装、调试现场操作和培训 配置要求：腹部探头一把、浅表探头一把、腔内探头一把、心脏探头一把 8.3提供加盖制造商红色公章的技术参数确认函佐证 |

二、公告时间

2022年5月18日—2022年5月24日

三、报名时间及地点

报名时间：2022年5月18日—2022年5月24日（工作日上午8:00-11:30，下午2:30-5:30）

报名地点：弋阳县卫生健康委医政医管股办公室

报名方式：现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。

联系人及电话：邵亨华  胡晓华　 0793-5821036

所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

监督电话：0793-5818179弋阳县纪委监委驻卫健委纪检监察组

0793-5821036 弋阳县医疗设备器械采购领导小组办公室

四、价格征询会时间、地点

时间：2022年5月25日下午14：30，迟到者将被取消参询资格。

地点：弋阳县卫健委医疗设备采购内控监管工作室（县卫健委大楼右侧办公楼二楼）。

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函

2、参询品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2）；

4、参询产品的参数响应偏离表（格式见附表3）；

5、参询产品的详细参数和功能介绍及产品的彩页；

6、产品的资质证明材料

6.1营业执照（三证合一证）复印件

6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4厂家售后服务方案及承诺书；

7、产品业绩材料 ( 附相关中标通知书或销售合同复印件 )；

8、参询单位的资质证明材料;

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件；

8.4产品需附产品授权书。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.1参询人应认真、仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求；

1.2 参询人应以无线胶装的形式按投标文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按照要求，规范、明确、准时提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对做出实质性响应的，其风险应由参询方自行承担。

1.6参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个项目或全部项目进行参询报价，报价表每个参询项目（产品）分开填报。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价。

八、价格征询

1.1征询会由市区县卫健委采购内控领导小组指定人员    主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，驻委纪检监察部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医学装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

1.1 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为主。

弋阳县卫生健康委员会

2022年5月18日

附表一

| 医疗设备参询品种报价表 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 江西省限价（万元） | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |
|  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |

.

附表三

| 医疗设备询价产品参数响应表 |
| --- |
| 询价序号： 设备名称： |
| 序号 | 询价参数 | 参询参数 | 响应情况（响应/偏离） | 说明 |
| 注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。 |