饶信环评字〔2020〕11号

关于上饶市钰锦再生资源有限公司

信州区建筑垃圾消纳场和建筑垃圾资源化利用建设项目环境影响报告表的批复

上饶市钰锦再生资源有限公司：

你公司呈报的《上饶市钰锦再生资源有限公司信州区建筑垃圾消纳场和建筑垃圾资源化利用建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目基本情况及项目批复意见

（一）项目基本情况。上饶市钰锦再生资源有限公司信州区建筑垃圾消纳场和建筑垃圾资源化利用建设项目位于江西省上饶市信州区朝阳镇朝阳村蓬里五谷坑（地理位置中心坐标：东经118°04'26.03"，北纬28°27'32.01"），项目为新建项目，总投资2000万元，其中环保投资50万元，占总投资的2.5%。根据上饶市信州区人民政府办公室《信州区建筑垃圾消纳建设工作部署会会议纪要》，项目占地面积40亩。

项目主要生产设备为：振动筛、给料机、鄂破机、制砂机、反击破、洗脱一体机、压滤机等。项目生产工艺流程为：分拣、喂料、初级破碎、筛分、二级破碎、制砂、脱水、制砂等。

（二）项目批复意见。根据《报告表》的结论和专家意见，我局原则同意你公司“信州区建筑垃圾消纳场和建筑垃圾资源化利用建设项目”的建设。

二、项目要着重做好以下环境保护工作

（一）加强废水污染防治。按照“清污分流、雨污分流”的原则，合理规划和建设雨水、污水管网。项目废水主要为作业废水、抑尘废水及生活污水。生产废水、抑尘废水经排水沟排入循环池回用生产，不外排；生活污水经化粪池沤肥处理后用于附近农田施肥。

（二）加强废气污染防治。项目采用湿式作业、洒水抑尘、建筑密闭等措施确保装卸粉尘、堆场扬尘、运输扬尘、加工粉尘的达标排放。废气排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。

根据报告表测算：项目生产区域设置50m的卫生防护距离。项目卫生防护距离范围内不得批准新建居民住宅、学校、医院或其他环境敏感性建筑物以及和本项目不相容的项目。

（三）加强噪声污染防治。项目的噪声源主要为振动筛、鄂破机、制砂机、反击破等设备运转产生的噪声。噪声防治拟选用低噪声设备，其次是采用减震和隔声等措施，降低其噪声对周围环境的影响，厂界昼、夜间噪声值均可控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准范围内。

（四）加强固体废物污染防治。项目固体废物主要为污泥、废润滑油、机油（HW08）、生活垃圾、建筑垃圾中清理出的杂物。污泥暂存后外售制砖厂综合利用；废润滑油、机油（HW08）委托具有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运；建筑垃圾中清理出的杂物定期外售。

（五）风险防范。项目危废暂存库的选址、设计、运行管理以及污染控制等均执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

（六）按规定设置规范的污染物排放口，设立相应的标识牌。建立健全环境管理，加强环保设施运行维护确保污染治理设施稳定正常运行，确保各项污染物达标排放。

三、项目运营和竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你公司必须按照环保有关法律、法规的规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

四、其他环保要求

（一）重新办理环评审批要求。本批复仅限于《报告表》确定项目的内容，项目的性质、规模、地点及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或审批后超过5年动工建设的，应按照法律法规的规定，重新办理环评审批手续。

（二）项目监督管理要求。本项目按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

2020年6月23日

（此件主动公开）

抄送：上饶市生态环境局，上饶市天穹环保科技有限公司。

上饶市信州生态环境局办公室 2020年 6月23日印发